РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»

Содержание раздела:

5.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки между теплоисточниками	225

5.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения прироста тепловых нагрузок	225

5.3. Предложения по строительству тепловых сетей для достижения нормативной надежности теплоснабжения, в том числе для подачи тепла от различных теплоисточников	226

5.4. Рекомендуемые температурные графики отпуска тепла	230

5.5. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций	231

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения показал, что в настоящее время у котельных сложились зоны теплоснабжения, близкие к оптимальной величине.

По рекомендуемому варианту Схемы развитие тепловых сетей города предусматривается с сохранением зон теплоснабжения всех теплоисточников в городе. Строительство двух котельных взамен ведомственных ОАО «ВМЗ» и ЗАО «ПСМ» предполагается в непосредственной близости от существующих котельных (при этом расчет радиуса эффективного теплоснабжения показал, что расположение котельных является оптимальным).

## 5.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки между теплоисточниками

В настоящий момент в г. Вязьма часть потребителей тепловой энергии отапливаются от ведомственных котельных – ОАО «ВМЗ», ЗАО «ПСМ». Перечисленные предприятия находятся на грани банкротства и не обеспечивают качественное теплоснабжение потребителей, поэтому в данной схеме предусмотрено строительство новых котельных взамен существующих. Данные мероприятия позволят улучшить качество и надежность теплоснабжения г. Вязьма. Строительство новых котельных предполагается за счет областного бюджета (взамен ОАО «ВМЗ») и по средством создания ГЧП (взамен ЗАО «ПСМ»). В пункте п. 5.3 приведено описание данного мероприятия.

## 5.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения прироста тепловых нагрузок

В соответствии с планом развития г. Вязьма предполагается строительство новых микрорайонов с централизованным отоплением.

Строительство котельной в новом проектируемом микрорайоне Новый

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети от котельной в микрорайоне Новый до проектируемых домов

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,4/0,42 |  |
| Оборудование | 2,0/2,1 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 4,7/5,19 |
| Всего капитальные затраты | 2,4/2,52 | 4,7/5,19 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,1/0,11 |
| НДС | 0,4/0,45 | 0,9/0,95 |
| Всего смета проекта | 2,8/2,97 | 5,7/6,25 |
| ИТОГО | 8,5/9,22 |

## 5.3. Предложения по строительству тепловых сетей для достижения нормативной надежности теплоснабжения, в том числе для подачи тепла от различных теплоисточников

На основании анализа аварий и инцидентов, произошедших на тепловых сетях г. Вязьма схемой рекомендуется строительство новых участков и реконструкция существующих с целью повышения надежности теплоснабжения потребителей.

Также схемой предусматриваются следующие решения для повышения надежности, безотказности и живучести системы теплоснабжения города:

- применение наиболее прогрессивных конструкций тепловых сетей – предварительно изолированные теплосети с пенополиуретановой изоляцией и аварийной сигнализацией.

Строительство новой котельной взамен котельной ЗАО «ПСМ» для покрытия нужд на отопление и ГВС потребителей ЖКХ

Протяженность тепловой сети от котельной ЗАО «ПСМ» составляет 22,367 км (в двухтрубном исполнении). Из них подземной канальной прокладки 16,673 км, остальная часть тепловой сети - 5,694 км выполнена надземно.

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной ЗАО «ПСМ»

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 2,1/2,2 |  |
| Оборудование | 11,1/11,7 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 25,8/28,5 |
| Всего капитальные затраты | 13,2/13,9 | 25,8/28,5 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,8/0,9 |
| НДС | 2,4/2,5 | 4,8/5,3 |
| Всего смета проекта | 15,6/16,4 | 31,4/34,7 |
| ИТОГО | 47,0/51,1 |

Строительство новой котельной взамен котельной по ул. Маяковского

Протяженность тепловой сети от котельной по ул. Маяковского составляет 11,62 км (в двухтрубном исполнении) Из них подземной канальной прокладки 8,335 км, остальная часть тепловой сети 3,285 км выполнена надземно.

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной по ул. Маяковского

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 5,3/5,6 |  |
| Оборудование | 26,7/28,1 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 31,3/34,5 |
| Всего капитальные затраты | 32,0/33,7 | 31,3/34,5 |
| Непредвиденные расходы |  | 1,3/1,4 |
| НДС | 5,8/6,1 | 5,9/6,5 |
| Всего смета проекта | 37,8/39,8 | 38,5/42,4 |
| ИТОГО | 76,3/82,2 |

Строительство новой котельной взамен котельной микрорайон Восток

Протяженность тепловой сети от котельной №7, микрорайон Восток составляет 26,355 км (в двухтрубном исполнении) Из них подземной канальной прокладки 16,478 км, остальная часть тепловой сети - 9,877 км выполнена надземно.

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной микрорайон Восток

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 5,9/6,2 |  |
| Оборудование | 31,6/33,2 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 37,6/41,5 |
| Всего капитальные затраты | 37,5/39,4 | 37,6/41,5 |
| Непредвиденные расходы |  | 1,5/1,6 |
| НДС | 6,7/7,1 | 7,0/7,7 |
| Всего смета проекта | 44,2/46,5 | 46,1/50,8 |
| ИТОГО | 90,3/97,3 |

Строительство новой котельной по ул.Кронштадская д.6

Протяженность тепловой сети от котельной №2 по ул. Кронштадская 6 составляет 4,758 км (в двухтрубном исполнении) Из них подземной канальной прокладки 4,122 км, остальная часть тепловой сети - 0,636 км выполнена надземно.

Ориентировочные затраты на ремонтно-изоляционные работы по тепловой сети от котельной по ул.Кронштадская д.6 (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2017 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2018 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2019 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,576/0,699 |  |  |
| Оборудование |  |  | 4,912/6,513 |
| СМР и наладочные работы |  |  | 7,8/10,34 |
| Всего капитальные затраты | 0,576/0,699 |  | 12,712/16,856 |
| Непредвиденные расходы |  |  | 0,266/0,353 |
| НДС | 0,104/0,126 |  | 4,624/6,131 |
| Всего смета проекта | 0,68/0,825 |  | 17,6/23,34 |
| ИТОГО | 18,282/24,165 |

Строительство новой котельной по ул.Кронштадская д.21

Протяженность тепловой сети от котельной №1 по ул. Кронштадская 21 составляет 8,591 км (в двухтрубном исполнении) Из них подземной канальной прокладки 7,685 км, остальная часть тепловой сети - 0,906 км выполнена надземно.

Ориентировочные затраты на ремонтно-изоляционные работы по тепловой сети от котельной по ул.Кронштадская д.21 (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2015 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2016 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2017 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 1,015/1,12 |  |  |
| Оборудование |  |  | 8,657/10,5 |
| СМР и наладочные работы |  |  | 13,75/16,68 |
| Всего капитальные затраты |  |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  | 0,468/0,568 |
| НДС | 0,1838/0,203 |  | 4,033/4,89 |
| Всего смета проекта | 1,2/1,324 |  | 26,908/32,638 |
| ИТОГО | 28,1/33,962 |

Строительство новой котельной по ул.С. Перовской 6

Протяженность тепловой сети от котельной №3 по ул. С. Перовской 6 составляет 6,736 км (в двухтрубном исполнении) Из них подземной канальной прокладки 4,832 км, остальная часть тепловой сети - 1,904 км выполнена надземно.

Ориентировочные затраты на ремонтно-изоляционные работы по тепловой сети от котельной по ул.С. Перовской д.6  (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2016 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2017 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2018 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,605/0,7 |  |  |
| Оборудование |  |  | 5,158/6,55 |
| СМР и наладочные работы |  |  | 8,19/10,4 |
| Всего капитальные затраты |  |  | 13,348/16,95 |
| Непредвиденные расходы |  |  | 0,279/0,354 |
| НДС | 0,11/0,127 |  | 2,45/3,11 |
| Всего смета проекта | 0,715/0,827 |  | 16,077/20,414 |
| ИТОГО | 16,8/21,24 |

Строительство новой котельной по ул.Комсомольская (ЦРБ)

Протяженность тепловой сети от котельной №4 по ул. Комсомольского (ЦРБ) составляет 3,48 км (в двухтрубном исполнении) Из них подземной канальной прокладки 0,143 км, остальная часть тепловой сети - 3,343 км выполнена надземно.

Ориентировочные затраты на ремонтно-изоляционные работы по тепловой сети от котельной по ул.Комсомольская (ЦРБ) (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2018 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2019 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2020 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД |  | 0,288/0,382 |  |
| Оборудование |  |  | 2,456/3,394 |
| СМР и наладочные работы |  |  | 3,9/5,389 |
| Всего капитальные затраты |  |  | 6,356/8,783 |
| Непредвиденные расходы |  |  | 0,133/0,184 |
| НДС |  | 0,052/0,069 | 1,168/1,614 |
| Всего смета проекта |  | 0,34/0,45 | 7,657/10,58 |
| ИТОГО | 8,0/11,03 |

Проведенные гидравлические расчеты показали, что для котельных, в которых регулирование отпуска тепла осуществляется по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения, а сами они находятся в центре своих зон теплоснабжения, оптимальным является температурный график отпуска тепла 110/70 оС. В остальных зонах теплоснабжения учитывая близость размещения потребителей тепла к теплоисточникам, оптимальным является отопительный температурный график 95/70 оС.

Фактически существующий утвержденный график тепловых сетей является оптимальным.

Схемой предусматривается, что в зонах теплоснабжения всех котельных будет проведена наладка тепловой сети после окончания строительства и сдачи в эксплуатацию котельных.

Строительство новых и реконструкция существующих подземных теплопроводов предлагается производить с использованием стальных труб с пенополиуретановой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой (ППУ) с системой оперативного дистанционного контроля (СОДК), имеющих достаточно низкие (на уровне 8-10%) тепловые потери.

## 5.4. Рекомендуемые температурные графики отпуска тепла

В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии сохраняется качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Данные о фактических температурах теплоносителя, предоставленные теплоснабжающими организациями и проведенные при разработке Схемы расчеты показали, что по большинству зон теплоснабжения утвержденный температурный график не выдерживается как по температуре прямой, так и обратной сетевой воде.

Высокая температура обратной сетевой воды в зонах теплоснабжения, в которых осуществляется централизованная подача тепла на нужды горячего водоснабжения, свидетельствует о неудовлетворительной работе регуляторов горячего водоснабжения (в ЦТП отсутствует современная автоматика). Практически на всех котельных в зоне низких отрицательных температур осуществляется срезка температурного графика (что во многом вызвано невозможностью котлоагрегатов выйти на максимальную температуру теплоносителя).

Для выдерживания оптимальных графиков требуется:

- провести соответствующую балансировку и наладку систем теплопотребления с установкой ограничителей расхода воды на отопление (шайбирование);

- установка, доведение до работоспособного состояния регуляторов температуры в системе горячего водоснабжения.

## 5.5. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Для повышения надежности и экономичности работы существующих насосных станций (насосных агрегатов) предлагается произвести замену насосного парка, выработавшего свой технический ресурс, и установку на насосах регулируемых электроприводов.

В разделе, посвященном реконструкции теплоисточников, в капитальные затраты закладывались также затраты, связанные с заменой насосных агрегатов.

Установка дополнительных насосных станций в случае рационального подбора насосных агрегатов на котельных и ЦТП нецелесообразна.