РАЗДЕЛ 7 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»

Содержание раздела:

7.1. Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов	246

7.1.1. Строительство новой котельной взамен ОАО «ВМЗ» для покрытия нужд на отопление и ГВС потребителей ЖКХ	246

7.1.2. Строительство новой котельной взамен котельной ЗАО «ПСМ» для покрытия нужд на отопление и ГВС потребителей ЖКХ	252

7.1.3. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной «Дорожно-эксплуатационное предприятие №2»	258

7.1.4. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной по ул. Панина, 17	261

7.1.5. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной Тубдиспансера	265

7.1.6. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной средней школы №3	269

7.1.7. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной мк-н Плетниковка	273

7.1.8. Строительство новой котельной взамен котельной по ул. Маяковского	277

7.1.9. Строительство новой котельной взамен котельной микрорайон Восток	282

7.1.10. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной Дом престарелых	287

7.1.11. Строительство новой котельной по ул. Кронштадская д.6	291

7.1.12. Строительство новой котельной по ул. Кронштадская д.21	297

7.1.13. Строительство новой котельной по ул.С. Перовской 6	301

7.1.14. Строительство новой котельной по ул. Комсомольская (ЦРБ)	305

7.1.15. Строительство котельной в новом проектируемом микрорайоне Новый	310

7.2. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и технического перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	315

Проведенный при разработке Схемы анализ технической и экономической документации показал, что дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения города невозможны без проведения неотложных работ, связанных с заменой изношенных тепловых сетей и модернизацией котельных. Эксплуатация системы теплоснабжения без решения насущных задач постепенно приведет к существенному снижению резерва пропускной способности тепловых сетей, резерва тепловой мощности котельных, надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых.

Для поддержания требуемых у потребителей параметров теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного в городе котельного оборудования, а также  для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла по городу на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблицах, приведенных ниже.

Крупные котельные и тепловые сети, присоединенные к ним, ввиду необходимости крупных финансовых вложений, предлагается реконструировать после передачи их в концессию на основании частно-государственного партнерства. Основная преследуемая цель – модернизация оборудования за счет средств инвестора и привлекаемых им кредитов. В дальнейшем окупаемость модернизации оборудования подразумевается за счет получения средств от реализации выработанной тепловой энергии. Исходя из положений 115 ФЗ «О концессионных соглашениях» тариф на выработанную тепловую энергию в первые годы эксплуатации не может быть ниже, чем на момент передачи теплового хозяйства концессионеру. На момент подписания концессионных договоров орган регулирования тарифов устанавливает концессионеру долгосрочный тариф на тепловую энергию (3-5 лет) с учетом предельного уровня повышения тарифа на тепловую энергию. Исходя из концессионного соглашения (ФЗ №115 «О концессионных соглашениях») концессионер обязан обеспечить надежное и качественное теплоснабжение потребителей, в противном случае концессионный договор может быть расторгнут.

После окончания действия концессионного соглашения все имущество, реконструированное концессионером передается обратно концеденту (муниципалитету).

Ниже индивидуально по каждой котельной приведен расчет по окупаемости предлагаемой реконструкции котельных и тепловых сетей. В ориентировочный расчет вошли данные по перспективному потреблению ТЭР на котельной и в ходе передачи, а также динамика изменения тарифа на ТЭР (газ, тепло, вода, электрическая энергия), а также пересчет капитальных затрат на строительство/реконструкцию тепловых сетей, ЦТП, котельных на основании опубликованных Минрегионразвития индексов – дефляторов.

Для котельных малой мощности (менее 8 Гкал/ч) реконструкция может быть осуществлена за счет средств муниципального и федерального бюджета. В экономической модели было учтено взятие кредита в банке и выплата процентов по нему. В качестве одного из возможных вариантов возможно создание ГЧП (государственно-частного партнерства) для модернизации мелких объектов коммунальной теплоэнергетики.

## 7.1. Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

## 7.1.1. Строительство новой котельной взамен ОАО «ВМЗ» для покрытия нужд на отопление и ГВС потребителей ЖКХ

Обоснование необходимости строительства:

Предполагается построить новую котельную взамен котельной ОАО «ВМЗ» для покрытия нужд на отопление и ГВС потребителей ЖКХ. Данное мероприятие позволит улучшить качество и надежность теплоснабжения микрорайона.

Строительство новой котельной предполагается в значительной близости от существующей котельной.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2014 году.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час | Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| котельная взамен ОАО «ВМЗ» | 3,1 | 2,58 | 0,52 | - | 10320 | 8462,4 |

ИТОГО необходимая устанавливаемая мощность (с учетом 18% потерь при передаче тепловой энергии и 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 4,0 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной взамен ОАО «ВМЗ» для покрытия нужд на отопление и ГВС потребителей ЖКХ

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 1,1/1,16 |
| Оборудование | 10,0/10,52 |
| СМР и наладочные работы | 5,52/5,81 |
| Всего капитальные затраты | 16,62/17,49 |
| Непредвиденные расходы | 0,33/0,35 |
| НДС | 3,05/3,21 |
| Всего смета проекта | 20,0/21,05 |
| ИТОГО | 20,0/21,05 |

Итого затраты на момент ввода новой котельной составят 21,05 млн. рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития индексов роста тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 5,98 | 6,79 | 7,63 | 8,51 | 9,45 | 10,44 | 11,48 | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 5,94 | 6,54 | 7,06 | 7,64 | 8,05 | 8,45 | 8,89 | 9,34 | 9,75 | 10,16 | 10,47 | 10,69 | 10,91 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 18,61 | 20,56 | 22,66 | 24,93 | 27,17 | 29,48 | 31,90 | 34,35 | 36,59 | 38,74 | 40,76 | 42,68 | 44,68 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 16,37 | 18,09 | 19,93 | 21,93 | 23,90 | 25,93 | 28,06 | 30,22 | 32,18 | 34,08 | 35,86 | 37,54 | 39,31 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 2279,91 | 2519,31 | 2776,28 | 3053,90 | 3328,75 | 3611,70 | 3907,86 | 4208,76 | 4482,33 | 4746,79 | 4993,62 | 5228,32 | 5474,05 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 1402173,9 | 1402173,9 | 1402173,9 | 1402173,9 | 1402173,9 | 1402173,9 | 1402173,9 | 1402173,9 | 1402173,9 | 1402173,9 | 1402173,9 | 1402173,9 | 1402173,9 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 344000 | 344000 | 344000 | 344000 | 344000 | 344000 | 344000 | 344000 | 344000 | 344000 | 344000 | 344000 | 344000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 28208 | 28208 | 28208 | 28208 | 28208 | 28208 | 28208 | 28208 | 28208 | 28208 | 28208 | 28208 | 28208 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 1410,4 | 1410,4 | 1410,4 | 1410,4 | 1410,4 | 1410,4 | 1410,4 | 1410,4 | 1410,4 | 1410,4 | 1410,4 | 1410,4 | 1410,4 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 21050 | 21050 | 21050 | 21050 | 21050 | 21050 | 21050 | 21050 | 21050 | 21050 | 21050 | 21050 | 21050 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 8462,4 | 8462,4 | 8462,4 | 8462,4 | 8462,4 | 8462,4 | 8462,4 | 8462,4 | 8462,4 | 8462,4 | 8462,4 | 8462,4 | 8462,4 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 11793,3 | 11172,6 | 10551,9 | 9931,2 | 9310,5 | 8689,8 | 8069,1 | 7448,4 | 6827,7 | 6207 | 5586,3 | 4965,6 | 4344,9 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 16840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 8382,3 | 9513,9 | 10703,1 | 11934,0 | 13246,7 | 14637,6 | 16101,3 | 17453,9 | 18361,5 | 19279,5 | 20012,2 | 20552,5 | 21086,9 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 524,9 | 580,1 | 639,2 | 703,1 | 766,4 | 831,6 | 899,8 | 969,0 | 1032,0 | 1092,9 | 1149,7 | 1203,8 | 1260,4 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 23,1 | 25,5 | 28,1 | 30,9 | 33,7 | 36,6 | 39,6 | 42,6 | 45,4 | 48,1 | 50,6 | 52,9 | 55,4 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 2041,8 | 2248,1 | 2427,9 | 2627,0 | 2768,8 | 2907,3 | 3058,5 | 3214,4 | 3352,7 | 3493,5 | 3601,8 | 3677,4 | 3754,6 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб. | 620,7 | 620,7 | 620,7 | 620,7 | 620,7 | 620,7 | 620,7 | 620,7 | 620,7 | 620,7 | 620,7 | 620,7 | 620,7 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 124,1 | 134,1 | 144,8 | 156,4 | 168,9 | 182,4 | 197,0 | 212,8 | 229,8 | 248,2 | 268,0 | 289,4 | 312,6 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 1476,7 | 1594,8 | 1722,4 | 1860,2 | 2009,0 | 2169,7 | 2343,3 | 2530,7 | 2733,2 | 2951,8 | 3188,0 | 3443,0 | 3718,5 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 378,9 | 409,2 | 441,9 | 477,3 | 515,5 | 556,7 | 601,3 | 649,4 | 701,3 | 757,4 | 818,0 | 883,5 | 954,1 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 443,0 | 478,4 | 516,7 | 558,0 | 602,7 | 650,9 | 703,0 | 759,2 | 820,0 | 885,6 | 956,4 | 1032,9 | 1115,5 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 1121,2 | 1210,9 | 1307,8 | 1412,4 | 1525,4 | 1647,5 | 1779,3 | 1921,6 | 2075,3 | 2241,4 | 2420,7 | 2614,3 | 2823,5 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 302,7 | 327,0 | 353,1 | 381,4 | 411,9 | 444,8 | 480,4 | 518,8 | 560,3 | 605,2 | 653,6 | 705,9 | 762,3 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 446,0 | 481,6 | 520,2 | 561,8 | 606,7 | 655,2 | 707,7 | 764,3 | 825,4 | 891,5 | 962,8 | 1039,8 | 1123,0 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 259,5 | 245,8 | 232,1 | 218,5 | 204,8 | 191,2 | 177,5 | 163,9 | 150,2 | 136,6 | 122,9 | 109,2 | 95,6 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 4041,6 | 3805,8 | 3570,1 | 3334,3 | 3098,6 | 2862,8 | 2627,0 | 2391,3 | 2155,5 | 1919,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 20186,5 | 21675,9 | 23228,2 | 24876,0 | 26579,8 | 28395,0 | 30336,3 | 32212,6 | 33663,3 | 35172,0 | 34825,3 | 36225,4 | 37683,1 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 19293,6 | 21319,4 | 23493,9 | 25843,3 | 28169,2 | 30563,6 | 33069,8 | 35616,2 | 37931,3 | 40169,2 | 42258,0 | 44244,2 | 46323,6 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -892,9 | -356,5 | 265,8 | 967,4 | 1589,4 | 2168,7 | 2733,6 | 3403,6 | 4268,0 | 4997,2 | 7432,7 | 8018,7 | 8640,5 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 53,2 | 193,5 | 317,9 | 433,7 | 546,7 | 680,7 | 853,6 | 999,4 | 1486,5 | 1603,7 | 1728,1 |
| 4 | Чистая прибыль | -892,9 | -356,5 | 212,6 | 773,9 | 1271,5 | 1734,9 | 2186,9 | 2722,9 | 3414,4 | 3997,8 | 5946,2 | 6415,0 | 6912,4 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -5102,9 | -5459,4 | -5246,8 | -4472,9 | -3201,4 | -1466,4 | 720,5 | 3443,3 | 6857,7 | 10855,5 | 16801,7 | 23216,7 | 30129,1 |

IRRданного проекта на 2027 год составляет 30%

## 7.1.2. Строительство новой котельной взамен котельной ЗАО «ПСМ» для покрытия нужд на отопление и ГВС потребителей ЖКХ

Обоснование необходимости строительства:

Предполагается построить новую котельную взамен котельной ЗАО «ПСМ» для покрытия нужд на отопление и ГВС потребителей ЖКХ. Данное мероприятие позволит улучшить качество и надежность теплоснабжения микрорайона, т.к. в настоящее время предприятие находится на грани банкротства и может прекратить выполнять свои теплоснабжающие функции.

Строительство новой котельной предполагается в значительной близости от существующей котельной.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2014 году.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час | Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| котельная взамен ЗАО «ПСМ» | 19,4 | 15,9 | 3,5 | - | 62298 | 49559 |

ИТОГО необходимая устанавливаемая мощность (с учетом 20% потерь при передаче тепловой энергии и 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 25,6 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной взамен ЗАО «ПСМ» для покрытия нужд на отопление и ГВС потребителей ЖКХ

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 3,2/3,4 |  |
| Оборудование | 57,6/60,6 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 38,9/42,9 |
| Всего капитальные затраты | 60,8/64,0 | 38,9/42,9 |
| Непредвиденные расходы |  | 2,0/2,2 |
| НДС | 10,9/11,5 | 7,4/8,1 |
| Всего смета проекта | 71,7/75,5 | 48,3/53,2 |
| ИТОГО | 120,0/128,7 |

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной ЗАО «ПСМ»

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 2,1/2,2 |  |
| Оборудование | 11,1/11,7 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 25,8/28,5 |
| Всего капитальные затраты | 13,2/13,9 | 25,8/28,5 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,8/0,9 |
| НДС | 2,4/2,5 | 4,8/5,3 |
| Всего смета проекта | 15,6/16,4 | 31,4/34,7 |
| ИТОГО | 47,0/51,1 |

Итого затраты на строительство котельной и частичную реконструкцию сетей составляет 179,8 млн. руб. Ввиду того, что данный вариант реконструкции является высоко затратным предлагается рассмотреть вопрос привлечения инвесторов для реализации данного мероприятия. В настоящий момент котельная по ул. Маяковского находится в муниципальной собственности, ввиду чего может быть заключен концессионный договор (ФЗ №115 "О концессионных соглашениях").

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития индексов роста тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 6,79 | 7,63 | 8,51 | 9,45 | 10,44 | 11,48 | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 6,54 | 7,06 | 7,64 | 8,05 | 8,45 | 8,89 | 9,34 | 9,75 | 10,16 | 10,47 | 10,69 | 10,91 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 20,56 | 22,66 | 24,93 | 27,17 | 29,48 | 31,90 | 34,35 | 36,59 | 38,74 | 40,76 | 42,68 | 44,68 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 18,09 | 19,93 | 21,93 | 23,90 | 25,93 | 28,06 | 30,22 | 32,18 | 34,08 | 35,86 | 37,54 | 39,31 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 2225,25 | 2452,22 | 2697,44 | 2940,22 | 3190,13 | 3451,72 | 3717,51 | 3959,14 | 4192,73 | 4410,76 | 4618,06 | 4835,11 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 7956386 | 7956386 | 7956386 | 7956385,87 | 7956386 | 7956386 | 7956386 | 7956386 | 7956386 | 7956386 | 7956386 | 7956386 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 2120000 | 2120000 | 2120000 | 2120000 | 2120000 | 2120000 | 2120000 | 2120000 | 2120000 | 2120000 | 2120000 | 2120000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 165196,7 | 165196,7 | 165196,7 | 165196,6667 | 165196,7 | 165196,7 | 165196,7 | 165196,7 | 165196,7 | 165196,7 | 165196,7 | 165196,7 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, ЦТП +изоляционные работы по сети тыс. руб. | 179800 | 179800 | 179800 | 179800 | 179800 | 179800 | 179800 | 179800 | 179800 | 179800 | 179800 | 179800 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 49559 | 49559 | 49559 | 49559 | 49559 | 49559 | 49559 | 49559 | 49559 | 49559 | 49559 | 49559 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 81048,3 | 76782,6 | 72516,9 | 68251,2 | 63985,5 | 59719,8 | 55454,1 | 51188,4 | 46922,7 | 42657 | 38391,3 | 34125,6 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 143840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 53984,7 | 60732,8 | 67717,1 | 75166,0 | 83058,4 | 91364,2 | 99038,8 | 104188,8 | 109398,3 | 113555,4 | 116621,4 | 119653,6 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 3397,0 | 3743,5 | 4117,8 | 4488,4 | 4870,0 | 5269,3 | 5675,0 | 6043,9 | 6400,5 | 6733,3 | 7049,8 | 7381,1 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 202,6 | 223,3 | 245,6 | 267,7 | 290,5 | 314,3 | 338,5 | 360,5 | 381,7 | 401,6 | 420,5 | 440,2 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 13854,3 | 14962,6 | 16189,6 | 17063,8 | 17917,0 | 18848,7 | 19810,0 | 20661,8 | 21529,6 | 22197,0 | 22663,2 | 23139,1 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 4265,7 | 4265,7 | 4265,7 | 4265,7 | 4265,7 | 4265,7 | 4265,7 | 4265,7 | 4265,7 | 4265,7 | 4265,7 | 4265,7 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 853,1 | 921,4 | 995,1 | 1074,7 | 1160,7 | 1253,5 | 1353,8 | 1462,1 | 1579,1 | 1705,4 | 1841,9 | 1989,2 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 2953,3 | 3189,6 | 3444,7 | 3720,3 | 4018,0 | 4339,4 | 4686,5 | 5061,5 | 5466,4 | 5903,7 | 6376,0 | 6886,1 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 3236,4 | 3495,3 | 3774,9 | 4076,9 | 4403,1 | 4755,3 | 5135,8 | 5546,6 | 5990,4 | 6469,6 | 6987,1 | 7546,1 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 886,0 | 956,9 | 1033,4 | 1116,1 | 1205,4 | 1301,8 | 1406,0 | 1518,4 | 1639,9 | 1771,1 | 1912,8 | 2065,8 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 6690,7 | 7225,9 | 7804,0 | 8428,3 | 9102,6 | 9830,8 | 10617,2 | 11466,6 | 12383,9 | 13374,6 | 14444,6 | 15600,2 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 1806,5 | 1951,0 | 2107,1 | 2275,6 | 2457,7 | 2654,3 | 2866,7 | 3096,0 | 3343,7 | 3611,2 | 3900,0 | 4212,1 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 891,9 | 963,3 | 1040,3 | 1123,5 | 1213,4 | 1310,5 | 1415,3 | 1528,6 | 1650,8 | 1782,9 | 1925,5 | 2079,6 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 1783,1 | 1689,2 | 1595,4 | 1501,5 | 1407,7 | 1313,8 | 1220,0 | 1126,1 | 1032,3 | 938,5 | 844,6 | 750,8 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 34521,6 | 32507,8 | 30494,1 | 28480,3 | 26466,6 | 24452,8 | 22439,0 | 20425,3 | 18411,5 | 16397,8 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 129326,9 | 136828,3 | 144824,8 | 153049,0 | 161836,5 | 171274,5 | 180268,3 | 186752,0 | 193473,8 | 199107,8 | 189253,2 | 196009,5 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 110281,0 | 121529,7 | 133682,7 | 145714,1 | 158099,8 | 171064,0 | 184235,9 | 196211,3 | 207787,7 | 218592,7 | 228866,5 | 239623,3 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -19045,8 | -15298,6 | -11142,2 | -7334,9 | -3736,7 | -210,5 | 3967,6 | 9459,3 | 14313,9 | 19484,9 | 39613,4 | 43613,7 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 793,5 | 1891,9 | 2862,8 | 3897,0 | 7922,7 | 8722,7 |
| 4 | Чистая прибыль | -19045,8 | -15298,6 | -11142,2 | -7334,9 | -3736,7 | -210,5 | 3174,1 | 7567,4 | 11451,1 | 15587,9 | 31690,7 | 34891,0 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -55005,8 | -70304,4 | -81446,6 | -88781,5 | -92518,2 | -92728,7 | -89554,6 | -81987,2 | -70536,1 | -54948,1 | -23257,4 | 11633,6 |

IRRданного проекта на 2027 год составляет 7%

## 7.1.3. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной «Дорожно-эксплуатационное предприятие №2»

Обоснование необходимости технического перевооружения:

В виду того, что котельная «Дорожно-эксплуатационное предприятие №2», была введена в эксплуатацию в 2007 г. и к моменту реконструкции выработает свой ресурс (будет эксплуатироваться более 15 лет), установленное оборудование котельной будет значительно изношено и не будет являться энергоэффективным (установлены котлы КЧМ-5 с пониженным КПД равным 87%), необходимо в перспективе провести замену установленного оборудования на новое энергоэффективное.

В виду того, что данное мероприятие возможно выполнить в течение одного межотопительного периода, предлагается в рамках модернизации котельной произвести замену оборудования.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2025 году.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час | Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| котельная "Дорожно-эксплуатационное предприятие №2" | 0,31 | 0,31 | - | - | 852 | 699 |

ИТОГО необходимая заменяемая мощность котлоагрегатов (с учетом 18% потерь при передаче тепловой энергии и 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 0,39 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной "Дорожно-эксплуатационное предприятие №2"

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2024 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2025 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,1/0,16 |  |
| Оборудование |  | 0,67/1,10 |
| СМР и наладочные работы |  | 0,35/0,58 |
| Всего капитальные затраты | 0,1/0,16 | 1,02/1,68 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,02/0,03 |
| НДС | 0,02/0,03 | 0,18/0,31 |
| Всего смета проекта | 0,12/0,19 | 1,22/2,02 |
| ИТОГО | 1,34/2,21 |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 2,21 млн. рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития индексов роста тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 12,01 | 12,26 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 42,68 | 44,68 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 37,54 | 39,31 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 5228,32 | 5474,05 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 115760,9 | 115760,8696 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 51000 | 51000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 2330 | 2330 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 116,5 | 116,5 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 2210 | 2210 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 699 | 699 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 3 | 3 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 1233,1 | 1168,2 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 1768 |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 1696,775 | 1740,891211 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 99,43313 | 104,106486 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 4,373562 | 4,579119871 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 612,3688 | 625,2285856 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 64,9 | 64,9 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 7,788 | 8,41104 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 575,3 | 621,34695 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 23,868 | 25,77744 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 103,6 | 111,842451 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 102,0 | 110,1906086 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 39,5 | 42,64376553 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 173,7 | 187,6 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 27,1282 | 25,7004 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 424,32 | 399,568 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 3955,094 | 4072,832836 |
|  | Определение прибыли |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 3654,597 | 3826,363443 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -300,497 | -246,4693927 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0 | 0 |
| 4 | Чистая прибыль | -300,497 | -246,4693927 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -742,497 | -988,9662178 |

## 7.1.4. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной по ул. Панина, 17

Обоснование необходимости технического перевооружения:

В виду того, что котельная по ул. Панина,17 была введена в эксплуатацию в 1996 г. и к моменту модернизации выработает свой ресурс (эксплуатируется более 20 лет), установленное оборудование котельной значительно изношено и не будет являться энергоэффективным (установлены котлы КЧМ-5 с заниженным КПД равным 87%), а также ввиду того, что установленная мощность котельной превышает более чем в 2,5 раза фактически подключенную (что приводит к повышенному потреблению ТЭР - электрической энергии и  природного газа), необходимо в ближайшее время провести замену установленного оборудования на новое энергоэффективное.

В виду того, что данное мероприятие возможно выполнить в течение одного межотопительного периода, предлагается в рамках модернизации котельной произвести замену оборудования.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2017 году.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час | Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| котельная по ул. Панина, 17 | 0,07 | 0,07 | - | - | 174 | 160 |

ИТОГО необходимая заменяемая мощность котлоагрегатов (с учетом 8% потерь при передаче тепловой энергии и 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 0,08 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной по ул. Панина, 17

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2017 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,04/0,05 |
| Оборудование | 0,2/0,24 |
| СМР и наладочные работы | 0,09/0,11 |
| Всего капитальные затраты | 0,33/0,4 |
| Непредвиденные расходы | 0,01/0,01 |
| НДС | 0,06/0,07 |
| Всего смета проекта | 0,4/0,48 |
| ИТОГО | 0,4/0,48 |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 0,48 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития индексов роста тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 8,51 | 9,45 | 10,44 | 11,48 | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 8,58 | 9,04 | 9,49 | 9,99 | 10,50 | 10,95 | 11,41 | 11,76 | 12,01 | 12,26 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 24,93 | 27,17 | 29,48 | 31,90 | 34,35 | 36,59 | 38,74 | 40,76 | 42,68 | 44,68 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 21,93 | 23,90 | 25,93 | 28,06 | 30,22 | 32,18 | 34,08 | 35,86 | 37,54 | 39,31 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 3053,90 | 3328,75 | 3611,70 | 3907,86 | 4208,76 | 4482,33 | 4746,79 | 4993,62 | 5228,32 | 5474,05 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 23641,3 | 23641,30435 | 23641,30435 | 23641,30435 | 23641,30435 | 23641,30435 | 23641,30435 | 23641,30435 | 23641,30435 | 23641,30435 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 533,3 | 533,3 | 533,3 | 533,3 | 533,3 | 533,3 | 533,3 | 533,3 | 533,3 | 533,3 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 268,9 | 254,7 | 240,55 | 226,4 | 212,25 | 198,1 | 183,95 | 169,8 | 155,65 | 141,5 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 201,2 | 223,3 | 246,8 | 271,5 | 294,3 | 309,6 | 325,1 | 337,4 | 346,5 | 355,5 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 13,3 | 14,5 | 15,7 | 17,0 | 18,3 | 19,5 | 20,7 | 21,7 | 22,8 | 23,8 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 85,8 | 90,4 | 94,9 | 99,9 | 105,0 | 109,5 | 114,1 | 117,6 | 120,1 | 122,6 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 5,7 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 230,1 | 248,5 | 268,4 | 289,9 | 313,1 | 338,1 | 365,2 | 394,4 | 426,0 | 460,0 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 6,4 | 6,9 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 27,6 | 29,8 | 32,2 | 34,8 | 37,6 | 40,6 | 43,8 | 47,3 | 51,1 | 55,2 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 18,5 | 20,0 | 21,6 | 23,3 | 25,2 | 27,2 | 29,4 | 31,8 | 34,3 | 37,0 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 12,0 | 12,9 | 13,9 | 15,1 | 16,3 | 17,6 | 19,0 | 20,5 | 22,1 | 23,9 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 69,5 | 75,1 | 81,1 | 87,5 | 94,6 | 102,1 | 110,3 | 119,1 | 128,6 | 138,9 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 5,9 | 5,6 | 5,3 | 5,0 | 4,7 | 4,4 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 3,1 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 684,9 | 741,8 | 802,2 | 866,8 | 932,4 | 992,8 | 1056,5 | 1119,4 | 1181,7 | 1247,9 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 488,6 | 532,6 | 577,9 | 625,3 | 673,4 | 717,2 | 759,5 | 799,0 | 836,5 | 875,8 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -196,3 | -209,2 | -224,3 | -241,5 | -259,0 | -275,6 | -297,0 | -320,5 | -345,2 | -372,1 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -196,3 | -209,2 | -224,3 | -241,5 | -259,0 | -275,6 | -297,0 | -320,5 | -345,2 | -372,1 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -676,3 | -885,5 | -1109,8 | -1351,3 | -1610,3 | -1885,9 | -2183,0 | -2503,4 | -2848,6 | -3220,7 |

## 7.1.5. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной Тубдиспансера

Обоснование необходимости технического перевооружения:

В виду того, что котельная Тубдиспансера была введена в эксплуатацию в 2003 г. и к моменту модернизации выработает свой ресурс (будет эксплуатироваться более 18 лет), установленное оборудование котельной будет значительно изношено и не будет являться энергоэффективным (установлены котлы КЧМ-7 с заниженным КПД равным 87%), необходимо в перспективе провести замену установленного оборудования на новое энергоэффективное.

В виду того, что данное мероприятие возможно выполнить в течение одного межотопительного периода, предлагается в рамках модернизации котельной произвести замену оборудования.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2022 году.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час | Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| котельная Тубдиспансера | 0,12 | 0,11 | 0,01 | - | 467 | 388 |

ИТОГО необходимая заменяемая мощность котлоагрегатов (с учетом 17% потерь при передаче тепловой энергии и 5% - 10% запасом на период аномальных морозов) 0,15 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной Тубдиспансера

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2022 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,06/0,09 |
| Оборудование | 0,25/0,37 |
| СМР и наладочные работы | 0,11/0,16 |
| Всего капитальные затраты | 0,42/0,62 |
| Непредвиденные расходы | 0,01/0,01 |
| НДС | 0,08/0,11 |
| Всего смета проекта | 0,51/0,74 |
| ИТОГО | 0,51/0,74 |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 0,74 млн. рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития индексов роста тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 13,09 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 9,75 | 9,75 | 10,16 | 10,47 | 10,69 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 36,59 | 36,59 | 38,74 | 40,76 | 42,68 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 32,18 | 32,18 | 34,08 | 35,86 | 37,54 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 4482,33 | 4482,33 | 4746,79 | 4993,62 | 5228,32 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 63451,1 | 63451,1 | 63451,1 | 63451,1 | 63451,1 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 1293,3 | 1293,3 | 1293,3 | 1293,3 | 1293,3 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 415,15 | 393,3 | 371,45 | 349,6 | 327,75 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 0 |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 830,9 | 830,9 | 872,4 | 905,6 | 930,0 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 47,3 | 47,3 | 50,1 | 52,7 | 55,2 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 214,4 | 214,4 | 223,4 | 230,3 | 235,2 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,6 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 425,7 | 459,8 | 496,6 | 536,3 | 579,2 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 8,0 | 8,6 | 9,3 | 10,1 | 10,9 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 76,6 | 82,8 | 89,4 | 96,5 | 104,3 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 78,2 | 84,5 | 91,2 | 98,5 | 106,4 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 20,5 | 22,1 | 23,9 | 25,8 | 27,9 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 128,6 | 138,9 | 150,0 | 162,0 | 174,9 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 9,1 | 8,7 | 8,2 | 7,7 | 7,2 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 1866,0 | 1924,7 | 2041,6 | 2153,0 | 2259,0 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 1739,1 | 1739,1 | 1841,8 | 1937,5 | 2028,6 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -126,8 | -185,6 | -199,9 | -215,5 | -230,4 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -126,8 | -185,6 | -199,9 | -215,5 | -230,4 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -866,8 | -1052,4 | -1252,3 | -1467,8 | -1698,2 |

## 7.1.6. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной средней школы №3

Обоснование необходимости технического перевооружения:

В виду того, что котельная средней школы №3 была введена в эксплуатацию в 2003 г. и к моменту модернизации выработает свой ресурс (будет эксплуатироваться более 18 лет), установленное оборудование котельной будет значительно изношено и не будет являться энергоэффективным (установлены котлы КЧМ-5 с заниженным КПД равным 87%), необходимо в перспективе провести замену установленного оборудования на новое энергоэффективное.

В виду того, что данное мероприятие возможно выполнить в течение одного межотопительного периода, предлагается в рамках модернизации котельной произвести замену оборудования.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2022 году.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час | Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| котельная средней школы №3 | 0,22 | 0,22 | - | - | 506 | 506 |

ИТОГО необходимая заменяемая мощность котлоагрегатов (с учетом 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 0,23 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной средней школы №3

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2021 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,1/0,14 |
| Оборудование | 0,42/0,6 |
| СМР и наладочные работы | 0,18/0,26 |
| Всего капитальные затраты | 0,7/1,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,02/0,03 |
| НДС | 0,13/0,18 |
| Всего смета проекта | 0,85/1,21 |
| ИТОГО | 0,85/1,21 |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 1,21 млн. рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития индексов роста тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 10,50 | 10,95 | 11,41 | 11,76 | 12,01 | 12,26 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 34,35 | 36,59 | 38,74 | 40,76 | 42,68 | 44,68 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 30,22 | 32,18 | 34,08 | 35,86 | 37,54 | 39,31 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 4208,76 | 4482,33 | 4746,79 | 4993,62 | 5228,32 | 5474,05 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 68750 | 68750 | 68750 | 68750 | 68750 | 68750 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 1686,7 | 1686,7 | 1686,7 | 1686,7 | 1686,7 | 1686,7 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 672,6 | 637,2 | 601,8 | 566,4 | 531 | 495,6 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 0 |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 855,8 | 900,3 | 945,3 | 981,2 | 1007,7 | 1033,9 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 57,9 | 61,7 | 65,3 | 68,7 | 72,0 | 75,4 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,3 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 472,3 | 492,6 | 513,3 | 529,2 | 540,3 | 551,7 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,2 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 437,2 | 472,2 | 510,0 | 550,8 | 594,9 | 642,5 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 10,9 | 11,8 | 12,7 | 13,7 | 14,8 | 16,0 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 65,6 | 70,8 | 76,5 | 82,6 | 89,2 | 96,4 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 77,7 | 83,9 | 90,6 | 97,9 | 105,7 | 114,1 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 40,4 | 43,6 | 47,1 | 50,9 | 55,0 | 59,3 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 132,0 | 142,6 | 154,0 | 166,3 | 179,6 | 194,0 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 14,8 | 14,0 | 13,2 | 12,5 | 11,7 | 10,9 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 2206,9 | 2336,3 | 2471,4 | 2597,6 | 2715,2 | 2839,1 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 2129,6 | 2268,1 | 2401,9 | 2526,8 | 2645,5 | 2769,9 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -77,2 | -68,2 | -69,5 | -70,9 | -69,7 | -69,3 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -77,2 | -68,2 | -69,5 | -70,9 | -69,7 | -69,3 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -1287,2 | -1355,4 | -1424,9 | -1495,8 | -1565,5 | -1634,7 |

## 7.1.7. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной мк-н Плетниковка

Обоснование необходимости технического перевооружения:

В виду того, что котельная мк-н Плетниковка была введена в эксплуатацию в 1992 г (частично была произведена  модернизация в 2005 г) и к моменту модернизации выработает свой ресурс (будут эксплуатироваться новые котлы более 15 лет), установленное оборудование котельной будет значительно изношено и не будет являться энергоэффективным (установлены котлы КВТС-1 с низким КПД равным 76% и котлы КВу-3/95 с КПД 90 %), необходимо в перспективе провести замену установленного оборудования на новое энергоэффективное.

В виду того, что данное мероприятие возможно выполнить в течение одного межотопительного периода, предлагается в рамках модернизации котельной произвести замену оборудования.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2020 году.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час | Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| котельная микрорайон Плетниковка | 2,83 | 2,56 | 0,27 | - | 8807 | 7492 |

ИТОГО необходимая заменяемая мощность котлоагрегатов (с учетом 15% потерь при передаче тепловой энергии и 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 3,5 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной микрорайон Плетниковка

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2018 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2019 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 1,5/1,9 |  |
| Оборудование | 8,4/10,7 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 4,6/6,1 |
| Всего капитальные затраты | 9,9/12,6 | 4,6/6,1 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,3/0,4 |
| НДС | 1,8/2,3 | 0,9/1,2 |
| Всего смета проекта | 11,7/14,9 | 5,8/7,7 |
| ИТОГО | 17,5/22,6 |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 22,6 млн. рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития индексов роста тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 5,22 | 5,98 | 6,79 | 7,63 | 8,51 | 9,45 | 10,44 | 11,48 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 5,36 | 5,94 | 6,54 | 7,06 | 7,64 | 8,05 | 8,45 | 8,89 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 16,92 | 18,61 | 20,56 | 22,66 | 24,93 | 27,17 | 29,48 | 31,90 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 14,88 | 16,37 | 18,09 | 19,93 | 21,93 | 23,90 | 25,93 | 28,06 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 2072,65 | 2279,91 | 2519,31 | 2776,28 | 3053,90 | 3328,75 | 3611,70 | 3907,86 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 1196603 | 1196603,261 | 1196603,261 | 1196603,261 | 1196603,261 | 1196603,261 | 1196603,261 | 1196603,261 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 24973,33 | 24973,33333 | 24973,33333 | 24973,33333 | 24973,33333 | 24973,33333 | 24973,33333 | 24973,33333 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 1248,667 | 1248,666667 | 1248,666667 | 1248,666667 | 1248,666667 | 1248,666667 | 1248,666667 | 1248,666667 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 7492 | 7492 | 7492 | 7492 | 7492 | 7492 | 7492 | 7492 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 11994,7 | 11363,4 | 10732,1 | 10100,8 | 9469,5 | 8838,2 | 8206,9 | 7575,6 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 18080 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 6247,466 | 7153,348141 | 8119,05014 | 9133,931407 | 10184,33352 | 11304,61021 | 12491,59428 | 13740,75371 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 422,4889 | 464,7377504 | 513,5352142 | 565,915806 | 622,5073866 | 678,5330514 | 736,2083608 | 796,5774464 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 18,58316 | 20,44147248 | 22,58782709 | 24,89178545 | 27,380964 | 29,84525076 | 32,38209707 | 35,03742903 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 1392,82 | 1543,24456 | 1699,112261 | 1835,041241 | 1985,514623 | 2092,732413 | 2197,369033 | 2311,632223 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 631,3 | 631,3 | 631,3 | 631,3 | 631,3 | 631,3 | 631,3 | 631,3 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 126,26 | 136,3608 | 147,269664 | 159,0512371 | 171,7753361 | 185,517363 | 200,358752 | 216,3874522 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 1054,8 | 1139,136075 | 1230,266961 | 1328,688318 | 1434,983383 | 1549,782054 | 1673,764618 | 1807,665788 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 406,8 | 439,344 | 474,49152 | 512,4508416 | 553,4469089 | 597,7226616 | 645,5404746 | 697,1837125 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 316,4 | 341,7408225 | 369,0800883 | 398,6064954 | 430,495015 | 464,9346162 | 502,1293855 | 542,2997363 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 849,4 | 917,3001564 | 990,6841689 | 1069,938902 | 1155,534015 | 1247,976736 | 1347,814875 | 1455,640065 |
| 11. | Прочие затраты, тыс. руб. | 229,3 | 247,6710422 | 267,4847256 | 288,8835037 | 311,9941839 | 336,9537187 | 363,9100162 | 393,0228174 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 318,5 | 344,0 | 371,5 | 401,3 | 433,4 | 468,0 | 505,5 | 545,9 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 263,8834 | 249,9948 | 236,1062 | 222,2176 | 208,329 | 194,4404 | 180,5518 | 166,6632 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 4339,2 | 4086,08 | 3832,96 | 3579,84 | 3326,72 | 3073,6 | 2820,48 | 2567,36 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 16617,2 | 17714,71871 | 18905,46939 | 20152,02101 | 21477,67932 | 22855,98265 | 24328,8806 | 25907,43864 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 15528,29 | 17081,12153 | 18874,63929 | 20799,8525 | 22879,83775 | 24939,02315 | 27058,84012 | 29277,66501 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -1088,9 | -633,5971825 | -30,83009889 | 647,8314904 | 1402,158434 | 2083,040497 | 2729,959511 | 3370,226362 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 129,5662981 | 280,4316868 | 416,6080995 | 545,9919022 | 674,0452725 |
| 4 | Чистая прибыль | -1088,9 | -633,5971825 | -30,83009889 | 518,2651924 | 1121,726747 | 1666,432398 | 2183,967609 | 2696,18109 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -5608,9 | -6242,501474 | -6273,331573 | -5755,06638 | -4633,339633 | -2966,907235 | -782,9396264 | 1913,241463 |

IRRданного проекта на 2027 год составляет 16%

## 7.1.8. Строительство новой котельной взамен котельной по ул. Маяковского

Обоснование необходимости строительства:

В виду того, что котельная по ул. Маяковского была введена в эксплуатацию в 1971г. и к настоящему моменту выработала свой ресурс (эксплуатируется более 40 лет), установленное оборудование котельной значительно изношено и требует постоянного планового дорогостоящего ремонта (замена конвективных пучков котлов, автоматики и т.д.) необходимо в ближайшее время провести модернизацию котельной.

Ввиду того, что котельная по ул. Маяковского имеет значительную мощность, ее быстрая реконструкция менее чем за 1 отопительный сезон не представляется возможной. В данном случае предлагается строительство в значительной близости от данной существующей котельной новой, покрывающей полную нагрузку существующих потребителей.

По мере постройки новой котельной старая котельная будет закрыта.

Подключение вновь вводимой котельной планируется к существующим сетям с их частичной реконструкцией.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2015 году.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час | Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| котельная по ул. Маяковского | 18,6 | 17,0 | 1,6 | - | 58806 | 48127 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом 18% потерь при передаче тепловой энергии и 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 23,0 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной по ул. Маяковского

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 6,5/6,8 |  |
| Оборудование | 46,2/48,6 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 23,8/26,3 |
| Всего капитальные затраты | 52,7/55,4 | 23,8/26,3 |
| Непредвиденные расходы |  | 1,5/1,6 |
| НДС | 9,5/10,0 | 4,5/5,0 |
| Всего смета проекта | 62,2/65,4 | 29,8/32,9 |
| ИТОГО | 92,0/98,3 |

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной по ул. Маяковского

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 5,3/5,6 |  |
| Оборудование | 26,7/28,1 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 31,3/34,5 |
| Всего капитальные затраты | 32,0/33,7 | 31,3/34,5 |
| Непредвиденные расходы |  | 1,3/1,4 |
| НДС | 5,8/6,1 | 5,9/6,5 |
| Всего смета проекта | 37,8/39,8 | 38,5/42,4 |
| ИТОГО | 76,3/82,2 |

Ввиду того, что данный вариант реконструкции является высоко затратным предлагается рассмотреть вопрос привлечения инвесторов для реализации данного мероприятия. В настоящий момент котельная по ул. Маяковского находится в муниципальной собственности, ввиду чего может быть заключен концессионный договор (ФЗ №115 "О концессионных соглашениях"). Итого затраты на строительство котельной и частичную реконструкцию сетей составляет 180,5 млн. руб.

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития индексов роста тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 6,79 | 7,63 | 8,51 | 9,45 | 10,44 | 11,48 | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 7,34 | 7,93 | 8,58 | 9,04 | 9,49 | 9,99 | 10,50 | 10,95 | 11,41 | 11,76 | 12,01 | 12,26 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 20,56 | 22,66 | 24,93 | 27,17 | 29,48 | 31,90 | 34,35 | 36,59 | 38,74 | 40,76 | 42,68 | 44,68 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 18,09 | 19,93 | 21,93 | 23,90 | 25,93 | 28,06 | 30,22 | 32,18 | 34,08 | 35,86 | 37,54 | 39,31 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 2519,31 | 2776,28 | 3053,90 | 3328,75 | 3611,70 | 3907,86 | 4208,76 | 4482,33 | 4746,79 | 4993,62 | 5228,32 | 5474,05 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 7989946 | 7989945,7 | 7989945,7 | 7989945,7 | 7989945,7 | 7989945,7 | 7989945,7 | 7989945,7 | 7989945,7 | 7989945,7 | 7989945,7 | 7989945,7 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 2080000 | 2080000,0 | 2080000,0 | 2080000,0 | 2080000,0 | 2080000,0 | 2080000,0 | 2080000,0 | 2080000,0 | 2080000,0 | 2080000,0 | 2080000,0 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 160423,3 | 160423,3 | 160423,3 | 160423,3 | 160423,3 | 160423,3 | 160423,3 | 160423,3 | 160423,3 | 160423,3 | 160423,3 | 160423,3 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 8021,167 | 8021,2 | 8021,2 | 8021,2 | 8021,2 | 8021,2 | 8021,2 | 8021,2 | 8021,2 | 8021,2 | 8021,2 | 8021,2 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 180500 | 180500 | 180500 | 180500 | 180500 | 180500 | 180500 | 180500 | 180500 | 180500 | 180500 | 180500 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 48127 | 48127 | 48127 | 48127 | 48127 | 48127 | 48127 | 48127 | 48127 | 48127 | 48127 | 48127 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 85980,7 | 81455,4 | 76930,1 | 72404,8 | 67879,5 | 63354,2 | 58828,9 | 54303,6 | 49778,3 | 45253 | 40727,7 | 36202,4 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 144400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 54212,4 | 60989,0 | 68002,7 | 75483,0 | 83408,7 | 91749,6 | 99456,6 | 104628,3 | 109859,7 | 114034,4 | 117113,3 | 120158,3 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 3298,8 | 3635,3 | 3998,9 | 4358,8 | 4729,2 | 5117,0 | 5511,1 | 5869,3 | 6215,6 | 6538,8 | 6846,1 | 7167,9 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 145,1 | 159,9 | 175,9 | 191,7 | 208,0 | 225,1 | 242,4 | 258,2 | 273,4 | 287,6 | 301,1 | 315,3 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 15267,6 | 16489,0 | 17841,1 | 18804,5 | 19744,7 | 20771,5 | 21830,8 | 22769,5 | 23725,9 | 24461,4 | 24975,0 | 25499,5 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 4525,3 | 4525,3 | 4525,3 | 4525,3 | 4525,3 | 4525,3 | 4525,3 | 4525,3 | 4525,3 | 4525,3 | 4525,3 | 4525,3 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 905,1 | 977,5 | 1055,7 | 1140,1 | 1231,3 | 1329,8 | 1436,2 | 1551,1 | 1675,2 | 1809,2 | 1954,0 | 2110,3 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 2109,5 | 2278,3 | 2460,5 | 2657,4 | 2870,0 | 3099,6 | 3347,5 | 3615,3 | 3904,6 | 4216,9 | 4554,3 | 4918,6 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 3249,0 | 3508,9 | 3789,6 | 4092,8 | 4420,2 | 4773,8 | 5155,8 | 5568,2 | 6013,7 | 6494,8 | 7014,3 | 7575,5 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 632,9 | 683,5 | 738,2 | 797,2 | 861,0 | 929,9 | 1004,3 | 1084,6 | 1171,4 | 1265,1 | 1366,3 | 1475,6 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 6747,7 | 7287,5 | 7870,5 | 8500,1 | 9180,1 | 9914,5 | 10707,7 | 11564,3 | 12489,4 | 13488,6 | 14567,7 | 15733,1 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 1821,9 | 1967,6 | 2125,0 | 2295,0 | 2478,6 | 2676,9 | 2891,1 | 3122,4 | 3372,1 | 3641,9 | 3933,3 | 4247,9 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 637,1 | 688,0 | 743,1 | 802,5 | 866,7 | 936,1 | 1011,0 | 1091,8 | 1179,2 | 1273,5 | 1375,4 | 1485,4 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 1891,6 | 1792,0 | 1692,5 | 1592,9 | 1493,3 | 1393,8 | 1294,2 | 1194,7 | 1095,1 | 995,6 | 896,0 | 796,5 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 34656,0 | 32634,4 | 30612,8 | 28591,2 | 26569,6 | 24548,0 | 22526,4 | 20504,8 | 18483,2 | 16461,6 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 130099,8 | 137616,2 | 145631,7 | 153832,6 | 162587,0 | 171990,9 | 180940,2 | 187347,8 | 193983,7 | 199494,6 | 189422,1 | 196009,1 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 121246,6 | 133613,8 | 146975,2 | 160202,9 | 173820,2 | 188073,4 | 202555,1 | 215721,2 | 228448,7 | 240328,1 | 251623,5 | 263449,8 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -8853,2 | -4002,4 | 1343,5 | 6370,4 | 11233,2 | 16082,5 | 21614,9 | 28373,4 | 34465,0 | 40833,5 | 62201,4 | 67440,7 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 268,7 | 1274,1 | 2246,6 | 3216,5 | 4323,0 | 5674,7 | 6893,0 | 8166,7 | 12440,3 | 13488,1 |
| 4 | Чистая прибыль | -8853,2 | -4002,4 | 1074,8 | 5096,3 | 8986,6 | 12866,0 | 17291,9 | 22698,7 | 27572,0 | 32666,8 | 49761,1 | 53952,5 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -44953,2 | -48955,6 | -47880,8 | -42784,5 | -33797,9 | -20931,9 | -3640,0 | 19058,7 | 46630,7 | 79297,4 | 129058,5 | 183011,1 |

IRRданного проекта на 2027 год составляет 26%

## 7.1.9. Строительство новой котельной взамен котельной микрорайон Восток

Обоснование необходимости строительства:

В виду того, что котельная микрорайон Восток была введена в эксплуатацию в 1989 г. и к настоящему моменту выработала свой ресурс (эксплуатируется более 20 лет), установленное оборудование котельной значительно изношено и требует постоянного планового дорогостоящего ремонта (замена конвективных пучков котлов, автоматики и т.д.) необходимо в ближайшее время провести модернизацию котельной.

Ввиду того, что котельная микрорайон Восток имеет значительную мощность, ее быстрая реконструкция менее чем за 1 отопительный сезон не представляется возможной. В данном случае предлагается строительство в значительной близости от данной существующей котельной новой, покрывающей полную нагрузку существующих потребителей.

По мере постройки новой котельной старая котельная будет закрыта.

Подключение вновь вводимой котельной планируется к существующим сетям с их частичной реконструкцией.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2015 году.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час | Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| котельная микрорайон Восток | 31,0 | 27,5 | 3,5 | - | 102455 | 80140 |

ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом 21% потерь при передаче тепловой энергии и 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 39,4 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной микрорайон Восток

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 10,5/11,0 |  |
| Оборудование | 81,1/85,3 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 44,4/49,0 |
| Всего капитальные затраты | 91,6/96,3 | 44,4/49,0 |
| Непредвиденные расходы |  | 2,7/3,0 |
| НДС | 16,5/17,3 | 8,5/9,4 |
| Всего смета проекта | 108,1/113,6 | 55,6/61,4 |
| ИТОГО | 163,7/175,0 |

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной микрорайон Восток

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 5,9/6,2 |  |
| Оборудование | 31,6/33,2 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 37,6/41,5 |
| Всего капитальные затраты | 37,5/39,4 | 37,6/41,5 |
| Непредвиденные расходы |  | 1,5/1,6 |
| НДС | 6,7/7,1 | 7,0/7,7 |
| Всего смета проекта | 44,2/46,5 | 46,1/50,8 |
| ИТОГО | 90,3/97,3 |

Ввиду того, что данный вариант реконструкции является высоко затратным предлагается рассмотреть вопрос привлечения инвесторов для реализации данного мероприятия. В настоящий момент котельная микрорайон Восток находится в муниципальной собственности, ввиду чего может быть заключен концессионный договор (ФЗ №115 "О концессионных соглашениях").  Итого затраты на строительство котельной и частичную реконструкцию сетей составляет 272,3 млн. руб.

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития индексов роста тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 6,79 | 7,63 | 8,51 | 9,45 | 10,44 | 11,48 | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 6,54 | 7,06 | 7,64 | 8,05 | 8,45 | 8,89 | 9,34 | 9,75 | 10,16 | 10,47 | 10,69 | 10,91 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 20,56 | 22,66 | 24,93 | 27,17 | 29,48 | 31,90 | 34,35 | 36,59 | 38,74 | 40,76 | 42,68 | 44,68 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 18,09 | 19,93 | 21,93 | 23,90 | 25,93 | 28,06 | 30,22 | 32,18 | 34,08 | 35,86 | 37,54 | 39,31 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 2519,31 | 2776,28 | 3053,90 | 3328,75 | 3611,70 | 3907,86 | 4208,76 | 4482,33 | 4746,79 | 4993,62 | 5228,32 | 5474,05 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 13920516 | 13920516 | 13920516 | 13920516 | 13920516 | 13920516 | 13920516 | 13920516 | 13920516 | 13920516 | 13920516 | 13920516 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 3570000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 267133 | 267133 | 267133 | 267133 | 267133 | 267133 | 267133 | 267133 | 267133 | 267133 | 267133 | 267133 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 13357 | 13357 | 13357 | 13357 | 13357 | 13357 | 13357 | 13357 | 13357 | 13357 | 13357 | 13357 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 272300 | 272300 | 272300 | 272300 | 272300 | 272300 | 272300 | 272300 | 272300 | 272300 | 272300 | 272300 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 80140 | 80140 | 80140 | 80140 | 80140 | 80140 | 80140 | 80140 | 80140 | 80140 | 80140 | 80140 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 132839 | 125847 | 118855,5 | 111864 | 104872,5 | 97881 | 90889,5 | 83898 | 76906,5 | 69915 | 62923,5 | 55932 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 217840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 94452 | 106258 | 118478 | 131511 | 145319 | 159851 | 173279 | 182289 | 191404 | 198677 | 204041 | 209346 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 5493 | 6053 | 6659 | 7258 | 7875 | 8521 | 9177 | 9773 | 10350 | 10888 | 11400 | 11936 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 242 | 266 | 293 | 319 | 346 | 375 | 404 | 430 | 455 | 479 | 501 | 525 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 23330 | 25197 | 27263 | 28735 | 30172 | 31740 | 33359 | 34794 | 36255 | 37379 | 38164 | 38965 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 6992 | 6992 | 6992 | 6992 | 6992 | 6992 | 6992 | 6992 | 6992 | 6992 | 6992 | 6992 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 1398 | 1510 | 1631 | 1761 | 1902 | 2055 | 2219 | 2396 | 2588 | 2795 | 3019 | 3260 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 2531 | 2734 | 2953 | 3189 | 3444 | 3719 | 4017 | 4338 | 4685 | 5060 | 5465 | 5902 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 4901 | 5294 | 5717 | 6174 | 6668 | 7202 | 7778 | 8400 | 9072 | 9798 | 10582 | 11428 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 759 | 820 | 886 | 957 | 1033 | 1116 | 1205 | 1302 | 1406 | 1518 | 1640 | 1771 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 11208 | 12105 | 13073 | 14119 | 15248 | 16468 | 17786 | 19208 | 20745 | 22405 | 24197 | 26133 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 3026 | 3268 | 3530 | 3812 | 4117 | 4446 | 4802 | 5186 | 5601 | 6049 | 6533 | 7056 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 764 | 826 | 892 | 963 | 1040 | 1123 | 1213 | 1310 | 1415 | 1528 | 1650 | 1783 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 2922 | 2769 | 2615 | 2461 | 2307 | 2153 | 2000 | 1846 | 1692 | 1538 | 1384 | 1231 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 52282 | 49232 | 46182 | 43132 | 40083 | 37033 | 33983 | 30933 | 27884 | 24834 | 0 | 0 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 210301 | 223323 | 237161 | 251383 | 266547 | 282794 | 298212 | 309198 | 320543 | 329940 | 315568 | 326327 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 201897 | 222491 | 244740 | 266766 | 289441 | 313176 | 337290 | 359214 | 380408 | 400189 | 418998 | 438691 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -8404 | -832 | 7578 | 15384 | 22895 | 30381 | 39078 | 50016 | 59864 | 70249 | 103430 | 112363 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0 | 0 | 1516 | 3077 | 4579 | 6076 | 7816 | 10003 | 11973 | 14050 | 20686 | 22473 |
| 4 | Чистая прибыль | -8404 | -832 | 6063 | 12307 | 18316 | 24305 | 31262 | 40013 | 47891 | 56199 | 82744 | 89891 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -62864 | -63696 | -57634 | -45327 | -27011 | -2706 | 28557 | 68570 | 116461 | 172660 | 255404 | 345294 |

IRRданного проекта на 2027 год составляет 32%

## 7.1.10. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной Дом престарелых

Обоснование необходимости технического перевооружения:

В виду того, что котельная Дом престарелых была введена в эксплуатацию в 2002 г. и к моменту модернизации выработает свой ресурс (будет эксплуатироваться более 20 лет), установленное оборудование котельной будет значительно изношено, необходимо в перспективе провести замену установленного оборудования на новое энергоэффективное.

В виду того, что данное мероприятие возможно выполнить в течение одного межотопительного периода, предлагается в рамках модернизации котельной произвести замену оборудования.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2023 году.

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час | Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| котельная Дом престарелых | 0,76 | 0,50 | 0,26 | - | 1971 | 1971 |

ИТОГО необходимая заменяемая мощность котлоагрегатов (с учетом 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 0,8 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной Дом престарелых

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2023 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,23/0,36 |
| Оборудование | 2,1/3,25 |
| СМР и наладочные работы | 0,91/1,41 |
| Всего капитальные затраты | 3,24/5,02 |
| Непредвиденные расходы | 0,06/0,1 |
| НДС | 0,6/0,92 |
| Всего смета проекта | 3,9/6,04 |
| ИТОГО | 3,9/6,04 |

Итого затраты на момент замены оборудования в котельной составят 5,12 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития индексов роста тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 11,41 | 11,76 | 12,01 | 12,26 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 38,74 | 40,76 | 42,68 | 44,68 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 34,08 | 35,86 | 37,54 | 39,31 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 4746,79 | 4993,62 | 5228,32 | 5474,05 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 267798,91 | 267798,913 | 267798,913 | 267798,913 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 6570 | 6570 | 6570 | 6570 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 328,5 | 328,5 | 328,5 | 328,5 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 6040 | 6040 | 6040 | 6040 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 3643,25 | 3451,5 | 3259,75 | 3068 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 4832 |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 3682,2 | 3822,1 | 3925,3 | 4027,3 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 254,6 | 267,8 | 280,4 | 293,6 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 11,2 | 11,8 | 12,3 | 12,9 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 1106,4 | 1140,7 | 1164,7 | 1189,2 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 191,8 | 191,8 | 191,8 | 191,8 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 38,4 | 41,4 | 44,7 | 48,3 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 843,8 | 911,3 | 984,2 | 1063,0 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 108,7 | 117,4 | 126,8 | 137,0 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 253,1 | 273,4 | 295,3 | 318,9 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 519,2 | 560,7 | 605,6 | 654,1 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 140,2 | 151,4 | 163,5 | 176,6 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 254,8 | 275,2 | 297,2 | 321,0 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 80,2 | 75,9 | 71,7 | 67,5 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 1159,7 | 1092,0 | 1024,4 | 956,7 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 8644,2 | 8933,0 | 9187,9 | 9457,7 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 9355,9 | 9842,4 | 10305,0 | 10789,4 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | 711,7 | 909,4 | 1117,1 | 1331,6 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 142,3 | 181,9 | 223,4 | 266,3 |
| 4 | Чистая прибыль | 569,4 | 727,5 | 893,7 | 1065,3 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -638,6 | 88,9 | 982,6 | 2047,9 |

IRRданного проекта на 2027 год составляет 65%

## 7.1.11. Строительство новой котельной по ул. Кронштадская д.6

Обоснование необходимости строительство:

Котельное оборудование на данной котельной было введено в эксплуатацию в 1986 г. На котельной в перспективе необходимо проведение полного технического перевооружения с целью уменьшения затрат на топливо (как было показано в расчете выше, перерасход природного газа в год в денежном эквиваленте составляет 1,209 млн. рублей) и обеспечения надежного и качественного теплоснабжения.

В 2017 г. предлагается рассмотреть вопрос о проведении реконструкции данной котельной с заменой оборудования на современное, энергоэффективное. В 2019 г. предлагается ввести новую котельную в эксплуатацию. На данный момент установленная мощность котельной – 9,6 Гкал/ч, подключенная- 7,52 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР. Котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы. Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 7,52 Гкал/час, тепловые потери при передаче в среднем составляют 15-20 % (на данном объекте длина тепловой сети 4065 п.м.). Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10 % запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 9,6 Гкал/час.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной по ул.Кронштадская д.6 (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2017 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2018 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2019 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 3,23/3,918 |  |  |
| Оборудование |  | 24,1/30,607 |  |
| СМР и наладочные работы |  |  | 11,0/14,586 |
| Всего капитальные затраты | 3,23/3,918 | 24,1/30,607 | 11,0/14,586 |
| Непредвиденные расходы |  |  | 0,76/1,01 |
| НДС | 0,58/0,704 | 4,34/5,51 | 2,12/2,81 |
| Всего смета проекта | 3,81/4,622 | 28,44/36,117 | 13,88/18,406 |
| ИТОГО | 46,13/59,145 |

Ориентировочные затраты на ремонтно-изоляционные работы по тепловой сети от котельной по ул. Кронштадская д.6 (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2017 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2018 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2019 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,576/0,699 |  |  |
| Оборудование |  |  | 4,912/6,513 |
| СМР и наладочные работы |  |  | 7,8/10,34 |
| Всего капитальные затраты | 0,576/0,699 |  | 12,712/16,856 |
| Непредвиденные расходы |  |  | 0,266/0,353 |
| НДС | 0,104/0,126 |  | 4,624/6,131 |
| Всего смета проекта | 0,68/0,825 |  | 17,6/23,34 |
| ИТОГО | 18,282/24,165 |

Итого затраты на момент ввода новой котельной составят 83,31млн.рублей

Ниже предоставлен ориентировочный технико-экономический расчет строительства и реконструкции вышеприведенной котельной.

|  | Исходные данные | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 9,45 | 10,44 | 11,48 | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 8,05 | 8,45 | 8,89 | 9,34 | 9,75 | 10,16 | 10,47 | 10,69 | 10,91 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 27,17 | 29,48 | 31,90 | 34,35 | 36,59 | 38,74 | 40,76 | 42,68 | 44,68 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 23,90 | 25,93 | 28,06 | 30,22 | 32,18 | 34,08 | 35,86 | 37,54 | 39,31 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 3328,75 | 3611,70 | 3907,86 | 4208,76 | 4482,33 | 4746,79 | 4993,62 | 5228,32 | 5474,05 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 2825135,87 | 2370940,217 | 2370940,217 | 2370940,217 | 2370940,217 | 2370940,217 | 2370940,217 | 2370940,217 | 2370940,217 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 868700 | 868700 | 868700 | 868700 | 868700 | 868700 | 868700 | 868700 | 868700 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 59850 | 59850 | 59850 | 59850 | 59850 | 59850 | 59850 | 59850 | 59850 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной тыс. руб. с заменой с 40% трубопровода | 83310 | 83310 | 83310 | 83310 | 83310 | 83310 | 83310 | 83310 | 83310 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 17955 | 17955 | 17955 | 17955 | 17955 | 17955 | 17955 | 17955 | 17955 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 45901 | 43485,3 | 41069,45 | 38653,6 | 36237,75 | 33821,9 | 31406,05 | 28990,2 | 26574,35 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 66648 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 26690 | 24751 | 27226 | 29513 | 31047 | 32600 | 33839 | 34752 | 35656 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 1626 | 1764 | 1909 | 2056 | 2190 | 2319 | 2439 | 2554 | 2674 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 268 | 290 | 314 | 338 | 360 | 382 | 402 | 420 | 440 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 6992 | 7342 | 7724 | 8117 | 8466 | 8822 | 9096 | 9287 | 9482 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 2416 | 2416 | 2416 | 2416 | 2416 | 2416 | 2416 | 2416 | 2416 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 483 | 522 | 564 | 609 | 657 | 710 | 767 | 828 | 894 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 1381 | 1491 | 1611 | 1739 | 1879 | 2029 | 2191 | 2366 | 2556 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 1500 | 1620 | 1749 | 1889 | 2040 | 2203 | 2380 | 2570 | 2776 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 414 | 447 | 483 | 522 | 564 | 609 | 657 | 710 | 767 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 3342 | 3609 | 3898 | 4209 | 4546 | 4910 | 5303 | 5727 | 6185 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 902 | 974 | 1052 | 1137 | 1227 | 1326 | 1432 | 1546 | 1670 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 417 | 450 | 486 | 525 | 567 | 613 | 662 | 715 | 772 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 1010 | 957 | 904 | 850 | 797 | 744 | 691 | 638 | 585 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 15996 | 15062 | 14129 | 13196 | 12263 | 11330 | 10397 | 9464 | 8531 |
| 15. | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 63435 | 61696 | 64464 | 67117 | 69021 | 71012 | 72670 | 73993 | 75402 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 59768 | 64848 | 70166 | 75568 | 80480 | 85229 | 89660 | 93875 | 98287 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -3668 | 3152 | 5701 | 8451 | 11459 | 14217 | 16991 | 19881 | 22884 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0 | 630 | 1140 | 1690 | 2292 | 2843 | 3398 | 3976 | 4577 |
| 4 | Чистая прибыль | -3668 | 2522 | 4561 | 6761 | 9168 | 11374 | 13592 | 15905 | 18307 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -20330 | -17808 | -13247 | -6486 | 2682 | 14055 | 27648 | 43553 | 61860 |

IRR данного проекта на 2027 год составляет 36%

## 7.1.12. Строительство новой котельной по ул. Кронштадская д.21

Обоснование необходимости строительство:

Котельное оборудование на данной котельной было введено в эксплуатацию в 1980 г. На котельной в перспективе необходимо проведение полного технического перевооружения с целью уменьшения затрат на топливо (как было показано в расчете выше перерасход природного газа в год в денежном эквиваленте составляет 3,11 млн. рублей) и обеспечения надежного и качественного теплоснабжения.

В 2017 г. предлагается ввести новую котельную в эксплуатацию. На данный момент установленная мощность котельной – 19,5 Гкал/ч, подключенная-  12,77 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР. Котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 12,77 Гкал/час. В настоящий момент тепловые потери при передаче в среднем составляют 15-20 % (на данном объекте длина тепловой сети 7567 п.м.). Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10 % запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 17,6 Гкал/час.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной по ул.Кронштадская д.21 (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2015 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2016 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2017 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 5,914/6,526 |  |  |
| Оборудование |  | 25,94/30,03 |  |
| СМР и наладочные работы |  |  | 41,184/50,0 |
| Всего капитальные затраты |  |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  | 1,40/1,698 |
| НДС | 1,065/1,175 | 4,67/5,406 | 7,665/9,298 |
| Всего смета проекта | 6,979/7,701 | 30,61/35,436 | 50,249/60,996 |
| ИТОГО | 84,48/104,133 |

Ориентировочные затраты на ремонтно-изоляционные работы по тепловой сети от котельной по ул.Кронштадская д.21 (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2015 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2016 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2017 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 1,015/1,12 |  |  |
| Оборудование |  |  | 8,657/10,5 |
| СМР и наладочные работы |  |  | 13,75/16,68 |
| Всего капитальные затраты |  |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  | 0,468/0,568 |
| НДС | 0,1838/0,203 |  | 4,033/4,89 |
| Всего смета проекта | 1,2/1,324 |  | 26,908/32,638 |
| ИТОГО | 28,1/33,962 |

Итого затраты на момент ввода новой котельной составят 138,1 млн. рублей

Ниже предоставлен ориентировочный технико-экономический расчет строительства и реконструкции вышеприведенных котельных

|  | Исходные данные | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 7,63 | 8,51 | 9,45 | 10,44 | 11,48 | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 7,93 | 8,58 | 9,04 | 9,49 | 9,99 | 10,50 | 10,95 | 11,41 | 11,76 | 12,01 | 12,26 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 22,66 | 24,93 | 27,17 | 29,48 | 31,90 | 34,35 | 36,59 | 38,74 | 40,76 | 42,68 | 44,68 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 19,93 | 21,93 | 23,90 | 25,93 | 28,06 | 30,22 | 32,18 | 34,08 | 35,86 | 37,54 | 39,31 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 2776,28 | 3053,90 | 3328,75 | 3611,70 | 3907,86 | 4208,76 | 4482,33 | 4746,79 | 4993,62 | 5228,32 | 5474,05 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 5442391 | 4965287 | 4965287 | 4965286,685 | 4965287 | 4965287 | 4965287 | 4965287 | 4965287 | 4965287 | 4965287 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 1592000 | 1592000 | 1592000 | 1592000 | 1592000 | 1592000 | 1592000 | 1592000 | 1592000 | 1592000 | 1592000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 113603,3 | 113603,3 | 113603,3 | 113603,3333 | 113603,3 | 113603,3 | 113603,3 | 113603,3 | 113603,3 | 113603,3 | 113603,3 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной с заменой с 40% трубопровода тыс. руб. | 138100 | 138100 | 138100 | 138100 | 138100 | 138100 | 138100 | 138100 | 138100 | 138100 | 138100 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 34081 | 34081 | 34081 | 34081 | 34081 | 34081 | 34081 | 34081 | 34081 | 34081 | 34081 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 45433,75 | 43042,5 | 40651,25 | 38260 | 35868,75 | 33477,5 | 31086,25 | 28695 | 26303,75 | 23912,5 | 21521,25 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 110480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 41542,95 | 42259,73 | 46908,3 | 51833,67685 | 57017,04 | 61806,48 | 65020,41 | 68271,43 | 70865,75 | 72779,12 | 74671,38 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 2574,343 | 2831,777 | 3086,637 | 3349,001221 | 3623,619 | 3902,638 | 4156,309 | 4401,532 | 4630,411 | 4848,041 | 5075,899 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 223,2686 | 245,5954 | 267,699 | 290,4534067 | 314,2706 | 338,4694 | 360,4699 | 381,7377 | 401,588 | 420,4627 | 440,2244 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 12620,42 | 13655,3 | 14392,68 | 15112,31789 | 15898,16 | 16708,96 | 17427,45 | 18159,4 | 18722,34 | 19115,51 | 19516,94 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 2391,25 | 2391,25 | 2391,25 | 2391,25 | 2391,25 | 2391,25 | 2391,25 | 2391,25 | 2391,25 | 2391,25 | 2391,25 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 478,25 | 516,51 | 557,8308 | 602,457264 | 650,6538 | 702,7062 | 758,9226 | 819,6365 | 885,2074 | 956,024 | 1032,506 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 1726,0 | 1864,041 | 2013,164 | 2174,217247 | 2348,155 | 2536,007 | 2738,888 | 2957,999 | 3194,638 | 3450,21 | 3726,226 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 2485,8 | 2684,664 | 2899,437 | 3131,39209 | 3381,903 | 3652,456 | 3944,652 | 4260,224 | 4601,042 | 4969,126 | 5366,656 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 517,8 | 559,2123 | 603,9492 | 652,2651742 | 704,4464 | 760,8021 | 821,6663 | 887,3996 | 958,3915 | 1035,063 | 1117,868 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 5164,8 | 5577,987 | 6024,226 | 6506,16424 | 7026,657 | 7588,79 | 8195,893 | 8851,565 | 9559,69 | 10324,46 | 11150,42 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 1394,5 | 1506,057 | 1626,541 | 1756,664345 | 1897,197 | 2048,973 | 2212,891 | 2389,922 | 2581,116 | 2787,606 | 3010,614 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 521,2 | 562,9 | 608,0 | 656,6 | 709,1 | 765,9 | 827,1 | 893,3 | 964,8 | 1042,0 | 1125,3 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 999,5425 | 946,935 | 894,3275 | 841,72 | 789,1125 | 736,505 | 683,8975 | 631,29 | 578,6825 | 526,075 | 473,4675 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 26515,2 | 24968,48 | 23421,76 | 21875,04 | 20328,32 | 18781,6 | 17234,88 | 15688,16 | 14141,44 | 12594,72 | 0 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 99155,32 | 100570,5 | 105695,8 | 111173,2333 | 117079,9 | 122721,5 | 126774,7 | 130984,9 | 134476,3 | 137239,6 | 129098,8 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 94618,23 | 104080,1 | 113447,3 | 123090,2736 | 133183,7 | 143438,8 | 152762,3 | 161775,3 | 170187,6 | 178186,5 | 186561,2 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -4537,09 | 3509,572 | 7751,471 | 11917,04029 | 16103,74 | 20717,31 | 25987,62 | 30790,45 | 35711,31 | 40946,81 | 57462,45 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0 | 701,9143 | 1550,294 | 2383,408058 | 3220,749 | 4143,462 | 5197,523 | 6158,091 | 7142,261 | 8189,363 | 11492,49 |
| 4 | Чистая прибыль | -4537,09 | 2807,657 | 6201,177 | 9533,632231 | 12883 | 16573,85 | 20790,09 | 24632,36 | 28569,05 | 32757,45 | 45969,96 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -32157,1 | -29349,4 | -23148,3 | -13614,62474 | -731,629 | 15842,22 | 36632,31 | 61264,67 | 89833,72 | 122591,2 | 168561,1 |

IRR данного проекта на 2027 год составляет 34%

## 7.1.13. Строительство новой котельной по ул.С. Перовской 6

Обоснование необходимости строительства:

Котельное оборудование на данной котельной было введено в эксплуатацию в 1985 г. На котельной в перспективе необходимо проведение полного технического перевооружения с целью уменьшения затрат на топливо (как было показано в расчете выше перерасход природного газа в год в денежном эквиваленте составляет 1,65 млн. рублей) и обеспечения надежного и качественного теплоснабжения.

В 2018 г. предлагается ввести новую котельную в эксплуатацию. На данный момент установленная мощность котельной – 10,0 Гкал/ч, подключенная-  8,64 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР. Котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы. Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 8,64 Гкал/час. В настоящий момент тепловые потери при передаче в среднем составляют 15-20 % (на данном объекте длина тепловой сети 4733 п.м.). Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10 % запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 10,8 Гкал/час.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной по ул.С. Перовской д.6  (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2016 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2017 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2018 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 3,56/4,121 |  |  |
| Оборудование |  | 26,61/32,28 |  |
| СМР и наладочные работы |  |  | 12,11/15,38 |
| Всего капитальные затраты | 3,56/4,121 | 26,61/32,28 | 12,11/15,38 |
| Непредвиденные расходы |  |  | 0,84/1,07 |
| НДС | 0,64/0,74 | 4,79/5,81 | 2,33/2,96 |
| Всего смета проекта | 4,2/4,861 | 31,4/38,09 | 15,28/19,41 |
| ИТОГО | 50,88/62,36 |

Ориентировочные затраты на ремонтно-изоляционные работы по тепловой сети от котельной по ул.С. Перовской д.6  (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2016 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2017 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2018 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,605/0,7 |  |  |
| Оборудование |  |  | 5,158/6,55 |
| СМР и наладочные работы |  |  | 8,19/10,4 |
| Всего капитальные затраты |  |  | 13,348/16,95 |
| Непредвиденные расходы |  |  | 0,279/0,354 |
| НДС | 0,11/0,127 |  | 2,45/3,11 |
| Всего смета проекта | 0,715/0,827 |  | 16,077/20,414 |
| ИТОГО | 16,8/21,24 |

Итого затраты на момент ввода новой котельной составят 83,6 млн. рублей.

Ниже предоставлен ориентировочный технико-экономический расчет строительства и реконструкции вышеприведенных котельных.

|  | Исходные данные | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 8,51 | 9,45 | 10,44 | 11,48 | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 8,58 | 9,04 | 9,49 | 9,99 | 10,50 | 10,95 | 11,41 | 11,76 | 12,01 | 12,26 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 24,93 | 27,17 | 29,48 | 31,90 | 34,35 | 36,59 | 38,74 | 40,76 | 42,68 | 44,68 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 21,93 | 23,90 | 25,93 | 28,06 | 30,22 | 32,18 | 34,08 | 35,86 | 37,54 | 39,31 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 3302,52 | 3599,74 | 3905,72 | 4225,99 | 4551,39 | 4847,23 | 5133,22 | 5400,14 | 5653,95 | 5919,69 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 2886956,522 | 2687627,717 | 2687627,717 | 2687627,717 | 2687627,717 | 2687627,717 | 2687627,717 | 2687627,717 | 2687627,717 | 2687627,717 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 980400 | 980400 | 980400 | 980400 | 980400 | 980400 | 980400 | 980400 | 980400 | 980400 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 60233,3 | 60233,3 | 60233,3 | 60233,3 | 60233,3 | 60233,3 | 60233,3 | 60233,3 | 60233,3 | 60233,3 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 3011,7 | 3011,7 | 3011,7 | 3011,7 | 3011,7 | 3011,7 | 3011,7 | 3011,7 | 3011,7 | 3011,7 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной,+40% замены сетей тыс. руб. | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 18070 | 17234,3 | 17234,3 | 17234,3 | 17234,3 | 17234,3 | 17234,3 | 17234,3 | 17234,3 | 17234,3 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 43528,1 | 41237,1 | 38946,15 | 36655,2 | 34364,25 | 32073,3 | 29782,35 | 27491,4 | 25200,45 | 22909,5 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 66880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 24571,0 | 25390,7 | 28056,7 | 30862,4 | 33454,8 | 35194,5 | 36954,2 | 38358,5 | 39394,1 | 40418,4 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 1501,4 | 1636,6 | 1775,7 | 1921,3 | 2069,2 | 2203,7 | 2333,7 | 2455,1 | 2570,5 | 2691,3 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 66,0 | 72,0 | 78,1 | 84,5 | 91,0 | 96,9 | 102,6 | 108,0 | 113,1 | 118,4 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 8409,3 | 8863,4 | 9306,6 | 9790,5 | 10289,9 | 10732,3 | 11183,1 | 11529,8 | 11771,9 | 12019,1 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 2291,0 | 2291,0 | 2291,0 | 2291,0 | 2291,0 | 2291,0 | 2291,0 | 2291,0 | 2291,0 | 2291,0 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 458,2 | 494,8 | 534,4 | 577,2 | 623,4 | 673,2 | 727,1 | 785,3 | 848,1 | 915,9 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 1380,8 | 1491,2 | 1610,5 | 1739,4 | 1878,5 | 2028,8 | 2191,1 | 2366,4 | 2555,7 | 2760,2 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 1504,8 | 1625,2 | 1755,2 | 1895,6 | 2047,3 | 2211,0 | 2387,9 | 2579,0 | 2785,3 | 3008,1 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 414,2 | 447,4 | 483,2 | 521,8 | 563,6 | 608,6 | 657,3 | 709,9 | 766,7 | 828,1 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 3247,7 | 3507,6 | 3788,2 | 4091,2 | 4418,5 | 4772,0 | 5153,8 | 5566,1 | 6011,3 | 6492,2 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 876,9 | 947,0 | 1022,8 | 1104,6 | 1193,0 | 1288,4 | 1391,5 | 1502,8 | 1623,1 | 1752,9 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 417,0 | 450,4 | 486,4 | 525,3 | 567,3 | 612,7 | 661,7 | 714,7 | 771,8 | 833,6 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 957,6 | 907,2 | 856,8 | 806,4 | 756,0 | 705,6 | 655,2 | 604,8 | 554,4 | 504,0 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 16051,2 | 15114,9 | 14178,6 | 13242,2 | 12305,9 | 11369,6 | 10433,3 | 9497,0 | 8560,6 | 7624,3 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 62147,2 | 63239,3 | 66224,1 | 69453,4 | 72549,3 | 74788,5 | 77123,5 | 79068,1 | 80617,6 | 82257,4 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 59676,5 | 62039,0 | 67312,3 | 72832,0 | 78440,0 | 83538,6 | 88467,4 | 93067,7 | 97441,9 | 102021,7 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -2470,7 | -1200,3 | 1088,3 | 3378,5 | 5890,7 | 8750,2 | 11343,9 | 13999,6 | 16824,3 | 19764,3 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 217,7 | 675,7 | 1178,1 | 1750,0 | 2268,8 | 2799,9 | 3364,9 | 3952,9 |
| 4 | Чистая прибыль | -2470,7 | -1200,3 | 870,6 | 2702,8 | 4712,6 | 7000,1 | 9075,1 | 11199,7 | 13459,5 | 15811,4 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -19190,7 | -20391,0 | -19520,4 | -16817,6 | -12105,0 | -5104,9 | 3970,2 | 15169,9 | 28629,4 | 44440,8 |

IRR данного проекта на 2027 год составляет 24%

## 7.1.14. Строительство новой котельной по ул. Комсомольская (ЦРБ)

Обоснование необходимости строительства:

Котельное оборудование на данной котельной было введено в эксплуатацию в 1995 г. На котельной в перспективе необходимо проведение полного технического перевооружения с целью уменьшения затрат на топливо (как было показано в расчете выше перерасход природного газа в год в денежном эквиваленте составляет 1,65 млн. рублей) и обеспечения надежного и качественного теплоснабжения.

В 2020 г. предлагается ввести новую котельную в эксплуатацию. На данный момент установленная мощность котельной – 11 Гкал/ч, подключенная-  2,29 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР. Котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы. Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 3,1 Гкал/час. В настоящий момент тепловые потери при передаче в среднем составляют 12 % (на данном объекте длина тепловой сети 2056 п.м.). Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 5-10 % запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 3,6 Гкал/час.

Ориентировочные затраты строительства новой котельной по ул.Комсомольская (ЦРБ) (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2018 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2019 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2020 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД |  | 1,2/1,59 |  |
| Оборудование |  |  | 9,3/12,85 |
| СМР и наладочные работы |  |  | 5,9/8,15 |
| Всего капитальные затраты |  | 1,2/1,59 | 15,2/21 |
| Непредвиденные расходы |  |  | 0,3/0,41 |
| НДС |  | 0,2/0,29 | 2,8/3,85 |
| Всего смета проекта |  | 1,4/1,88 | 18,3/25,26 |
| ИТОГО | 19,3/27,14 |

Ориентировочные затраты на ремонтно-изоляционные работы по тепловой сети от котельной по ул.Комсомольская (ЦРБ) (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2018 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2019 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2020 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД |  | 0,288/0,382 |  |
| Оборудование |  |  | 2,456/3,394 |
| СМР и наладочные работы |  |  | 3,9/5,389 |
| Всего капитальные затраты |  |  | 6,356/8,783 |
| Непредвиденные расходы |  |  | 0,133/0,184 |
| НДС |  | 0,052/0,069 | 1,168/1,614 |
| Всего смета проекта |  | 0,34/0,45 | 7,657/10,58 |
| ИТОГО | 8,0/11,03 |

Итого затраты на момент ввода новой котельной составят 38,17 млн. рублей.

Ниже предоставлен ориентировочный технико-экономический расчет строительства и реконструкции вышеприведенной котельной.

|  | Исходные данные | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 10,44 | 11,48 | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 9,49 | 9,99 | 10,50 | 10,95 | 11,41 | 11,76 | 12,01 | 12,26 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 29,48 | 31,90 | 34,35 | 36,59 | 38,74 | 40,76 | 42,68 | 44,68 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 25,93 | 28,06 | 30,22 | 32,18 | 34,08 | 35,86 | 37,54 | 39,31 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 3611,70 | 3907,86 | 4208,76 | 4482,33 | 4746,79 | 4993,62 | 5228,32 | 5474,05 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 1257473 | 1121439 | 1121439 | 1121439 | 1121439 | 1121439 | 1121439 | 1121439 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 27130,0 | 27130,0 | 27130,0 | 27130,0 | 27130,0 | 27130,0 | 27130,0 | 27130,0 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 1356,5 | 1356,5 | 1356,5 | 1356,5 | 1356,5 | 1356,5 | 1356,5 | 1356,5 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 38170 | 38170 | 38170 | 38170 | 38170 | 38170 | 38170 | 38170 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 8139 | 7274,3 | 7274,3 | 7274,3 | 7274,3 | 7274,3 | 7274,3 | 7274,3 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 18210 | 17251,2 | 16292,8 | 15334,4 | 14376 | 13417,6 | 12459,2 | 11500,8 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб. | 30536 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 13127 | 12878 | 13959 | 14685 | 15420 | 16005 | 16438 | 16865 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 800 | 865 | 932 | 993 | 1051 | 1106 | 1158 | 1212 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 2468 | 2596 | 2729 | 2846 | 2966 | 3058 | 3122 | 3187 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб. | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 192 | 207 | 224 | 241 | 261 | 282 | 304 | 329 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 1381 | 1491 | 1611 | 1739 | 1879 | 2029 | 2191 | 2366 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 687 | 742 | 801 | 865 | 935 | 1010 | 1090 | 1178 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 414 | 447 | 483 | 522 | 564 | 609 | 657 | 710 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 1605 | 1733 | 1872 | 2022 | 2184 | 2358 | 2547 | 2751 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 433 | 468 | 505 | 546 | 590 | 637 | 688 | 743 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 417 | 450 | 486 | 525 | 567 | 613 | 662 | 715 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 401 | 380 | 358 | 337 | 316 | 295 | 274 | 253 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 7329 | 6901 | 6474 | 6046 | 5619 | 5191 | 4764 | 4336 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 30247 | 30156 | 31434 | 32371 | 33354 | 34199 | 34903 | 35656 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 29396 | 28427 | 30616 | 32606 | 34530 | 36325 | 38032 | 39820 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -851 | -1729 | -818 | 235 | 1176 | 2127 | 3129 | 4164 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 47 | 235 | 425 | 626 | 833 |
| 4 | Чистая прибыль | -851 | -1729 | -818 | 188 | 941 | 1701 | 2503 | 3331 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -8485 | -10214 | -11033 | -10844 | -9904 | -8203 | -5700 | -2368 |

IRR данного проекта на 2027 год составляет 2%

## 7.1.15. Строительство котельной в новом проектируемом микрорайоне Новый

Обоснование необходимости строительства:

Для микрорайона Новый предлагается строительство котельной для теплоснабжения многоэтажной застройки. Площадь жилого фонда составляет 65,25 тыс. кв.м. Для малоэтажных жилых домов смешанной застройки и индивидуального жилья микрорайона предлагается организация индивидуального газового отопления (установки бытовых газовых котлов), площадь застройки 204,75 тыс. кв.м.

Часть жилого фонда планируется ввести с 2016 г. по 2020 г., с 2020 г. по 2026 г. и оставшиеся часть после 2026 г. Тепловая мощность проектируемой котельной приведена в следующей таблице.

| Наименование котельной | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Потери тепловой сети, Гкал/ч | Итого нагрузка на котельную, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная в микрорайоне Новый | 1,41 | 0,09 | 0,03 | 0,12 | 1,65 |

Данное мероприятие планируется осуществить в 2015 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной в микрорайоне Новый

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,4/0,42 |  |
| Оборудование | 4,2/4,42 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 2,5/2,76 |
| Всего капитальные затраты | 4,6/4,84 | 2,5/2,76 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,1/0,11 |
| НДС | 0,8/0,87 | 0,5/0,52 |
| Всего смета проекта | 5,4/5,71 | 3,1/3,39 |
| ИТОГО | 8,5/9,1 |

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети от котельной в микрорайоне Новый до проектируемых домов

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,4/0,42 |  |
| Оборудование | 2,0/2,1 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 4,7/5,19 |
| Всего капитальные затраты | 2,4/2,52 | 4,7/5,19 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,1/0,11 |
| НДС | 0,4/0,45 | 0,9/0,95 |
| Всего смета проекта | 2,8/2,97 | 5,7/6,25 |
| ИТОГО | 8,5/9,22 |

Итого затраты на момент строительства котельной и тепловых сетей составят 18,32 млн. рублей. Строительство котельной и тепловых сетей предполагается за счет бюджетного финансирования.

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития индексов роста тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 6,79 | 7,63 | 8,51 | 9,45 | 10,44 | 11,48 | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 6,54 | 7,06 | 7,64 | 8,05 | 8,45 | 8,89 | 9,34 | 9,75 | 10,16 | 10,47 | 10,69 | 10,91 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 20,56 | 22,66 | 24,93 | 27,17 | 29,48 | 31,90 | 34,35 | 36,59 | 38,74 | 40,76 | 42,68 | 44,68 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 18,09 | 19,93 | 21,93 | 23,90 | 25,93 | 28,06 | 30,22 | 32,18 | 34,08 | 35,86 | 37,54 | 39,31 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 2519,31 | 2776,28 | 3053,90 | 3328,75 | 3611,70 | 3907,86 | 4208,76 | 4482,33 | 4746,79 | 4993,62 | 5228,32 | 5474,05 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 240933 | 240933 | 240933 | 240933 | 446709 | 446709 | 446709 | 446709 | 446709 | 446709 | 652540 | 652540 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 53333 | 53333 | 53333 | 53333 | 106667 | 106667 | 106667 | 106667 | 106667 | 106667 | 160000 | 160000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 5387 | 5387 | 5387 | 5387 | 9987 | 9987 | 9987 | 9987 | 9987 | 9987 | 14590 | 14590 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 269 | 269 | 269 | 269 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 730 | 730 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 18320 | 18320 | 18320 | 18320 | 18320 | 18320 | 18320 | 18320 | 18320 | 18320 | 18320 | 18320 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 4377 | 4377 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 7306 | 6921 | 6536,5 | 6152 | 5767,5 | 5383 | 4998,5 | 4614 | 4229,5 | 3845 | 3460,5 | 3076 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 14656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 1635 | 1839 | 2051 | 2276 | 4663 | 5130 | 5561 | 5850 | 6142 | 6376 | 9565 | 9813 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 111 | 122 | 134 | 146 | 294 | 319 | 343 | 365 | 387 | 407 | 623 | 652 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 5 | 5 | 6 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 27 | 29 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 349 | 376 | 407 | 429 | 901 | 948 | 997 | 1040 | 1083 | 1117 | 1710 | 1746 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 77 | 83 | 90 | 97 | 105 | 113 | 122 | 132 | 142 | 154 | 166 | 179 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 633 | 683 | 738 | 797 | 861 | 930 | 1004 | 1085 | 1171 | 1265 | 1366 | 1476 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 330 | 356 | 385 | 415 | 449 | 485 | 523 | 565 | 610 | 659 | 712 | 769 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 190 | 205 | 221 | 239 | 258 | 279 | 301 | 325 | 351 | 380 | 410 | 443 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 297 | 321 | 346 | 374 | 404 | 436 | 471 | 509 | 550 | 594 | 641 | 693 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 80 | 87 | 94 | 101 | 109 | 118 | 127 | 137 | 148 | 160 | 173 | 187 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 191 | 206 | 223 | 241 | 260 | 281 | 303 | 328 | 354 | 382 | 413 | 446 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 161 | 152 | 144 | 135 | 127 | 118 | 110 | 102 | 93 | 85 | 76 | 68 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 3517 | 3312 | 3107 | 2902 | 2697 | 2492 | 2286 | 2081 | 1876 | 1671 | 0 | 0 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 7959 | 8133 | 8330 | 8545 | 11526 | 12046 | 12549 | 12919 | 13310 | 13651 | 16267 | 16884 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 4071 | 4486 | 4935 | 5379 | 10821 | 11708 | 12609 | 13429 | 14221 | 14961 | 22884 | 23960 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -3888 | -3647 | -3395 | -3165 | -705 | -338 | 61 | 510 | 911 | 1310 | 6618 | 7076 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 102 | 182 | 262 | 1324 | 1415 |
| 4 | Чистая прибыль | -3888 | -3647 | -3395 | -3165 | -705 | -338 | 48 | 408 | 729 | 1048 | 5294 | 5661 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -7552 | -11199 | -14594 | -17760 | -18465 | -18803 | -18755 | -18347 | -17618 | -16570 | -11276 | -5615 |

Данное мероприятие не окупается в течение 10-15 лет, но его необходимо выполнить, т.к. новое жилье необходимо снабжать тепловой энергией.

## 7.2. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и технического перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии сохраняется качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Данные о фактических температурах теплоносителя, предоставленные теплоснабжающими организациями и проведенные при разработке Схемы расчеты показали, что по большинству зон теплоснабжения утвержденный температурный график не выдерживается как по температуре прямой, так и обратной сетевой воды.

Высокая температура обратной сетевой воды в зонах теплоснабжения, в которых осуществляется централизованная подача тепла на нужды горячего водоснабжения, свидетельствует о неудовлетворительной работе регуляторов горячего водоснабжения (в ЦТП отсутствует современная автоматика). Практически на всех котельных в зоне низких отрицательных температур осуществляется срезка температурного графика (что во многом вызвано невозможностью котлоагрегатов выйти на максимальную температуру теплоносителя).

Для выдерживания оптимальных графиков требуется:

- провести соответствующую балансировку и наладку систем теплопотребления с установкой ограничителей расхода воды на отопление (шайбирование);

- установка, доведение до работоспособного состояния регуляторов температуры в системе горячего водоснабжения.

В настоящей Схеме не рассматривается вопрос перевода котельных на работу по другим температурным графикам.