Приложение 2

к проекту решения Совета депутатов Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области «Об утверждении проектов схем водоснабжения и водоотведения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» от «__»____________№___

ООО «Центр качества ТЭР»

(ООО «ЦК ТЭР»)

214019, г. Смоленск, ул. М.Октябрьской, 24

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Вяземского городского поселения

г. Смоленск, 2013

## Содержание

ВВЕДЕНИЕ	98

Раздел 1.Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа	101

1.1 Общие сведения о городском поселении, потребителях системы водоотведения, динамика развития поселения	101

1.2 Основные характеристики системы водоотведения поселения	104

1.3 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения поселения	111

Раздел 2 Балансы сточных вод в системе водоотведения	141

Раздел 3. Прогноз объема сточных вод	143

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения	160

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.	163

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	164

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы  водоотведения	169

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	170

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоотведения на период до 2028 года Вяземского городского поселения Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Вяземском городском поселении Смоленской области

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоотведения;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

# Раздел 1.Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

# 1.1 Общие сведения о городском поселении, потребителях системы водоотведения, динамика развития поселения

Вя́зьма — город в России, административный центр Вяземского района, расположенного на востоке Смоленской области.

Население — 55 563[1] чел. (2013). Город расположен на реке Вязьма, в 165 км от Смоленска и в 210 км от Москвы, на Вяземской возвышенности, в районе, где река Вязьма резко меняет направление своего течения с южного на северо-западное.

Узловая железнодорожная станция Вязьма на линиях Москва — Смоленск и Торжок — Брянск. Город расположен на Старой Смоленской дороге, издавна соединявшей Москву с европейскими государствами.

Таблица 1

Динамика численности население в городском поселении

| Численность населения |
| --- |
| Год | 1856 | 1897 | 1913 | 1931 | 1939 | 1959 | 1967 | 1970 | 1976 | 1979 |
| Числен ность | 10200 | ↗15600 | ↗30800 | ↘23400 | ↗34000 | ↘31900 | ↗39000 | ↗44100 | ↗50000 | ↗51700 |
| Год | 1982 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2003 | 2005 |
| Числен ность | ↗53000 | ↗56000 | ↗59000 | ↗59900 | ↗60500 | ↘60000 | ↘59200 | ↘58600 | ↘57500 | ↘56500 |
| Год | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |
| Числен ность | ↘56000 | ↘55500 | ↘55100 | ↘54600 | ↗57100 | ↘56258 | ↘55563 |  |  |  |

Анализ динамики численности населения показал, что за последние два года численность населения города уменьшилась на 695 человек.

С начала 1998 года для города Вязьма, как и Смоленской области и страны в целом характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости, высокой смертности населения и большого количества людей пенсионного возраста. Убыль населения города происходит не только за счет естественной убыли. Общие итоги миграции также влияют на отрицательную динамику численности населения.

Демографический прогноз

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и технических прогнозов развития системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования.

На территории городского поселения, как и на территории области  в целом, наблюдается относительно высокий уровень естественной убыли населения, что связано с низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности.

К факторам, оказывающим отрицательное влияние можно отнести:

- стандартные для Смоленской области высокий уровень смертности и низкий уровень рождаемости;

- значительный уровень маятниковой миграции населения в города и на заработки (индустриальная миграция);

- отсутствия действующих программ поддержки сельского и традиционного образа жизни.

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения на расчетный срок производились на основе предоставленных данных по общей численности населения на начало 2013 года, а также сведений о естественной и механической динамике и изменении половозрастной структуры населения. Прогнозирование численности населения производилось на период до 2028 г.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения с учетом сложившейся тенденции среднегодовой убыли на 2028г., обобщены в виде таблицы 2.

Таблица 2

Прогноз численности населения

| № п/п | Наименование городского (сельского) поселения / населенного пункта | Численность населения на начало 2013 г., чел. | Численность населения на конец 2028г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вяземское городское поселение | 55563 | 48663 |

# 1.2 Основные характеристики системы водоотведения поселения

В муниципальном образовании Вяземское городское поселение  Вяземского района Смоленской области сформированы два комплекса очистных сооружений по очистке хозяйственно-бытового и общесплавного стоков:

- Городские очистные сооружения, расположены: Вяземский район,  Гредякинский с.п.

- Очистные сооружения канализации ул. Юбилейная.

Технологический цикл водоотведения

1. Городские очистные сооружения.

Очистные сооружения располагаются на территории Гредякинского сельского поселения. Очистные сооружения построены в 1976 г. по экспериментальному проекту института «Гипрокоммунводоканал» г. Москва.

Очистные сооружения предназначены для очистки хозбытовых и производственных сточных вод.

Проектная мощность ОС – 10 тыс. м3/сутки. В состав ОС, по проекту входят следующие сооружения:

- приемная камера,

- решетка с ручной очисткой,

- 2 горизонтальные песколовки с круговым движением воды

- 2 блока емкостных сооружений в составе: первичный отстойник-аэротенк низконапорной аэрации – вторичный отстойник;

- 2 контактных резервуара;

- 2 илоуплотнителя;

- песковая площадка;

- 8 иловых площадок

- хлораторная;

- КНС

- котельная, совмещенная с цеховой НС;

- НС для блоков емкостных сооружений

- воздуходувная станция

-административно-лабораторное здание.

Очистки сточных вод по проектной схеме включает механическую очистку на решетках, в песколовках и первичных отсойиках, биологическую очистку в аэротенках. После сдачи в эксплуатацию в 1976 г. в результате проведения пуско-наладочных испытаний было установлено, что биологическая очистка сточных вод не может осуществляться из-за залповых сбросов стоков от промышленных предприятий. В связи с этим было принято решение о переводе режима очистных сооружений только на механическую очистку.

В 2006 г. был проведен капитальный ремонт 1-й очереди очистных сооружений с целью повышения эффективности их работы посредством ремонта первичного и вторичного отстойника, запуска биологической очистки и наладки технологического режима эксплуатации ОС.

Осадок из песколовок перекачивается насосами на песковые площадки. Сырой осадок из первичных отстойников и избыточный ил от вторичных отстойников перекачивается на иловые площадки.

Очищенные сточные воды по коллектору диаметром 500 мм сбрасываются через выпуск №1 в реку Вязьма. Протяженность коллектора 265 м. Тип водовыпуска – сосредоточенный. круговой.

2. Очистные сооружения канализации ул. Юбилейная.

Сброс сточных вод осуществляется двумя выпусками в р. Мощенку, левый приток р. Вязьмы.

Выпуск №2: сброс хозяйственно-производственных сточных вод. Биологические ОС мощностью 2000 м3/сутки: приемная камера, решетка 2 горизонтальные песколовки, 2 осветителя – перегнивателя, 3 аэротенка, 2вторичных отстойника, ершовый смеситель, хлораторая, контактный резервуар, иловые площадки. Тип оголовка – сосредоточенный, форма – круговой, диаметр – 300 мм.

Выпуск №3 – сброс хозяйственно-производственных сточных вод в настоящее время не работает. Биологические ОС мощностью 700 м3/сутки: приемная камера с решеткой, 2 горизонтальные песколовки, 4 первичных двухярусных отстойника, 2 секции биофильтров, вторичный отсойник, хлораторная, песковая и иловые площадки.

Тип оголовка – сосредоточенный, форма – круговой, диаметр – 200 мм.

Протяженность сетей канализации – 65957 м.

Диаметры сети и коллекторов от 100 до 6000 мм. Материал труб канализационной сети – керамика, чугун, асбестоцемент, железобетон, полиэтилен. Глубина заложения от 1,5 до 6 м. Состояние не удовлетворительное.

Канализационные насосные станции перекачки: на всех КНС установлены устройства контроля уровня САУ М 6 для автоматического включения фекальных насосов.

1. КНС-1, ул. Чапаева. Производительность – 8,64 тыс. м3/сутки. На КНС-1 установлена станция управления насосами с устройством частотного привода СУ-3-55 на насосе №1.

2. КНС-2, з-д ЖБИ, ул. Воинов-интернациалистов, производительность – 4,32 тыс. м3/сутки.

3. КНС-3, ул. Кирова, производительность – 2,424 тыс. м3/сутки.

4. КНС-4, ул. Путевая, производительность – 4,32 тыс. м3/сутки.

5. КНС-6, Дмитрова гора, производительность – 1,08 тыс. м3/сутки.

6. КНС-7, м-н Московский,  производительность – 11,496 тыс. м3/сутки.

7. КНС-8, вокзал, производительность – 4,0 тыс. м3/сутки.

8. КНС-9, льнокомбинат, производительность – 1,234 тыс. м3/сутки.

9. КНС-10, ул. Новая Бозня, производительность – 5,2 тыс. м3/сутки.

10. КНС-11, МЖК, производительность – 3,6 тыс. м3/сутки. Станция управления фекальными насосами с устройством частотного привода не введена в эксплуатацию

11. ГНС, ул. Плетниковка, производительность – 13,824 тыс. м3/сутки.

Станция управления фекальными насосами с устройством частотного привода и плавным пуском СКУ 2-160 не введена в эксплуатацию.

12. КНС-1, ул. Юбилейная

13. КНС-2 по ул. Юбилейная

14. КНС-тюрьма

Описание работы очистных сооружений и КНС

1. Микрорайон Юбилейный

Очистные сооружения. Стоки от потребителей поступают в приемную камеру (решетки отсутствуют), затем на песколовки, из них в два отсойника, затем в аэротенки. Аэрация в аэротенках не происходит, т.к. компрессорная не работает. Из аэротенок стоки поступают в еще одни отстойники, затем в лоток и в реку. Ил перекачивается на иловые карты.

Две КНС. Постоянного обслуживающего персонала на КНС нет. Обслуживает их один человек в смену.

2. Город Вязьма

Главная насосная станция.

Стоки от всех КНС города поступают на ГНС. Обслуживает ГНС два человека в смену: один машинист, один оператор. На ГНС осуществлено ручное управление, оператор чистит решетки, машинист следит за работой насосов.

Очистные сооружения.

От ГНС стоки поступают на городские очистные сооружения. Технологический цикл прохождения стоков следующий:

- приемная камера

- решетки (чистятся в ручную)

- затем по контору на песколовку (песколовку моют три раза в сутки. песок из песколовки перекачивается на песковую карту)

- с песколовки стоки идут на распределительную карту

- затем в два первичных отстойника

- аэротенк. В него воздуходувкой подается воздух.

- вторичные отстойники

- со вторичных отстойников иловый осадок перекачивается на иловые карты

- затем стоки идут через сливаемый лоток на компактные резервуары

- затем стоки идут в реку

- на территории ОС есть иловая насосная станция и КНС собственных нужд

- хлораторная не работает, т.к. разрушена.

Таблица 3

Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоотведения муниципального образования Вяземское городское поселение  Вяземского района Смоленской области

| Станция (источник) | Проектная производительность, м3 в месяц | Максимальная подача в 2013 г. м3 в месяц | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, м3 в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплекс – Городские очистные сооружения | 304 000 | Февраль 281 655 | + |
| Комплекс – Очистные сооружения канализации, ул. Юбилейная | 60 800 | Февраль 26 472 | + |

Согласно приведенным данным проектной производительности городских очистных сооружений и ОС в м-не Юбилейный достаточно для покрытия потребности городского поселения в стоках.

Канализационные сети

Протяженность канализационной сети муниципального образования Вяземское городское поселение  Вяземского района Смоленской области составляет 65,96 км. Диаметры сети и коллекторов от 100 до 600 мм. Материал труб канализационной сети – керамика, чугун, асбестоцемент, полиэтилен. Глубина заложения от 1,5 до 6,0 м. Протяженность сетей иженерно-технического обеспечения представлена в следующей таблице.

Таблица 4

Сети инженерно-технического обеспечения

| Диаметр сети, мм | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сети, км. | 1,2 | 5,02 | 4,08 | 4,92 | 5,34 | 7,13 | 28,04 | 10,23 |

рис. 1 Распределение протяженности сетей канализации в зависимости от диаметра

Основная часть сетей канализации относится к сетям с диаметром 150 мм (42 %) и 100 мм (16%).

Износ  канализационных сетей составляет 88,4 %, из них требует замены 58,31 км. Основной проблемой, обуславливающей аварийность и частые засоры сетей, является высокая изношенность существующих сетей.

Таблица 5

Протяженность сетей инженерно-технического обеспечения, нуждающихся в замене

| Диаметр сети, мм | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сети, км. | 1,2 | 1,02 | 4,08 | 4,92 | 5,34 | 3,13 | 25,39 | 10,23 |

Существующая система ливневой канализации и перспектива ее развития

Единой сети ливневой канализации в городе нет, поверхностные стоки собираются через ливнеприемники и отводятся в реку Вязьма.

В городе существуют 95 ливнеприемных колодцев и 117 промежуточных. Очистные сооружения дождевой канализации отсутствуют.

Протяженность сети ливневой канализации составляет 16 км.

С территорий предприятий и жилищно-коммунального сектора поверхностные стоки поступают в водоемы так же, без очистки. Отсутствие ливневой канализации постоянно приводит к подтоплению городских территорий, подвалов жилых домов, а зачастую и зданий. Ливневыми стоками до недопустимых пределов загрязняются все водотоки. Требуется инвентаризация и ремонт существующих ливневых канализаций и строительство новых.

По территории индивидуальной жилищной застройки ливневые воды удаляются через открытые водоотводные  канавы  и трубопереезды в местах прохождения под дорогами. Сезонную очистку существующей ливневой канализации осуществляют специализированные организации.

# 1.3 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения поселения

В муниципальном образовании Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области сформированы два комплекса очистных сооружений по очистке хозяйственно-бытового и общесплавного стоков:

- Городские очистные сооружения, расположены: Вяземский район, Гредякинский с.о.

- Очистные сооружения канализации ул. Юбилейная.

Эксплуатирует систему канализации организация ООО «Очистные сооружения».

Ниже в таблице приведена производственная программа ООО «Сооружения» на 2013 г. на услуги по водоотведению.

Таблица  6

Производственная программа ООО «Очистные сооружения» на 2013 г. на услуги по водоотведению

| № | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. м3 | 4370,88 |
| 2 | Объем стоков на нужды предприятия | тыс. м3 | 7,09 |
| 3 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м3 | 4370,88 |
| 4 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | тыс. м3 | 4363,8 |
| 4.1 | населению | тыс. м3 | 3133,1 |
| 4.2 | бюджетным потребителям | тыс. м3 | 329,95 |
| 4.3 | прочим потребителям | тыс. м3 | 900,75 |

рис. 2 Распределение потребления услугами водоотведения по группам потребителей

Основным потребителем канализации является население – 71,68%, вторым по значимости – является прочие потребители – 20,61%. Все сточные воды проходят очистные сооружения.

Основные экономические характеристики предприятия ООО «Очистные сооружения» представлены в следующей таблице.

Таблица 7

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы ООО «Очистные сооружения» на услуги по водоотведению на 2013 год

| № | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагенты | тыс. руб. | 42,9 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 12392,55 |
| 3 | Оплата труда | тыс. руб. | 17586,55 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5311,14 |
| 5 | Амортизация | тыс. руб. | 53,96 |
| 6 | Аренда | тыс. руб. | 3290,58 |
| 7 | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 0,0 |
| 8 | Материалы | тыс. руб. | 3364,6 |
| 9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 6515,48 |
| 10 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 4317,55 |
| 11 | Налоги | тыс. руб. | 5,55 |
| 12 | Плата за загрязнение | тыс. руб. | 149,0 |
| 13 | Расходы на ГСМ | тыс. руб. | 704,7 |
| 14 | Прочие косвенные расходы | тыс. руб. | 3750,08 |
| 15 | Себестоимость | тыс. руб. | 57484,66 |
| 16 | Прибыль | тыс. руб. | 0,0 |
| 17 | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 57484,66 |
| 18 | Объем пропущенных сточных вод | тыс. куб.м | 4370,88 |

рис. 3 Распределение затрат в системе водоотведения.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном поселении являются:

- Оплата труда – 30,59%.

- Электроэнергия – 21,56%, цеховые расходы – 11,33%, отчисления на социальные нужды – 9,24%.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на канализацию для ООО «Очистные сооружения» на 2013 г.

Таблица 8

| № пп | Наименование услуг | Размер тарифа, руб./м3 (без НДС) | Размер тарифа, руб./м3 (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.06.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.05.2014 | с 01.06.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.05.2014 |
| 1. | Услуги по водоотведению для Вяземского городского поселения: - население - прочие потребители | 12,41 12,41 | 13,22 13,22 | 14,64 14,64 | 15,6 15,6 |

Объемы коммунальных услуг на 2013 год по ООО «Очистные сооружения»

Расчет объема водоотведения населением жилого сектора на 2013 г.

Таблица 9

| Вид водопотребления | Ед.изм. | Кол-во | Н/расхода м3/мес | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/мес | тыс. м3/год |
| Население, проживающее в домах квартирного типа |
| С водопроводом, канализацией, ваннами, оборудованными душем | чел. | 20912 | 7,6 | 158931,2 | 1907,2 |
| С центральным ГВС, сидячими ваннами, оборудованными душами | чел. | 317 | 7,0 | 2219 | 26,6 |
| С быстродействующим газовым нагревателем и многоточечным водозабором | чел. | 890 | 6,39 | 5687,1 | 68,2 |
| С водопроводом, канализацией и ваннами с газовым нагревателем | чел. | 4021 | 5,78 | 23241,38 | 278,9 |
| ХВ, канализ., ГВС, душевая кабина | чел. | 111 | 5,93 | 658,23 | 7,9 |
| С водопроводом, канал. и ваннами с нагревателем на твердом топливе | чел. | 3250 | 4,56 | 14820 | 177,8 |
| Холодное водоснабжение, канализ. без ванн, с газоснабжением | чел. | 382 | 3,65 | 1394,3 | 16,7 |
| С общими кухнями и блоками душевых в каждой секции | чел. | 533 | 4,26 | 2270,58 | 27,2 |
| С водопроводом и канализацией без ванн, с газоснабжением | чел. | 37 | 3,8 | 140,6 | 1,7 |
| С водопроводом и канализацией без ванн | чел. | 1506 | 2,89 | 4352,34 | 52,2 |
| Общежития с общими душевыми при всех жилых комнатах | чел. | 485 | 3,35 | 1624,75 | 19,5 |
| С общими душевыми | чел. | 158 | 2,59 | 409,22 | 4,9 |
| Водопользование с колонок | чел. | 235 | 1,52 | 357,2 | 4,3 |
| По счетчикам |  | 14996 | 3 | 44988 | 539,9 |
| Итого в домах квартирного типа |  | 47833 |  | 261093,9 | 3133,1 |

Сводная таблица водопотребления и водоотведения ООО «Очистные сооружения»

Таблица 10

| Наименование и способ производства | Объем выпускаемых стоков, м3 |
| --- | --- |
|  | в том числе | Всего |
|  | произв. | хозбыт |  |
| База ООО «Очистные сооружения» - хозбыт -автотранспорт | 29,64 29,64 | 258,36 101,27 157,09 | 288 101,27 186,73 |
| Лаборатория -хозбыт |  | 536,978 536,978 | 536,978 536,978 |
| КНС и городские очистные сооружения - хозбыт -промывка решеток |  | 506,103 506,103 | 506,103 506,103 |
| КНС и ОС м-н Юбилейный - хозбыт -промывка решеток | 5694 5694 | 63,232 63,232 | 5757,232 63,232 5694 |
| Всего водопотребления | 5723,64 | 1364,673 | 7088,313 |

Расчет воды на ХБН

Таблица 11

База ООО «Очистные сооружения»

|  | К-во человек | Норма потребл., л/сут | К-во дней | Объем воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АУР | 11,5 | 12 | 247 | 34,086 |
| Служащие | 6 | 12 | 247 | 17,784 |
| Рабочие | 8 | 25 | 247 | 49,4 |
| Всего | 25,5 |  |  | 101,27 |

Таблица 12

Лаборатория

|  | К-во человек | Норма потребл., л/сут | К-во дней | Объем воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Служащие | 2 | 12 | 247 | 5,928 |
| Лаборант хим.профиля | 4 | 460 | 247 | 454,48 |
| Лаборант биол. профиля | 1 | 310 | 247 | 76,57 |
| Всего | 7 |  |  | 536,978 |

Таблица 13

Канализация и ГОС

|  | К-во человек | Норма потребл., л/сут | К-во дней | Объем воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Служащие | 2 | 12 | 247 | 5,928 |
| Рабочие | 81 | 25 | 247 | 500,175 |
| Всего | 83 |  |  | 506,103 |

Таблица 14

Канализация и ОС м-н Юбилейный

|  | К-во человек | Норма потребл., л/сут | К-во дней | Объем воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Служащие | 0,5 | 12 | 247 | 1,482 |
| Рабочие | 10 | 25 | 247 | 61,75 |
| Всего | 10,5 |  |  | 63,232 |

Расчет воды на производственные нужды

-ГНС, КНС-1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11.

Промывка решеток и помещения каждые 1,5 часа (16 промывок в сутки). Расход воды на одну промывку 1,2 м3/сут на станцию. Кол-во станций – 9 шт.

Расход воды – 1,2 * 9 * 365 = 3942 м3

-ГОС

Промывка решеток и помещения каждые 1,5 часа (16 промывок в сутки). Расход воды на одну промывку 4,8 м3/сут на станцию.

Расход воды – 4,8 * 365 = 1752 м3

Расход воды на автотранспорт

Таблица 15

|  | Ед. изм. | Расход воды, м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | потребляемая | стоки | Потери |
|  |  | производ. | хозбыт. | производ. | хозбыт. |  |
| Легковые а/м (н/р на 1 автом) -коэффициент -к-во раб. дней - к-во автомобилей | 0,8 247 4 | 0,11 86,944 | 0,12 94,848 | 0,02 15,808 | 0,12 94,848 | 71,136 |
| ЛГрузовые а/м (н/р на 1 автом) -коэффициент -к-во раб. дней - к-во автомобилей | 0,7 247 2 | 0,22 76,08 | 0,18 62,24 | 0,04 13,83 | 0,18 62,24 | 62,24 |
| Трактора и экскаваторы -коэффициент -к-во раб. дней - к-во автомобилей | 1 0,6 247 110 | 0,0013 21,19 |  |  |  | 21,19 |
| Итого |  | 184,21 | 157,09 | 29,64 | 157,09 | 154,57 |

План объемов водоотведения на 2013 г.

Таблица 16

| № п/п | Наличие счетчика | Потребители | Лимит на год стоки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | 3133100 |
| Предприятия, финансируемые из бюджета Местный бюджет |  |
| 1 |  | Администрация Вяземского района | 1200 |
| 2 | счетчик | Бассейн | 26400 |
| 3 |  | ГО и ЧС МУ Вязьма | 108 |
| 4 |  | Дет.сад №1 | 11280 |
| 5 |  | Дет.сад №2 | 7608 |
| 6 |  | Дет.сад №3 | 10488 |
| 7 | счетчик | Дет.сад №4 | 2076 |
| 8 | счетчик | Дет.сад №5 | 2016 |
| 9 |  | Дет.сад №6 | 6360 |
| 10 | счетчик | Дет.сад №7 | 12240 |
| 11 | счетчик | Дет.сад №8 | 4500 |
| 12 | счетчик | Дет.сад №9 | 11256 |
| 13 |  | Дет.сад №10 | 12228 |
| 14 | счетчик | Дом детского творчества | 816 |
| 15 | счетчик | ДЮСШ | 4440 |
| 16 | счетчик | Клуб «Ровесник» | 396 |
| 17 | счетчик | Комитет образования | 144 |
| 18 | счетчик | Культурно-досуговый центр | 1488 |
| 19 | счетчик | Музей | 12 |
| 20 |  | Музыкальная школа | 360 |
| 21 | счетчик | МУП «Горрайводоканал» | 1176 |
| 22 | счетчик | ПЖРО | 1224 |
| 23 | счетчик | Стадион Салют | 5400 |
| 24 |  | Станция юных натуралистов | 0 |
| 25 |  | Станция юных техников | 121 |
| 26 |  | Стоматологическая поликлиника | 936 |
| 27 | счетчик | ФСК МУ Вязьма | 480 |
| 28 | счетчик | Художественная школа | 360 |
| 29 | счетчик | Центр игровых видов спорта | 4104 |
| 30 |  | Центр детского и юношеского туризма | 121 |
| 31 | счетчик | Центральная библиотечная система | 192 |
| 32 | счетчик | ЦРБ | 75000 |
| 33 | счетчик | Школа №1 | 3144 |
| 34 | счетчик | Школа №2 | 3960 |
| 35 | счетчик | Школа №3 | 2760 |
| 36 | счетчик | Школа №4 | 4188 |
| 37 | счетчик | Школа №5 | 2892 |
| 38 |  | Школа №6 | 2856 |
| 39 | счетчик | Школа №7 | 3696 |
| 40 | счетчик | Школа №8 | 2364 |
| 41 | счетчик | Школа №9 | 3612 |
| 42 | счетчик | Школа №10 | 4068 |
| 43 | счетчик | Школа Вечерняя | 60 |
| 44 |  | Школа сад Надежда | 5304 |
| Итого местный бюджет |  | 243434 |
| Областной бюджет |  |
| 1 | счетчик | Автокадры | 96 |
| 2 | счетчик | Ветстанция | 0 |
| 3 | счетчик | Гармония | 2592 |
| 4 | счетчик | Дет.сад Сказка | 4195 |
| 5 |  | Департамент соц.развития | 108 |
| 6 | счетчик | Дом-интернат | 15077 |
| 7 | счетчик | ДРСУ | 0 |
| 8 | счетчик | Мед.колледж |  |
| 9 |  | Многофункциональный центр |  |
| 10 |  | Противотуберкулезный диспансер |  |
| 11 | счетчик | ПУ 12 |  |
| 12 | счетчик | ПУ 15 |  |
| 13 | счетчик | Соцстрах |  |
| 14 |  | Техникум ж.д. |  |
| 15 |  | Техникум политехнический | 4572 |
| 16 | счетчик | Учебный центр | 276 |
| 17 | счетчик | Центр занятости | 432 |
| 18 | счетчик | Центр соц.обслуживания | 1210 |
| 19 | счетчик | Школа 8 вида | 2860 |
| Итого областной бюджет | 45922 |
| Федеральный бюджет |  |
| 1 | счетчик | ГИБДД | 120 |
| 2 | счетчик | Госнаркоконтроль | 0 |
| 3 |  | Мед.экспертиза | 72 |
| 4 | счетчик | Межрайонная ИФНС | 780 |
| 5 | счетчик | Мировые судьи | 162 |
| 6 | счетчик | ОРТПЦ | 324 |
| 7 |  | Отдел вневед.охраны | 230 |
| 8 |  | Отдел внутренних дел | 1884 |
| 9 |  | Пожарная часть №12 | 300 |
| 10 | счетчик | Почта России | 636 |
| 11 | счетчик | РЖД ФГП ВО (стрелки) | 420 |
| 12 |  | Роспотребнадзор | 72 |
| 13 |  | Ростехинвентаризация БТИ | 360 |
| 14 | счетчик | СИЗО 2 | 32400 |
| 15 |  | Следственный изолятор №2 | 528 |
| 16 |  | Судебные приставы | 36 |
| 17 | счетчик | Судебный департамент | 240 |
| 18 | счетчик | СэС ЖД | 312 |
| 19 |  | Уголовно-исполнительная инспекция | 36 |
| 20 | счетчик | УФС гос.рег и кадастра | 240 |
| 21 | счетчик | УФК МФ РФ по Смоленской области | 250 |
| 22 | счетчик | ФСБ | 204 |
| 23 |  | Центр гигиены | 792 |
| 24 | счетчик | Центр дезинфекции | 192 |
| Итого федеральный бюджет | 40590 |
| 1 |  | ООО Стимул | 0 |
| 1 |  | Абрамян Г.Ж. | 6 |
| 2 |  | Авдеева | 12 |
| 3 |  | Аветисян А.М. | 48 |
| 4 |  | Автоплюс | 0 |
| 5 |  | Автошкола ДОСААФ | 375 |
| 6 |  | ОАО Автомобилист | 3600 |
| 7 |  | Агроцентр | 60 |
| 8 |  | Акросоп | 6000 |
| 9 |  | Алексеев Р.Г. | 348 |
| 10 |  | Алексеев Р.Г. | 168 |
| 11 |  | ООО «Выбор» | 108 |
| 12 |  | Алексеева Н.К. | 96 |
| 13 |  | Алексеева Ж.Е. | 492 |
| 14 |  | Алексеенко | 1200 |
| 15 |  | ООО «Аннушка» | 1500 |
| 16 |  | Андреева Т.В. | 444 |
| 17 |  | Андреева И.В. | 12 |
| 18 |  | Антей | 720 |
| 19 |  | Анощенкова Н.П. | 60 |
| 20 |  | Алимова В.И. | 60 |
| 21 |  | Алимова В.И. | 96 |
| 22 |  | Арсентьев С.В. | 72 |
| 23 |  | АртМеталлПак | 0 |
| 24 |  | Аэростар-контракт | 24000 |
| 25 |  | Архипов А.В. | 84 |
| 26 |  | Архипова И.Г. | 192 |
| 27 |  | Архитектура | 108 |
| 28 |  | Алиев Р.П. | 1044 |
| 29 |  | Алымов В.В. | 0 |
| 30 |  | Алымов С.Р. | 228 |
| 31 |  | Апенкин В.С. | 24 |
| 32 |  | Апенкин В.С. | 48 |
| 33 |  | Атрощенков М.В. | 204 |
| 34 |  | ООО Аура | 96 |
| 35 |  | ООО Аура | 121 |
| 36 |  | Афродита | 108 |
| 37 |  | Стройконструкция Базальт | 21600 |
| 38 |  | Банк 1561 | 456 |
| 39 |  | Банк РКЦ | 540 |
| 40 |  | Барышева | 72 |
| 41 |  | Бартковский | 48 |
| 42 |  | Банк СКА | 420 |
| 43 |  | Баулина В.П. | 60 |
| 44 |  | Бахус Трейд | 228 |
| 45 |  | ООО БВС | 204 |
| 46 |  | БиСиАльянс | 528 |
| 47 |  | Богданов | 120 |
| 48 |  | ООО Благоустройство-1 | 720 |
| 49 |  | Бочкарев А.А. | 12 |
| 50 |  | Бочкарев А.А. | 180 |
| 51 |  | Бочков В.А. | 12 |
| 52 |  | Батурин В.В. | 120 |
| 53 |  | Букатин С.В. (Дворцовый переулок) | 48 |
| 54 |  | Букатин С.В. (П.Осипенко 3Б) | 492 |
| 55 |  | Букатин С.В. (П.Осипенко 31) | 180 |
| 56 |  | Букатин А.В. | 1200 |
| 57 |  | Букатина Е.Г. | 240 |
| 58 |  | Буренкова Н.И. | 180 |
| 59 |  | Буренкова А.П. (ул.Восстания) | 0 |
| 60 |  | Буренкова А.П. (ул.25 Октябрьской, д.7) | 72 |
| 61 |  | Буренкова А.П. (ул.Коммуна д.6) | 168 |
| 62 |  | Буланов С.В. | 72 |
| 63 |  | Банкон | 3480 |
| 64 |  | Батенин | 48 |
| 65 |  | ООО Безопасность | 0 |
| 66 |  | Бриз | 72000 |
| 67 |  | Валиев | 240 |
| 68 |  | Васильева Л.К. | 91 |
| 69 |  | Васильев С.А. | 84 |
| 70 |  | Васильев Н.Ю. | 60 |
| 71 |  | Введенский храм | 0 |
| 72 |  | Видин А.Ю. | 480 |
| 73 |  | Викторова | 840 |
| 74 |  | Винокурова В.И. | 672 |
| 75 |  | Вита-Дент | 216 |
| 76 |  | Вневедомственная охрана | 230 |
| 77 |  | Володин С.И. (магазин Сказка) | 84 |
| 78 |  | Воробьев С.В. | 48 |
| 79 |  | Воропаева | 0 |
| 80 |  | ЗАО ВЭЛКО | 168 |
| 81 |  | ВЭС (МРСК Центра) | 3000 |
| 82 |  | ВЭТЗ энергосистемы | 1020 |
| 83 |  | ОАО Вяземский ДСК | 11040 |
| 84 |  | ООО Вязьмаавтотранс | 1440 |
| 85 |  | ООО Вязьмаавтотранс (автомойка) | 60 |
| 86 |  | Вязьмажилстрой | 960 |
| 87 |  | Вязьмастройкомплект | 504 |
| 88 |  | ЖЭУ Вязьмажилстрой | 96 |
| 89 |  | ООО Вязьмаремтехпред | 2268 |
| 90 |  | Вязьмасельхозэнерго | 0 |
| 91 |  | Вязьмастройсервис | 480 |
| 92 |  | ООО Вторресурсы | 0 |
| 93 |  | Вязьма Холдинг | 1800 |
| 94 |  | ООО Вязьма Проект | 60 |
| 95 |  | Вяземский льнокомбинат | 16188 |
| 96 |  | Вязьма-лес | 180 |
| 97 |  | Галкина | 12 |
| 98 |  | Газспецстрой-ООО Вязьма | 0 |
| 99 |  | Геводян Л.Б. | 60 |
| 100 |  | Гаврилова И.В. | 240 |
| 101 |  | Гаспарян | 240 |
| 102 |  | Гаспарян | 180 |
| 103 |  | Григорьев О.С. | 60 |
| 104 |  | Григорьев А.И. | 0 |
| 105 |  | Григорьева Ю.С. | 1020 |
| 106 |  | Григорьева (ул.Пушкина 23) | 24 |
| 107 |  | Грязнов О.В. | 98 |
| 108 |  | Гусарова Л.Е. | 24 |
| 109 |  | Гужова Л.Г. | 216 |
| 110 |  | Гореликова | 120 |
| 111 |  | Гореликова | 60 |
| 112 |  | Гнеденкова | 36 |
| 113 |  | Гусейнов С.М. | 2400 |
| 114 |  | Гудыма | 60 |
| 115 |  | Дворецкая | 216 |
| 116 |  | Деева | 60 |
| 117 |  | Дементьева Л.И. | 36 |
| 118 |  | Демина | 60 |
| 119 |  | ЗАО Диалог | 108 |
| 120 |  | Димитровка | 36 |
| 121 |  | Дмитриев В.М. | 264 |
| 122 |  | Дорофеева Н.В. | 36 |
| 123 |  | Дорофеев А.В. | 48 |
| 124 |  | ООО Друг | 216 |
| 125 |  | Дудка Г.Н. | 60 |
| 126 |  | ДЭП №2 | 72 |
| 127 |  | Дядина | 168 |
| 128 |  | Давтян | 288 |
| 129 |  | Дубровский | 120 |
| 130 |  | Егоров К.В. | 480 |
| 131 |  | Егоров К.В. (пиццерия) | 5400 |
| 132 |  | Емельянов В.Ф. | 72 |
| 133 |  | Емельянов А.К. | 0 |
| 134 |  | Егиазаран Н.С. | 1128 |
| 135 |  | Егоров Д.Н. | 48 |
| 136 |  | Егорова С.А. | 180 |
| 137 |  | Ефремова | 1068 |
| 138 |  | Ж.д. торг.компания | 1848 |
| 139 |  | Жилкомуправление | 96 |
| 140 |  | Завод ЖБИ | 43212 |
| 141 |  | Зайцева Н.В. | 12 |
| 142 |  | ЗАО Промстройматериалы | 13116 |
| 143 |  | Захаров В.В. | 0 |
| 144 |  | Захарова Ю.Р. | 72 |
| 145 |  | Завод СП | 16800 |
| 146 |  | Земскова | 156 |
| 147 |  | Заболотный П.Ф. | 108 |
| 148 |  | Злотов С.В. | 228 |
| 149 |  | Зироян К.С. | 24 |
| 150 |  | Зеленьков Ф.А. | 312 |
| 151 |  | Иванов А.П. | 276 |
| 152 |  | Иванов С.А. (метро) | 36 |
| 153 |  | Иванова И.В. | 84 |
| 154 |  | Иванов И.И. | 372 |
| 155 |  | Иванова И.А. (пятачок) | 144 |
| 156 |  | Иванова С.В. | 48 |
| 157 |  | Ильина Н.В. | 72 |
| 158 |  | Исмаилов | 1200 |
| 159 |  | ООО Инжсервис | 3768 |
| 160 |  | Каверзнева Н.В. | 48 |
| 161 |  | Кавун А.Н. | 24 |
| 162 |  | Кавун С.Г. | 14 |
| 163 |  | Кадыров | 120 |
| 164 |  | Карасев | 0 |
| 165 |  | Касаткина С.А. | 60 |
| 166 |  | Касаткина Т.Н. | 0 |
| 167 |  | Касаткина Н.П. | 72 |
| 168 |  | Калинина Т.В. | 180 |
| 169 |  | Калинина Т.В. (аптечный пункт) | 72 |
| 170 |  | Калинин С.Ю. | 36 |
| 171 |  | Климов В.С. | 84 |
| 172 |  | Клименко | 480 |
| 173 |  | ООО Капитал | 121 |
| 174 |  | Келлог Рус | 17316 |
| 175 |  | Классен Рус | 36 |
| 176 |  | Кильметов И.В. | 240 |
| 177 |  | Кожевник | 108 |
| 178 |  | Козлов С.Н. | 9540 |
| 179 |  | Ковалев И.А. | 192 |
| 180 |  | Козлова Н.С. | 144 |
| 181 |  | ООО Колибри | 396 |
| 182 |  | Колошян С.В. | 67 |
| 183 |  | Колошян С.В. | 36 |
| 184 |  | Комарова Л.И. (ул.Московская 38) | 252 |
| 185 |  | Комарова Л.И. (ул.Полевая д.1) | 180 |
| 186 |  | Комарова Л.И. (Кронштадская 23) | 216 |
| 187 |  | Корначев А.Н. | 36 |
| 188 |  | ООО Космос | 216 |
| 189 |  | Магазин Пятерочка | 1620 |
| 190 |  | Коурова | 72 |
| 191 |  | Красикова | 60 |
| 192 |  | Краско Г.Н. | 384 |
| 193 |  | Кукринов А.М. | 264 |
| 194 |  | Кукринов А.М. | 72 |
| 195 |  | Кукринова Н.Е. | 168 |
| 196 |  | Кухарев А.Э. | 72 |
| 197 |  | Кудрявцев | 360 |
| 198 |  | Кред.потр.коопер. Содействие | 120 |
| 199 |  | Константинова | 84 |
| 200 |  | Коротин С.М. | 192 |
| 201 |  | Лава ООО | 1260 |
| 202 | нет счет. | Лахтеева | 108 |
| 203 | нет счет. | Лебединская | 84 |
| 204 |  | Левшинова О.В. | 1524 |
| 205 |  | Левшинова О.В. | 121 |
| 206 |  | Лелюх Л.Н. | 24 |
| 207 |  | Лещенко М.Ю. | 180 |
| 208 |  | Литвинов С.Н. | 0 |
| 209 |  | Литвинова | 72 |
| 210 |  | Лукашова А.Н. | 456 |
| 211 |  | Лобосова Т.В. | 36 |
| 212 |  | Ломанов | 120 |
| 213 |  | Лотос | 3000 |
| 214 |  | Лубянкин С.Н. | 72 |
| 215 |  | ЛК Содействие | 120 |
| 216 | нет счет. | Магазин Часы | 12 |
| 217 |  | Магазин №48 | 1278 |
| 218 |  | Макаревич | 120 |
| 219 |  | Мамичева | 84 |
| 220 |  | Матрикс | 12000 |
| 221 |  | Матвеева Е.Н. | 120 |
| 222 |  | Матвеева Е.Н. | 120 |
| 223 |  | Матвеева А.И. | 216 |
| 224 |  | Матвеенко | 48 |
| 225 |  | Машзавод ул. 25 Октября | 111564 |
| 226 |  | Машзавод ул. Новая Бозня | 2520 |
| 227 |  | Машино-тракторный парк | 240 |
| 228 |  | Малахова Н.А. | 36 |
| 229 |  | Малахов А.В. | 96 |
| 230 |  | Малахов А.В. | 96 |
| 231 |  | Маяк ООО | 180 |
| 232 |  | МГИУ | 1140 |
| 233 |  | МГТУ филиал ГОУВПО | 3168 |
| 234 |  | Мацидон С.В. | 360 |
| 235 |  | Маслова | 12 |
| 236 |  | Мельников | 48 |
| 237 |  | Меркушев | 24 |
| 238 |  | Меркушев | 96 |
| 239 |  | Меркушева | 84 |
| 240 |  | Мелькомбинат ООО | 89796 |
| 241 |  | МЗАТЭ-2 | 9273 |
| 242 |  | Митрофанова В.А. | 528 |
| 243 |  | Михайлов Б.В. | 120 |
| 244 |  | Михайлов Б.В. | 72 |
| 245 |  | Михайлов А.В. | 240 |
| 246 |  | Михалищев С.А. | 96 |
| 247 |  | Михненко Е.А. | 48 |
| 248 |  | Михейченкова | 48 |
| 249 |  | Михель В.И. | 24 |
| 250 |  | Михель В.И. | 60 |
| 251 |  | Михеева | 0 |
| 252 |  | Маргиев Ю.В. | 468 |
| 253 |  | Макаревич С.В. | 120 |
| 254 |  | НО и МО | 960 |
| 255 | нет счет. | Новикова | 60 |
| 256 |  | Новикова | 96 |
| 257 | нет счет. | Новикова В.В. | 360 |
| 258 |  | Новиков А.Г. | 60 |
| 259 |  | Новиков О.В. | 336 |
| 260 |  | Норд ООО | 120 |
| 261 |  | Норли Т | 24000 |
| 262 |  | Никитина | 72 |
| 263 |  | Оберемко | 60 |
| 264 |  | Овощи | 180 |
| 265 | нет счет. | Овчинникова | 72 |
| 266 | нет счет. | Огиенко Н.В. | 312 |
| 267 |  | Огиенко О.О. | 96 |
| 268 |  | Осипова Н.Г. | 360 |
| 269 |  | Оптика | 120 |
| 270 | нет счет. | Орбита плюс | 144 |
| 271 |  | орфей | 120 |
| 272 |  | Орша | 144 |
| 273 |  | Орлов | 36 |
| 274 |  | Очаковский ЖБИ | 855 |
| 275 |  | Павлова О.Н. | 48 |
| 276 |  | Павлова Л.И. | 276 |
| 277 |  | Павлов О.В. | 36 |
| 278 |  | Панков | 96 |
| 279 |  | Парамошин | 0 |
| 280 |  | Петров ЧП | 240 |
| 281 | нет счет. | Петухов | 72 |
| 282 |  | Пересвет | 1692 |
| 283 | нет счет. | Петрова | 48 |
| 284 |  | Печникова | 24 |
| 285 |  | Платонов | 24 |
| 286 |  | Платонова Т.Ю. | 180 |
| 287 |  | Плахин | 72 |
| 288 |  | Плахина | 120 |
| 289 |  | Плешакова Н.В. | 48 |
| 290 |  | Пицура | 228 |
| 291 |  | Покровское ООО | 624 |
| 292 |  | Поликлиника узловая | 4560 |
| 293 |  | Потанцев | 84 |
| 294 |  | Попов | 180 |
| 295 |  | Попова | 384 |
| 296 |  | провинция | 756 |
| 297 |  | Прокуратура | 72 |
| 298 |  | Прохоров Н.И. | 144 |
| 299 |  | Прохоров Н.И. | 480 |
| 300 |  | Пушкарева Е.А. | 108 |
| 301 |  | Привалова В.И. | 60 |
| 302 | нет счет. | Радченко Н.Н. | 84 |
| 303 |  | Разливанов В.Н. | 96 |
| 304 |  | РАЙПО | 1008 |
| 305 | нет счет. | Ритуал | 0 |
| 306 |  | Розанов В.В. | 46 |
| 307 |  | Розанова Г.А. | 60 |
| 308 |  | Романова С.А. | 108 |
| 309 |  | Романова О.Ю. | 72 |
| 310 | нет счет. | РЖД (вокзал) | 2688 |
| 311 | нет счет. | РЖД Дистанция гражданских соор. |  |
| 312 | нет счет. |  | 11608 |
| 313 | нет счет. | РЖД Ремонтное локомотивное депо | 15170 |
| 314 | нет счет. | РЖД Дирекция соц. сферы |  |
| 315 | нет счет. |  | 2529 |
| 316 | нет счет. | РЖД Дирекция тепловодоснабж | 17940 |
| 317 |  | Роснефть | 1080 |
| 318 |  | Росседьхозбанк | 360 |
| 319 |  | Росбанк | 120 |
| 320 |  | Рытов С.А. | 540 |
| 321 |  | Рыбаков Е.И. | 1080 |
| 322 |  | Румянцева | 72 |
| 323 |  | Рыбицкая | 144 |
| 324 |  | Рева С.Н. | 84 |
| 325 |  | Рева С.Н. | 72 |
| 326 |  | Ресурс ВНПО | 31300 |
| 327 | нет счет. | Ростелеком | 120 |
| 328 |  | РСУ | 1008 |
| 329 |  | Саакян С.М. | 108 |
| 330 |  | Самуйлов О.Н. | 216 |
| 331 | нет счет. | Сачков Н.В. | 48 |
| 332 |  | Собор Свято Троицкий | 0 |
| 333 |  | Серегин Н.Н. | 36 |
| 334 |  | Сергеева | 72 |
| 335 |  | Сергеев | 96 |
| 336 |  | Седавков | 72 |
| 337 |  | Седаков С.С. | 72 |
| 338 |  | Семенов | 72 |
| 339 |  | Серпенинова | 576 |
| 340 |  | Симальянс | 144 |
| 341 |  | Свет | 0 |
| 342 |  | Силаев А.О. | 720 |
| 343 |  | Силаев В.О. | 180 |
| 344 |  | Сискович Г.В. | 900 |
| 345 |  | Смоленскоблгаз | 2251 |
| 346 |  | Смоленскоблгаз | 1800 |
| 347 |  | СРТЭ | 52470 |
| 348 | нет счет. | Смоленская фармацея | 168 |
| 349 |  | Соловьев А.Н. | 120 |
| 350 |  | Соловьева Л.А. | 108 |
| 351 |  | Солодухина А.Г. | 180 |
| 352 | нет счет. | Союз художников России | 24 |
| 353 |  | Старков | 120 |
| 354 | нет счет. | Статистика | 12 |
| 355 |  | Степанова Л.А. | 72 |
| 356 |  | Стройгеология | 48 |
| 357 |  | Супрема-Арго | 11040 |
| 358 |  | Селифанов В.И. | 156 |
| 359 |  | Сухачев В.П. | 0 |
| 360 | нет счет. | Сычев | 372 |
| 361 |  | Спец.электроприборы | 120 |
| 362 |  | Спиридонов Ю.А. | 204 |
| 363 |  | СОГУ СОИТ | 567 |
| 364 |  | Смоленская таможня | 108 |
| 365 |  | СМ-Маркет | 168 |
| 366 |  | Славянка | 18000 |
| 367 |  | Славянка | 104 |
| 368 |  | Славянский дом мебели | 121 |
| 369 |  | Тагрис молоко | 14088 |
| 370 |  | Тандер ЗАО | 1464 |
| 371 |  | Тарасьев Ю.А. | 180 |
| 372 |  | Татур | 96 |
| 372 |  | Татевосян | 360 |
| 374 |  | Текунова | 120 |
| 375 |  | Титов Д.В. | 96 |
| 376 |  | Титова | 84 |
| 377 |  | Ткачук | 960 |
| 378 |  | Ткачук | 456 |
| 379 |  | Транзит ООО | 0 |
| 380 |  | Троячкин | 180 |
| 381 |  | Тропарево ЗАО | 0 |
| 382 |  | Тропарево ЗАО | 72 |
| 383 |  | ТЭП ООО | 360 |
| 384 |  | Токаренко Д.В. | 84 |
| 385 |  | Топаз ООО | 360 |
| 386 |  | Узоры | 648 |
| 387 |  | Универсал ООО | 120 |
| 388 |  | Пенсионный фонд | 296 |
| 389 |  | Ростехнадзор | 60 |
| 390 |  | Утукин | 96 |
| 391 |  | Улыбышев | 204 |
| 392 |  | Фаворит – Авто | 3600 |
| 393 |  | Файзуллина | 180 |
| 394 |  | Фляжникова | 12 |
| 395 |  | Филиппова Г.Н. | 121 |
| 396 |  | Фомина Е.В. | 144 |
| 397 | нет счет. | Форпост | 60 |
| 398 |  | Хайдаров Э.С. | 192 |
| 399 |  | Хлебокомбинат | 24000 |
| 400 |  | Харитонова | 72 |
| 401 | нет счет. | Центр Долг | 288 |
| 402 |  | Центр Резерв | 0 |
| 403 |  | Центр Теле Ком Вяземский | 388 |
| 404 |  | Централ | 48 |
| 405 | нет счет. | Центртранстелеком | 36 |
| 406 | нет счет. | Церковь Преображения | 36 |
| 407 |  | Червонцев | 96 |
| 408 |  | Чкаников | 48 |
| 409 |  | Чистый источник | 3000 |
| 410 |  | Швейная фабрика ООО | 1800 |
| 411 | нет счет. | Шипова Г.В. | 60 |
| 412 |  | Шрейдер Г.Г. | 250 |
| 413 |  | Шрейн В.В. | 1200 |
| 414 | нет счет. | Щевельников Н.А. | 36 |
| 415 |  | Шпакова | 36 |
| 416 |  | Шушпанова | 24 |
| 417 |  | Шарикова | 121 |
| 418 |  | Шудловская | 36 |
| 419 | нет счет. | Штейн | 120 |
| 420 |  | Штейн | 180 |
| 421 |  | Экран ООО | 480 |
| 422 |  | Элегия ЗАО | 2604 |
| 423 |  | ЭМП – 702 | 60 |
| 424 |  | Энергосбыт | 156 |
| 425 |  | Экология КТС | 3120 |
| 426 |  | ЭПП | 108 |
| 427 |  | Юлия | 5400 |
| 428 |  | Эником | 1560 |
| 429 |  | Якушева | 19200 |
| 430 |  | Язинский | 180 |
| 431 |  |  |  |
| 432 |  |  |  |
| 433 |  | М-н Юбилейный |  |
| 434 |  | ООО Вяземский щебзавод | 10800 |
| 435 | нет счет. | Вяземский ЖБШ | 16840 |
| 436 |  | ООО Хлебсервис | 3000 |
| 437 | нет счет. | ФЛ Волков магазин магнит | 552 |
| 438 | нет счет. | ООО Аннушка | 84 |
| 439 | нет счет. | Огиенко О.О. | 84 |
| 440 | нет счет. | Огиенко Н.В. | 96 |
| 441 |  | Мухаммад Е.В. | 528 |
| 442 |  | Смиронв А.В. | 444 |
| 443 |  | Чаплыгина В.А. | 180 |
| 444 |  | Чаплыгина В.А. | 120 |
| 445 |  | Сбербанк России | 12 |
| 446 | нет счет. | ОСП Вяземский почтамт | 24 |
| 447 |  | МУК Вяземский районный КДЦ | 108 |
| 448 |  |  | 899863 |
| 449 |  | Прочие и бюджет | 1229809 |
|  |  | Стройремсервис | 887 (СН) |
|  |  | Очистные системы | 7088 |

Итого прочие потребители 899863+887 = 900750 м3

План объемов водоснабжения и водоотведения на 2013 год по м-ну Юбилейный

Таблица 17

|  | стоки |
| --- | --- |
| Бюджетные организации |  |
| Школа №7 | 3696 |
| Д/с № 6 | 6360 |
|  | 10056 |
| Прочие организации |  |
| Вяземский щебзавод | 10800 |
| Хлебсервис | 3000 |
| Мухаммад Е.В. | 528 |
| Смирнов А.В, | 444 |
| Чаплыгина В.А. (Юбилейная, 7) | 180 |
| Чаплыгина В.А. (Юбилейная 19) | 120 |
| Сбербанк России | 12 |
| Вяземский районный КДЦ | 108 |
| Вяземский ЖБШ филиал РЖД | 16840 |
| Стройремсервис | 887 |
|  | 32919 |
| Население | 288500 |
| Собственные нужды | 5757 |
|  | 337232 |

Расчет объема водоотведения  населением жилого сектора в 2013 г. м-н Юбилейный

Таблица 18

| Вид водопотребления | Ед.изм. | Кол-во | Н/расхода м3/мес | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/мес | тыс. м3/год |
| Население, проживающее в домах квартирного типа |
| С водопроводом, канализацией, ваннами, оборудованными душем | чел. | 2696 | 7,6 | 20489,6 | 245,9 |
| С центральным ГВС, сидячими ваннами, оборудованными душами | чел. |  | 7,0 | 0 | 0 |
| С быстродействующим газовым нагревателем и многоточечным водозабором | чел. |  | 6,39 | 0 | 0 |
| С водопроводом, канализацией и ваннами с газовым нагревателем | чел. | 2 | 5,78 | 11,56 | 0,1 |
| ХВ, канализ., ГВС, душевая кабина | чел. |  | 5,93 | 0 | 0 |
| С водопроводом, канал. и ваннами с нагревателем на твердом топливе | чел. | 18 | 4,56 | 82,08 | 1,0 |
| Холодное водоснабжение, канализ. без ванн, с газоснабжением | чел. |  | 3,65 | 0 | 0 |
| С общими кухнями и блоками душевых в каждой секции | чел. | 240 | 4,26 | 1022,4 | 12,3 |
| С водопроводом и канализацией без ванн, с газоснабжением | чел. |  | 3,8 | 0 | 0 |
| С водопроводом и канализацией без ванн | чел. |  | 2,89 | 0 | 0 |
| Общежития с общими душевыми при всех жилых комнатах | чел. |  | 3,35 | 0 | 0 |
| С общими душевыми | чел. |  | 2,59 | 0 | 0 |
| Водопользование с колонок | чел. |  | 1,52 | 0 | 0 |
| По счетчикам |  | 811 | 3 | 2433 | 29,2 |
| Итого в домах квартирного типа |  | 3767 |  | 24038,64 | 288,5 |
| Частный сектор |  |  |  |  |  |
| Вода в доме | чел. |  | 2,89 |  |  |
| Водопользование с колонок | чел. |  | 1,52 |  |  |
| Всего |  | 3767 |  | 24038,6 | 288,5 |

Основные характеристики работы КНС и ОС приведены в следующих таблицах.

| Расход электрической энергии на транспортировку стоков |
| --- |
| Расчетная формула: Эа=(Рн * Кс * Т)/ η дв., кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 19 |
| № п/п | Наименование и марка насоса | Уровень напряжения | Производительность насоса, м3/ч | Мощность эл. двиг., Рн, кВт | КПД эл.двиг. (%/100) | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Объём стоков, тыс.м3 | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период (по приборам учета), тыс. кВтч | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| Город КНС-1 ул. Чапаева |
| 1 | Насос СМ 200-150-315 (резерв) | СН2 | 400 | 55 | 0,925 | 1 | 3150 | 1260 |  | 187,297 |
| 2 | Насос СМ 150-125-315 | СН2 | 200 | 37 | 0,92 | 1 | 447,5 | 89,5 |  | 17,997 |
| 3 | Насос СМ 150-125-315 | СН2 | 200 | 45 | 0,925 | 1 | 0 | 0 |  | 0,000 |
| Город КНС-2 ул. В-интренацианолистов |
| 4 | Насос СДМ 250-22 | СН2 | 250 | 30 | 0,8 | 1 | 602 | 150,5 |  | 22,575 |
| 5 | Насос СД 80-32 | СН2 | 80 | 22 | 0,8 | 1 | 1002,5 | 80,2 |  | 27,569 |
| 6 | Насос СД 80-32 | СН2 | 80 | 22 | 0,8 | 1 | 0 | 0 |  | 0,000 |
| Город КНС-3 (СЭС) ул. Кирова |
| 7 | Насос СД 160-10 | СН2 | 160 | 11 | 0,8 | 1 | 450 | 72 |  | 6,188 |
| Город КНС-4 ул. Путевая |
| 8 | Насос СМ 150-125-315 | СН2 | 250 | 55 | 0,8 | 1 | 860 | 215 |  | 59,125 |
| 9 | Насос ФГ 220-22 | СН2 | 220 | 45 | 0,8 | 1 | 1004,5 | 220,99 |  | 56,503 |
| Город КНС-6 ул. Д-гора |
| 10 | Насос СД 160-10 | СН2 | 160 | 11 | 0,8 | 1 | 1300 | 208 |  | 17,875 |
| 11 | Насос СД 160-10 (резерв) | СН2 | 160 | 11 | 0,8 | 1 | 0 | 0 |  | 0,000 |
| Город КНС-7 ул. Московская |
| 12 | Насос СД 250-22,5 | СН2 | 250 | 37 | 0,8 | 1 | 599,5 | 149,875 |  | 27,727 |
| 13 | Насос СД 250-22,5 | СН2 | 250 | 37 | 0,8 | 1 | 599,5 | 149,875 |  | 27,727 |
| 14 | Насос СД 250-22,5 | СН2 | 250 | 37 | 0,8 | 1 | 599,5 | 149,875 |  | 27,727 |
| Город КНС-8 Привокзальная пл. |
| 15 | Насос СМ 150-125-315 | НН | 200 | 55 | 0,82 | 1 | 800 | 160 |  | 53,659 |
| 16 | Насос СМ 150-125-315 | НН | 200 | 55 | 0,82 | 1 | 1100 | 220 |  | 73,780 |
| 17 | Насос СД 450-22 | НН | 450 | 75 | 0,82 | 1 | 400 | 180 |  | 36,585 |
| Город КНС-9 "Льнокомбинат" |
| 18 | Насос СМ 125-80-315 | НН | 73 | 15 | 0,82 | 1 | 550 | 40,15 |  | 10,061 |
| 19 | Насос СМ 125-80-315 (резерв) | НН | 73 | 15 | 0,82 | 1 | 0 | 0 |  | 0,000 |
| Город КНС-10 "Стройконструкция" |
| 20 | Насос СМ 150-125-315 | ВН | 175 | 37 | 0,82 | 1 | 440 | 77 |  | 19,854 |
| 21 | Насос СМ 150-125-315 | ВН | 200 | 45 | 0,82 | 1 | 450 | 90 |  | 24,695 |
| Город КНС-11 МЖК |
| 22 | Насос СМ 150-125-315 | СН2 | 200 | 37 | 0,925 | 1 | 821,25 | 164,25 |  | 32,850 |
| 23 | Насос СМ 150-125-315 | СН2 | 200 | 37 | 0,925 | 1 | 474,5 | 94,9 |  | 18,980 |
| 24 | Насос СМ 150-125-315 | СН2 | 200 | 37 | 0,925 | 1 | 255,5 | 51,1 |  | 10,220 |
| Город ГНС ул. Плетникова |
| 25 | Насос СД 800-32 | СН2 | 800 | 160 | 0,85 | 1 | 2280 | 1824 |  | 429,176 |
| 26 | Насос СД 800-32 | СН2 | 800 | 160 | 0,85 | 1 | 2280 | 1824 |  | 429,176 |
| 27 | Насос СМ 250-200-400 | СН2 | 760 | 200 | 0,85 | 1 | 0 | 0 |  | 0,000 |
| 28 | Насос ГНОМ 40/25 | СН2 | 40 | 4 | 1 | 1 | 4380 | 175,2 |  | 17,520 |
| ул. Юбилейная КНС-1 |
| 29 | Насос СМ 150-125-315 | СН2 | 175 | 37 | 0,82 | 1 | 1015 | 177,625 |  | 45,799 |
| 30 | Насос СМ 125-80-315 | СН2 | 80 | 22 | 0,8 | 1 | 2657 | 212,56 |  | 73,068 |
| ул. Юбилейная КНС-2 |
| 31 | Насос СМ 150-125-315 | ВН | 200 | 45 | 0,8 | 1 | 630 | 126 |  | 35,438 |
| 32 | Насос СМ 150-125-315 (резерв) | ВН | 200 | 45 | 0,8 | 1 | 0 | 0 |  | 0,000 |
| 33 | Дренаж.н. СД 16-25 | ВН | 16 | 4 | 0,8 | 1 | 365 | 5,84 |  | 1,825 |
| Итого: |  | 0,000 | 1 790,995 |
|  | Уровень напряжения | Расход электрической энергии тыс. кВт*ч/год |  |  |  |  |  |  |
|  | ВН | 81,811 |  |  |  |  |  |  |
|  | СН2 | 1535,099 |  |  |  |  |  |  |
|  | СН1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НН | 174,085 |  |  |  |  |  |  |

| Расход электрической энергии на очистку стоков |
| --- |
| Расчетная формула: Эа=(Рн * Кс * Т)/ η дв., кВт.ч |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 20 |
| № п/п | Наименование и марка насоса | Уровень напряжения | Производительность насоса, м3/ч | Мощность эл. двиг., Рн, кВт | КПД эл.двиг. (%/100) | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Объём стоков, тыс.м3 | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период (по приборам учета), тыс. кВтч | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| ОСК (Гармоново) |
| 1 | Воздуходувная ТВ-80.1.4 | СН2 | 6012 | 110 | 0,94 | 1 | 5500 |  |  | 643,617 |
| 2 | Воздуходувная ТВ-80.1.4 (резервная) | СН2 | 6012 | 110 | 0,93 | 1 | 0 |  |  | 0,000 |
| 3 | Аэрационная н.с. Насос ПН 28 | СН2 | 25 | 5,5 | 0,83 | 1 | 337 |  |  | 2,233 |
| 4 | Аэрационная н.с. Насос СД 100-40 | СН2 | 100 | 30 | 0,89 | 1 | 61 |  |  | 2,056 |
| 5 | Иловая н.с. Насос СМ 150-125-315 | СН2 | 175 | 37 | 0,82 | 1 | 215 |  |  | 9,701 |
| 6 | Иловая н.с. Насос СМ 150-125-315 | СН2 | 175 | 37 | 0,82 | 1 | 215 |  |  | 9,701 |
| 7 | КНС фекальная Насос СД 80-32 | СН2 | 80 | 18,5 | 0,82 | 1 | 393 |  |  | 8,866 |
| 8 | КНС фекальная Насос СД 80-32 | СН2 | 80 | 18,5 | 0,82 | 1 | 393 |  |  | 8,866 |
| 9 | Аэрационная н.с. (опорожнения) Насос СД 100-40 | СН2 | 100 | 30 | 0,82 | 1 | 284 |  |  | 10,390 |
| 10 | Аэрационная н.с. (опорожнения) Насос СД 100-40 | СН2 | 100 | 30 | 0,82 | 1 | 284 |  |  | 10,390 |
| 11 | Песковые насосы Насос СМ 150-125-315 | СН2 | 175 | 37 | 0,82 | 1 | 195 |  |  | 8,799 |
| 12 | Песковые насосы Насос СМ 150-125-315 | СН2 | 175 | 37 | 0,82 | 1 | 195 |  |  | 8,799 |
| 21 | ОСК Юбилейная Насос СМ 150-125-315 | СН2 | 185 | 45 | 0,86 | 1 | 240 |  |  | 12,558 |
| 22 | ОСК Юбилейная Насос СМ 150-125-315 | СН2 | 185 | 45 | 0,86 | 1 | 78 |  |  | 4,081 |
| 23 | ОСК Юбилейная Насос СД 80-18 | СН2 | 80 | 11 | 0,8 | 1 | 260 |  |  | 3,575 |
| 24 | ОСК Юбилейная Насос СД 80-18 | СН2 | 80 | 11 | 0,8 | 1 | 250 |  |  | 3,438 |
| 25 | ОСК Юбилейная Насос СДС 80-32 | СН2 | 80 | 22 | 0,8 | 1 | 325 |  |  | 8,938 |
| 26 | Аэрационная н.с. ВР 30-45 | СН2 | 300 | 7,5 | 0,82 | 1 | 195 |  |  | 1,784 |
| 27 | Аэрационная н.с. ВР 30-45 | СН2 | 300 | 7,5 | 0,82 | 1 | 195 |  |  | 1,784 |
| Итого: |  | 0,000 | 759,576 |
|  | Уровень напряжения | Расход электрической энергии тыс. кВт*ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН2 | 759,576 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчет расхода электроэнергии на отопление |  |
| --- | --- |
| Расчетная формула: Qопер=η * qo * Vн * (tвн - tноср) * Zo*10-6 /0,86, кВт.ч |  |
| для промышленных зданий | η = 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 21 |
| № | Наименование помещения | Удельная отопительная характеристика помещения, qo, ккал(м3*час*оС) | Температура воздуха внутри отапливаемого помещения, tвн, оС | Объем отапливаемого помещения, Vн, м3 | Число часов работы отопления, Zo, час. | Потребность в тепловой энергии, Гкал | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период, тыс. кВтч | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| Городские Очистные Сооружения |
| 1 | Лабораторный корпус | 0,37 | 18 | 626,01 | 5208 | 25,09 |  | 29,18 |
| 2 | Мастерские | 0,5 | 18 | 411,28 | 5208 | 22,28 |  | 25,91 |
| 3 | Компрессорная | 0,65 | 10 | 111,21 | 5208 | 4,82 |  | 5,60 |
| 4 | КНС-1 | 1,05 | 18 | 89 | 5208 | 10,12 |  | 11,77 |
| 5 | КНС-2 | 1,05 | 18 | 48,5 | 5208 | 5,52 |  | 6,42 |
| 6 | КНС-3 | 1,05 | 18 | 18 | 5208 | 2,05 |  | 2,38 |
| 7 | КНС-4 | 1,05 | 18 | 43 | 5208 | 4,89 |  | 5,69 |
| 8 | КНС-6 | 1,05 | 18 | 18 | 5208 | 2,05 |  | 2,38 |
| 9 | КНС-7 | 1,05 | 18 | 46,5 | 5208 | 5,29 |  | 6,15 |
| 10 | КНС-8 | 1,05 | 18 | 45,6 | 5208 | 5,19 |  | 6,03 |
| 11 | КН-9 | 1,05 | 18 | 12 | 5208 | 1,36 |  | 1,59 |
| 12 | ГНС | 1,05 | 18 | 48 | 5208 | 5,46 |  | 6,35 |
| 13 | КНС-10 | 1,05 | 18 | 46,5 | 5208 | 5,29 |  | 6,15 |
| 14 | КНС-11 | 1,05 | 18 | 46,5 | 5208 | 5,29 |  | 6,15 |
| 15 | Очистные сооружения ул. Юбилейная | 0,5 | 18 | 140 | 5208 | 7,58 |  | 8,82 |
| Итого | 112,27 | 0,00 | 130,57 |
| ГОСК, ОСК ж.д. КНС |
| 1 | Отопление | 1,05 | 10 |  | 5160 | 0,00 |  | 0,00 |
| ОСК Юбилейная |
| 4 | Отопление | 1,05 | 10 |  | 5160 | 0,00 |  | 0,00 |
| Итого | 147,73 | 0,00 | 0,00 |
|  | Примечание: в расчете приняты следующие значения: согласно таблице удельных отопительных характеристик для насосных станций объемом до 500 м3, удельная отопительная характеристика qo=1,05 ккал(м3*час*оС), tвн = 10 оС, tноср = -2,8 оС (для Вязьмы), количество часов работы отопления 217 дней*24 час=5208 час. |  |
|  | Уровень напряжения | Расход электрической энергии тыс. кВт*ч/год |  |  |  |  |  |  |
|  | ВН | 6,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | СН2 | 116,802 |  |  |  |  |  |  |
|  | СН1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НН | 7,62 |  |  |  |  |  |  |

| Расход электроэнергии на освещение |  |
| --- | --- |
| расчетная формула: Эа=Ру * Кс * Т, кВт.ч |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 22 |
| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Кол-во | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период, тыс. кВтч | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| ГОСК, КНС |
|  | Уличное | 9 |  |  | 3150 |  | 28,35 |
|  | Производственное | 13 |  |  | 1460 |  | 18,98 |
|  | Бытовое | 2 |  |  | 1460 |  | 2,92 |
| ОСК Юбилейная |
|  | Уличное | 1 |  |  | 3150 |  | 3,15 |
|  | Производственное | 4,57 |  |  | 1460 |  | 6,672 |
|  | Бытовое | 0,12 |  |  | 1460 |  | 0,175 |
| Итого |  | 60,25 |

| Расход электроэнергии на работу вспомогательного оборудования |  |
| --- | --- |
| расчетная формула: Эа=Ру * Кс * Т, кВт.ч |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 23 |
| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Фактический расход эл. энергии за предыдущий период, тыс. кВтч | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| Водоотведение |
| 6 | ОСК (Гармоново) Илоскреб | 2,2 | 1 | 231 |  | 0,51 |
| 7 | ОСК (Гармоново) Илоскреб | 2,2 | 1 | 231 |  | 0,51 |
| 8 | Оборудование лаборатории и приборы | 7 | 1 | 2904 |  | 20,33 |
|  |  |  |  | Итого |  | 21,34 |
|  | Уровень напряжения | Расход электрической энергии тыс. кВт*ч/год |  |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |  |  |
|  | СН2 | 21,344 |  |  |  |  |
|  | СН1 |  |  |  |  |  |
|  | НН |  |  |  |  |  |

| Расход электрической энергии на отведение стоков |
| --- |
|  |  | Таблица 24 |
|  | Фактические показатели предприятия базового периода | На период регулирования, тыс. кВт*ч/год |
| Транспортировка, тыс. кВтч/год |  | 1791,00 |
| Очистка, тыс. кВтч/год |  | 759,58 |
| Освещение, тыс. кВтч/год |  | 60,25 |
| Вспомогат. оборудование тыс. кВтч/год |  | 21,34 |
| Отопление,тыс. кВтч/год |  | 130,57 |
| Итого, тыс. кВтч/год |  | 2762,74 |
| Распределение электрической энергии по уровням напряжения Таблица 25 |
| Уровень напряжения | Расход электрической энергии тыс. кВт*ч/год |
| ВН | 87,96 |
| СН2 | 2432,82 |
| СН1 | 0,00 |
| НН | 181,70 |

рис. 4 Распределение потребления электроэнергии по видам статей

Основная часть электроэнергии расходуется на транспортировку стоков (64,83 %) и очистку сточных вод (27,49 %).

# Раздел 2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

Общий баланс поступления сточных вод и отведения стоков, структурный баланс поступления сточных вод, а также сведения о фактическом поступлении приведены в следующей таблице.

Таблица 26

Баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| № | Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей | Пропущено через собственные ОС | Передано сточных вод другим канализациями | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| 1.1 | ООО «Вяземский водоканал» | 2012 год (план) | 4232241,0 | 356028,0 | 3876213,0 | 284911,0 | 3109548,0 | 481754,0 |  | 4232241,0 |  |  |  |
|  | ООО «Очистные сооружения» | 2013 год прогноз | 4370884,0 | 7088,0 | 4363796,0 | 329946,0 | 3133100,0 | 900750 |  | 4370884,0 |  |  |  |

Из приведенных данных, следует, что все сточные воды поступают от потребителей (99,8%) и от хозяйственных нужд предприятия (0,2 %). Организация не передает сточные воды другим организациям для подачи через очистные сооружения. Все сточные воды проходят очистные сооружения. В зданиях, строениях и сооружениях отсутствуют приборы учета принимаемых сточных вод.

Ниже приведены диаграммы о структурном поступлении сточных вод в Вяземском городском поселении за 2012-2013 гг. Основное поступление сточных вод осуществляется от населения – в среднем 72,6% от общего баланса поступления.

рис. 5 Структурный баланс поступления сточных вод за 2012 г.

рис. 6 Структурный баланс поступления сточных вод за 2013 гг.

# Раздел 3. Прогноз объема сточных вод

Ниже проведен прогноз поступления сточных вод в Вяземском городском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной расчете показано распределение расходов воды на водоотведение по типам абонентов.

Объемы коммунальных услуг на 2028 год по ООО «Очистные сооружения»

Расчет объема водоотведения населением жилого сектора на 2028 г.

Таблица 27

| Вид водопотребления | Ед.изм. | Кол-во | Н/расхода | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/мес | м3/мес | тыс. м3/год |
| Население, проживающее в домах квартирного типа |
| С водопроводом, канализацией, ваннами, оборудованными душем | чел. | 18315 | 7,6 | 139191,9 | 1670,3 |
| С центральным ГВС, сидячими ваннами, оборудованными душами | чел. | 278 | 7 | 1943,4 | 23,3 |
| С быстродействующим газовым нагревателем и многоточечным водозабором | чел. | 779 | 6,39 | 4980,8 | 59,8 |
| С водопроводом, канализацией и ваннами с газовым нагревателем | чел. | 3522 | 5,78 | 20354,8 | 244,3 |
| ХВ, канализ., ГВС, душевая кабина | чел. | 97 | 5,93 | 576,5 | 6,9 |
| С водопроводом, канал. и ваннами с нагревателем на твердом топливе | чел. | 2846 | 4,56 | 12979,4 | 155,8 |
| Холодное водоснабжение, канализ. без ванн, с газоснабжением | чел. | 335 | 3,65 | 1221,1 | 14,7 |
| С общими кухнями и блоками душевых в каждой секции | чел. | 467 | 4,26 | 1988,6 | 23,9 |
| С водопроводом и канализацией без ванн, с газоснабжением | чел. | 32 | 3,8 | 123,1 | 1,5 |
| С водопроводом и канализацией без ванн | чел. | 1319 | 2,89 | 3811,8 | 45,7 |
| Общежития с общими душевыми при всех жилых комнатах | чел. | 425 | 3,35 | 1423,0 | 17,1 |
| С общими душевыми | чел. | 138 | 2,59 | 358,4 | 4,3 |
| Водопользование с колонок | чел. | 206 | 1,52 | 312,8 | 3,8 |
| По счетчикам |  | 13133 | 3 | 39400,5 | 472,8 |
| Итого в домах квартирного типа |  | 41892 |  | 228666 | 2744,0 |

Сводная таблица водопотребления и водоотведения ООО «Очистные сооружения»

Таблица 28

| Наименование и способ производства | Объем выпускаемых стоков, м3 |
| --- | --- |
|  | в том числе | Всего |
|  | произв. | хозбыт |  |
| База ООО «Очистные сооружения» - хозбыт -автотранспорт | 29,64 29,64 | 258,36 101,27 157,09 | 288 101,27 186,73 |
| Лаборатория -хозбыт |  | 536,978 536,978 | 536,978 536,978 |
| КНС и городские очистные сооружения - хозбыт -промывка решеток |  | 506,103 506,103 | 506,103 506,103 |
| КНС и ОС м-н Юбилейный - хозбыт -промывка решеток | 5694 5694 | 63,232 63,232 | 5757,232 63,232 5694 |
| Всего водопотребления | 5723,64 | 1364,673 | 7088,313 |

Расчет воды на ХБН

Таблица 29

База ООО «Очистные сооружения»

|  | К-во человек | Норма потребл., л/сут | К-во дней | Объем воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АУР | 11,5 | 12 | 247 | 34,086 |
| Служащие | 6 | 12 | 247 | 17,784 |
| Рабочие | 8 | 25 | 247 | 49,4 |
| Всего | 25,5 |  |  | 101,27 |

Таблица 30

Лаборатория

|  | К-во человек | Норма потребл., л/сут | К-во дней | Объем воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Служащие | 2 | 12 | 247 | 5,928 |
| Лаборант хим.профиля | 4 | 460 | 247 | 454,48 |
| Лаборант биол. профиля | 1 | 310 | 247 | 76,57 |
| Всего | 7 |  |  | 536,978 |

Таблица 31

Канализация и ГОС

|  | К-во человек | Норма потребл., л/сут | К-во дней | Объем воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Служащие | 2 | 12 | 247 | 5,928 |
| Рабочие | 81 | 25 | 247 | 500,175 |
| Всего | 83 |  |  | 506,103 |

Таблица 32

Канализация и ОС м-н Юбилейный

|  | К-во человек | Норма потребл., л/сут | К-во дней | Объем воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Служащие | 0,5 | 12 | 247 | 1,482 |
| Рабочие | 10 | 25 | 247 | 61,75 |
| Всего | 10,5 |  |  | 63,232 |

Расчет воды на производственные нужды

-ГНС, КНС-1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11.

Промывка решеток и помещения каждые 1,5 часа (16 промывок в сутки). Расход воды на одну промывку 1,2 м3/сут на станцию. Кол-во станций – 9 шт.

Расход воды – 1,2 * 9 * 365 = 3942 м3

-ГОС

Промывка решеток и помещения каждые 1,5 часа (16 промывок в сутки). Расход воды на одну промывку 4,8 м3/сут на станцию.

Расход воды – 4,8 * 365 = 1752 м3

Расход воды на автотранспорт

Таблица 33

|  | Ед. изм. | Расход воды, м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | потребляемая | стоки | Потери |
|  |  | производ. | хозбыт. | производ. | хозбыт. |  |
| Легковые а/м (н/р на 1 автом) -коэффициент -к-во раб. дней - к-во автомобилей | 0,8 247 4 | 0,11 86,944 | 0,12 94,848 | 0,02 15,808 | 0,12 94,848 | 71,136 |
| ЛГрузовые а/м (н/р на 1 автом) -коэффициент -к-во раб. дней - к-во автомобилей | 0,7 247 2 | 0,22 76,08 | 0,18 62,24 | 0,04 13,83 | 0,18 62,24 | 62,24 |
| Трактора и экскаваторы -коэффициент -к-во раб. дней - к-во автомобилей | 1 0,6 247 110 | 0,0013 21,19 |  |  |  | 21,19 |
| Итого |  | 184,21 | 157,09 | 29,64 | 157,09 | 154,57 |

План объемов водоотведения на 2028 г.

Таблица 34

| № п/п | Наличие счетчика | Потребители | Лимит на год стоки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | 2744000 |
| Предприятия, финансируемые из бюджета Местный бюджет |  |
| 1 |  | Администрация Вяземского района | 1200 |
| 2 | счетчик | Бассейн | 26400 |
| 3 |  | ГО и ЧС МУ Вязьма | 108 |
| 4 |  | Дет.сад №1 | 11280 |
| 5 |  | Дет.сад №2 | 7608 |
| 6 |  | Дет.сад №3 | 10488 |
| 7 | счетчик | Дет.сад №4 | 2076 |
| 8 | счетчик | Дет.сад №5 | 2016 |
| 9 |  | Дет.сад №6 | 6360 |
| 10 | счетчик | Дет.сад №7 | 12240 |
| 11 | счетчик | Дет.сад №8 | 4500 |
| 12 | счетчик | Дет.сад №9 | 11256 |
| 13 |  | Дет.сад №10 | 12228 |
| 14 | счетчик | Дом детского творчества | 816 |
| 15 | счетчик | ДЮСШ | 4440 |
| 16 | счетчик | Клуб «Ровесник» | 396 |
| 17 | счетчик | Комитет образования | 144 |
| 18 | счетчик | Культурно-досуговый центр | 1488 |
| 19 | счетчик | Музей | 12 |
| 20 |  | Музыкальная школа | 360 |
| 21 | счетчик | МУП «Горрайводоканал» | 1176 |
| 22 | счетчик | ПЖРО | 1224 |
| 23 | счетчик | Стадион Салют | 5400 |
| 24 |  | Станция юных натуралистов | 0 |
| 25 |  | Станция юных техников | 121 |
| 26 |  | Стоматологическая поликлиника | 936 |
| 27 | счетчик | ФСК МУ Вязьма | 480 |
| 28 | счетчик | Художественная школа | 360 |
| 29 | счетчик | Центр игровых видов спорта | 4104 |
| 30 |  | Центр детского и юношеского туризма | 121 |
| 31 | счетчик | Центральная библиотечная система | 192 |
| 32 | счетчик | ЦРБ | 75000 |
| 33 | счетчик | Школа №1 | 3144 |
| 34 | счетчик | Школа №2 | 3960 |
| 35 | счетчик | Школа №3 | 2760 |
| 36 | счетчик | Школа №4 | 4188 |
| 37 | счетчик | Школа №5 | 2892 |
| 38 |  | Школа №6 | 2856 |
| 39 | счетчик | Школа №7 | 3696 |
| 40 | счетчик | Школа №8 | 2364 |
| 41 | счетчик | Школа №9 | 3612 |
| 42 | счетчик | Школа №10 | 4068 |
| 43 | счетчик | Школа Вечерняя | 60 |
| 44 |  | Школа сад Надежда | 5304 |
| Итого местный бюджет |  | 243434 |
| Областной бюджет |  |
| 1 | счетчик | Автокадры | 96 |
| 2 | счетчик | Ветстанция | 0 |
| 3 | счетчик | Гармония | 2592 |
| 4 | счетчик | Дет.сад Сказка | 4195 |
| 5 |  | Департамент соц.развития | 108 |
| 6 | счетчик | Дом-интернат | 15077 |
| 7 | счетчик | ДРСУ | 0 |
| 8 | счетчик | Мед.колледж |  |
| 9 |  | Многофункциональный центр |  |
| 10 |  | Противотуберкулезный диспансер |  |
| 11 | счетчик | ПУ 12 |  |
| 12 | счетчик | ПУ 15 |  |
| 13 | счетчик | Соцстрах |  |
| 14 |  | Техникум ж.д. |  |
| 15 |  | Техникум политехнический | 4572 |
| 16 | счетчик | Учебный центр | 276 |
| 17 | счетчик | Центр занятости | 432 |
| 18 | счетчик | Центр соц.обслуживания | 1210 |
| 19 | счетчик | Школа 8 вида | 2860 |
| Итого областной бюджет | 45922 |
| Федеральный бюджет |  |
| 1 | счетчик | ГИБДД | 120 |
| 2 | счетчик | Госнаркоконтроль | 0 |
| 3 |  | Мед.экспертиза | 72 |
| 4 | счетчик | Межрайонная ИФНС | 780 |
| 5 | счетчик | Мировые судьи | 162 |
| 6 | счетчик | ОРТПЦ | 324 |
| 7 |  | Отдел вневед.охраны | 230 |
| 8 |  | Отдел внутренних дел | 1884 |
| 9 |  | Пожарная часть №12 | 300 |
| 10 | счетчик | Почта России | 636 |
| 11 | счетчик | РЖД ФГП ВО (стрелки) | 420 |
| 12 |  | Роспотребнадзор | 72 |
| 13 |  | Ростехинвентаризация БТИ | 360 |
| 14 | счетчик | СИЗО 2 | 32400 |
| 15 |  | Следственный изолятор №2 | 528 |
| 16 |  | Судебные приставы | 36 |
| 17 | счетчик | Судебный департамент | 240 |
| 18 | счетчик | СэС ЖД | 312 |
| 19 |  | Уголовно-исполнительная инспекция | 36 |
| 20 | счетчик | УФС гос.рег и кадастра | 240 |
| 21 | счетчик | УФК МФ РФ по Смоленской области | 250 |
| 22 | счетчик | ФСБ | 204 |
| 23 |  | Центр гигиены | 792 |
| 24 | счетчик | Центр дезинфекции | 192 |
| Итого федеральный бюджет | 40590 |
| 1 |  | ООО Стимул | 0 |
| 1 |  | Абрамян Г.Ж. | 6 |
| 2 |  | Авдеева | 12 |
| 3 |  | Аветисян А.М. | 48 |
| 4 |  | Автоплюс | 0 |
| 5 |  | Автошкола ДОСААФ | 375 |
| 6 |  | ОАО Автомобилист | 3600 |
| 7 |  | Агроцентр | 60 |
| 8 |  | Акросоп | 6000 |
| 9 |  | Алексеев Р.Г. | 348 |
| 10 |  | Алексеев Р.Г. | 168 |
| 11 |  | ООО «Выбор» | 108 |
| 12 |  | Алексеева Н.К. | 96 |
| 13 |  | Алексеева Ж.Е. | 492 |
| 14 |  | Алексеенко | 1200 |
| 15 |  | ООО «Аннушка» | 1500 |
| 16 |  | Андреева Т.В. | 444 |
| 17 |  | Андреева И.В. | 12 |
| 18 |  | Антей | 720 |
| 19 |  | Анощенкова Н.П. | 60 |
| 20 |  | Алимова В.И. | 60 |
| 21 |  | Алимова В.И. | 96 |
| 22 |  | Арсентьев С.В. | 72 |
| 23 |  | АртМеталлПак | 0 |
| 24 |  | Аэростар-контракт | 24000 |
| 25 |  | Архипов А.В. | 84 |
| 26 |  | Архипова И.Г. | 192 |
| 27 |  | Архитектура | 108 |
| 28 |  | Алиев Р.П. | 1044 |
| 29 |  | Алымов В.В. | 0 |
| 30 |  | Алымов С.Р. | 228 |
| 31 |  | Апенкин В.С. | 24 |
| 32 |  | Апенкин В.С. | 48 |
| 33 |  | Атрощенков М.В. | 204 |
| 34 |  | ООО Аура | 96 |
| 35 |  | ООО Аура | 121 |
| 36 |  | Афродита | 108 |
| 37 |  | Стройконструкция Базальт | 21600 |
| 38 |  | Банк 1561 | 456 |
| 39 |  | Банк РКЦ | 540 |
| 40 |  | Барышева | 72 |
| 41 |  | Бартковский | 48 |
| 42 |  | Банк СКА | 420 |
| 43 |  | Баулина В.П. | 60 |
| 44 |  | Бахус Трейд | 228 |
| 45 |  | ООО БВС | 204 |
| 46 |  | БиСиАльянс | 528 |
| 47 |  | Богданов | 120 |
| 48 |  | ООО Благоустройство-1 | 720 |
| 49 |  | Бочкарев А.А. | 12 |
| 50 |  | Бочкарев А.А. | 180 |
| 51 |  | Бочков В.А. | 12 |
| 52 |  | Батурин В.В. | 120 |
| 53 |  | Букатин С.В. (Дворцовый переулок) | 48 |
| 54 |  | Букатин С.В. (П.Осипенко 3Б) | 492 |
| 55 |  | Букатин С.В. (П.Осипенко 31) | 180 |
| 56 |  | Букатин А.В. | 1200 |
| 57 |  | Букатина Е.Г. | 240 |
| 58 |  | Буренкова Н.И. | 180 |
| 59 |  | Буренкова А.П. (ул.Восстания) | 0 |
| 60 |  | Буренкова А.П. (ул.25 Октябрьской, д.7) | 72 |
| 61 |  | Буренкова А.П. (ул.Коммуна д.6) | 168 |
| 62 |  | Буланов С.В. | 72 |
| 63 |  | Банкон | 3480 |
| 64 |  | Батенин | 48 |
| 65 |  | ООО Безопасность | 0 |
| 66 |  | Бриз | 72000 |
| 67 |  | Валиев | 240 |
| 68 |  | Васильева Л.К. | 91 |
| 69 |  | Васильев С.А. | 84 |
| 70 |  | Васильев Н.Ю. | 60 |
| 71 |  | Введенский храм | 0 |
| 72 |  | Видин А.Ю. | 480 |
| 73 |  | Викторова | 840 |
| 74 |  | Винокурова В.И. | 672 |
| 75 |  | Вита-Дент | 216 |
| 76 |  | Вневедомственная охрана | 230 |
| 77 |  | Володин С.И. (магазин Сказка) | 84 |
| 78 |  | Воробьев С.В. | 48 |
| 79 |  | Воропаева | 0 |
| 80 |  | ЗАО ВЭЛКО | 168 |
| 81 |  | ВЭС (МРСК Центра) | 3000 |
| 82 |  | ВЭТЗ энергосистемы | 1020 |
| 83 |  | ОАО Вяземский ДСК | 11040 |
| 84 |  | ООО Вязьмаавтотранс | 1440 |
| 85 |  | ООО Вязьмаавтотранс (автомойка) | 60 |
| 86 |  | Вязьмажилстрой | 960 |
| 87 |  | Вязьмастройкомплект | 504 |
| 88 |  | ЖЭУ Вязьмажилстрой | 96 |
| 89 |  | ООО Вязьмаремтехпред | 2268 |
| 90 |  | Вязьмасельхозэнерго | 0 |
| 91 |  | Вязьмастройсервис | 480 |
| 92 |  | ООО Вторресурсы | 0 |
| 93 |  | Вязьма Холдинг | 1800 |
| 94 |  | ООО Вязьма Проект | 60 |
| 95 |  | Вяземский льнокомбинат | 16188 |
| 96 |  | Вязьма-лес | 180 |
| 97 |  | Галкина | 12 |
| 98 |  | Газспецстрой-ООО Вязьма | 0 |
| 99 |  | Геводян Л.Б. | 60 |
| 100 |  | Гаврилова И.В. | 240 |
| 101 |  | Гаспарян | 240 |
| 102 |  | Гаспарян | 180 |
| 103 |  | Григорьев О.С. | 60 |
| 104 |  | Григорьев А.И. | 0 |
| 105 |  | Григорьева Ю.С. | 1020 |
| 106 |  | Григорьева (ул.Пушкина 23) | 24 |
| 107 |  | Грязнов О.В. | 98 |
| 108 |  | Гусарова Л.Е. | 24 |
| 109 |  | Гужова Л.Г. | 216 |
| 110 |  | Гореликова | 120 |
| 111 |  | Гореликова | 60 |
| 112 |  | Гнеденкова | 36 |
| 113 |  | Гусейнов С.М. | 2400 |
| 114 |  | Гудыма | 60 |
| 115 |  | Дворецкая | 216 |
| 116 |  | Деева | 60 |
| 117 |  | Дементьева Л.И. | 36 |
| 118 |  | Демина | 60 |
| 119 |  | ЗАО Диалог | 108 |
| 120 |  | Димитровка | 36 |
| 121 |  | Дмитриев В.М. | 264 |
| 122 |  | Дорофеева Н.В. | 36 |
| 123 |  | Дорофеев А.В. | 48 |
| 124 |  | ООО Друг | 216 |
| 125 |  | Дудка Г.Н. | 60 |
| 126 |  | ДЭП №2 | 72 |
| 127 |  | Дядина | 168 |
| 128 |  | Давтян | 288 |
| 129 |  | Дубровский | 120 |
| 130 |  | Егоров К.В. | 480 |
| 131 |  | Егоров К.В. (пиццерия) | 5400 |
| 132 |  | Емельянов В.Ф. | 72 |
| 133 |  | Емельянов А.К. | 0 |
| 134 |  | Егиазаран Н.С. | 1128 |
| 135 |  | Егоров Д.Н. | 48 |
| 136 |  | Егорова С.А. | 180 |
| 137 |  | Ефремова | 1068 |
| 138 |  | Ж.д. торг.компания | 1848 |
| 139 |  | Жилкомуправление | 96 |
| 140 |  | Завод ЖБИ | 43212 |
| 141 |  | Зайцева Н.В. | 12 |
| 142 |  | ЗАО Промстройматериалы | 13116 |
| 143 |  | Захаров В.В. | 0 |
| 144 |  | Захарова Ю.Р. | 72 |
| 145 |  | Завод СП | 16800 |
| 146 |  | Земскова | 156 |
| 147 |  | Заболотный П.Ф. | 108 |
| 148 |  | Злотов С.В. | 228 |
| 149 |  | Зироян К.С. | 24 |
| 150 |  | Зеленьков Ф.А. | 312 |
| 151 |  | Иванов А.П. | 276 |
| 152 |  | Иванов С.А. (метро) | 36 |
| 153 |  | Иванова И.В. | 84 |
| 154 |  | Иванов И.И. | 372 |
| 155 |  | Иванова И.А. (пятачок) | 144 |
| 156 |  | Иванова С.В. | 48 |
| 157 |  | Ильина Н.В. | 72 |
| 158 |  | Исмаилов | 1200 |
| 159 |  | ООО Инжсервис | 3768 |
| 160 |  | Каверзнева Н.В. | 48 |
| 161 |  | Кавун А.Н. | 24 |
| 162 |  | Кавун С.Г. | 14 |
| 163 |  | Кадыров | 120 |
| 164 |  | Карасев | 0 |
| 165 |  | Касаткина С.А. | 60 |
| 166 |  | Касаткина Т.Н. | 0 |
| 167 |  | Касаткина Н.П. | 72 |
| 168 |  | Калинина Т.В. | 180 |
| 169 |  | Калинина Т.В. (аптечный пункт) | 72 |
| 170 |  | Калинин С.Ю. | 36 |
| 171 |  | Климов В.С. | 84 |
| 172 |  | Клименко | 480 |
| 173 |  | ООО Капитал | 121 |
| 174 |  | Келлог Рус | 17316 |
| 175 |  | Классен Рус | 36 |
| 176 |  | Кильметов И.В. | 240 |
| 177 |  | Кожевник | 108 |
| 178 |  | Козлов С.Н. | 9540 |
| 179 |  | Ковалев И.А. | 192 |
| 180 |  | Козлова Н.С. | 144 |
| 181 |  | ООО Колибри | 396 |
| 182 |  | Колошян С.В. | 67 |
| 183 |  | Колошян С.В. | 36 |
| 184 |  | Комарова Л.И. (ул.Московская 38) | 252 |
| 185 |  | Комарова Л.И. (ул.Полевая д.1) | 180 |
| 186 |  | Комарова Л.И. (Кронштадская 23) | 216 |
| 187 |  | Корначев А.Н. | 36 |
| 188 |  | ООО Космос | 216 |
| 189 |  | Магазин Пятерочка | 1620 |
| 190 |  | Коурова | 72 |
| 191 |  | Красикова | 60 |
| 192 |  | Краско Г.Н. | 384 |
| 193 |  | Кукринов А.М. | 264 |
| 194 |  | Кукринов А.М. | 72 |
| 195 |  | Кукринова Н.Е. | 168 |
| 196 |  | Кухарев А.Э. | 72 |
| 197 |  | Кудрявцев | 360 |
| 198 |  | Кред.потр.коопер. Содействие | 120 |
| 199 |  | Константинова | 84 |
| 200 |  | Коротин С.М. | 192 |
| 201 |  | Лава ООО | 1260 |
| 202 | нет счет. | Лахтеева | 108 |
| 203 | нет счет. | Лебединская | 84 |
| 204 |  | Левшинова О.В. | 1524 |
| 205 |  | Левшинова О.В. | 121 |
| 206 |  | Лелюх Л.Н. | 24 |
| 207 |  | Лещенко М.Ю. | 180 |
| 208 |  | Литвинов С.Н. | 0 |
| 209 |  | Литвинова | 72 |
| 210 |  | Лукашова А.Н. | 456 |
| 211 |  | Лобосова Т.В. | 36 |
| 212 |  | Ломанов | 120 |
| 213 |  | Лотос | 3000 |
| 214 |  | Лубянкин С.Н. | 72 |
| 215 |  | ЛК Содействие | 120 |
| 216 | нет счет. | Магазин Часы | 12 |
| 217 |  | Магазин №48 | 1278 |
| 218 |  | Макаревич | 120 |
| 219 |  | Мамичева | 84 |
| 220 |  | Матрикс | 12000 |
| 221 |  | Матвеева Е.Н. | 120 |
| 222 |  | Матвеева Е.Н. | 120 |
| 223 |  | Матвеева А.И. | 216 |
| 224 |  | Матвеенко | 48 |
| 225 |  | Машзавод ул. 25 Октября | 111564 |
| 226 |  | Машзавод ул. Новая Бозня | 2520 |
| 227 |  | Машино-тракторный парк | 240 |
| 228 |  | Малахова Н.А. | 36 |
| 229 |  | Малахов А.В. | 96 |
| 230 |  | Малахов А.В. | 96 |
| 231 |  | Маяк ООО | 180 |
| 232 |  | МГИУ | 1140 |
| 233 |  | МГТУ филиал ГОУВПО | 3168 |
| 234 |  | Мацидон С.В. | 360 |
| 235 |  | Маслова | 12 |
| 236 |  | Мельников | 48 |
| 237 |  | Меркушев | 24 |
| 238 |  | Меркушев | 96 |
| 239 |  | Меркушева | 84 |
| 240 |  | Мелькомбинат ООО | 89796 |
| 241 |  | МЗАТЭ-2 | 9273 |
| 242 |  | Митрофанова В.А. | 528 |
| 243 |  | Михайлов Б.В. | 120 |
| 244 |  | Михайлов Б.В. | 72 |
| 245 |  | Михайлов А.В. | 240 |
| 246 |  | Михалищев С.А. | 96 |
| 247 |  | Михненко Е.А. | 48 |
| 248 |  | Михейченкова | 48 |
| 249 |  | Михель В.И. | 24 |
| 250 |  | Михель В.И. | 60 |
| 251 |  | Михеева | 0 |
| 252 |  | Маргиев Ю.В. | 468 |
| 253 |  | Макаревич С.В. | 120 |
| 254 |  | НО и МО | 960 |
| 255 | нет счет. | Новикова | 60 |
| 256 |  | Новикова | 96 |
| 257 | нет счет. | Новикова В.В. | 360 |
| 258 |  | Новиков А.Г. | 60 |
| 259 |  | Новиков О.В. | 336 |
| 260 |  | Норд ООО | 120 |
| 261 |  | Норли Т | 24000 |
| 262 |  | Никитина | 72 |
| 263 |  | Оберемко | 60 |
| 264 |  | Овощи | 180 |
| 265 | нет счет. | Овчинникова | 72 |
| 266 | нет счет. | Огиенко Н.В. | 312 |
| 267 |  | Огиенко О.О. | 96 |
| 268 |  | Осипова Н.Г. | 360 |
| 269 |  | Оптика | 120 |
| 270 | нет счет. | Орбита плюс | 144 |
| 271 |  | орфей | 120 |
| 272 |  | Орша | 144 |
| 273 |  | Орлов | 36 |
| 274 |  | Очаковский ЖБИ | 855 |
| 275 |  | Павлова О.Н. | 48 |
| 276 |  | Павлова Л.И. | 276 |
| 277 |  | Павлов О.В. | 36 |
| 278 |  | Панков | 96 |
| 279 |  | Парамошин | 0 |
| 280 |  | Петров ЧП | 240 |
| 281 | нет счет. | Петухов | 72 |
| 282 |  | Пересвет | 1692 |
| 283 | нет счет. | Петрова | 48 |
| 284 |  | Печникова | 24 |
| 285 |  | Платонов | 24 |
| 286 |  | Платонова Т.Ю. | 180 |
| 287 |  | Плахин | 72 |
| 288 |  | Плахина | 120 |
| 289 |  | Плешакова Н.В. | 48 |
| 290 |  | Пицура | 228 |
| 291 |  | Покровское ООО | 624 |
| 292 |  | Поликлиника узловая | 4560 |
| 293 |  | Потанцев | 84 |
| 294 |  | Попов | 180 |
| 295 |  | Попова | 384 |
| 296 |  | провинция | 756 |
| 297 |  | Прокуратура | 72 |
| 298 |  | Прохоров Н.И. | 144 |
| 299 |  | Прохоров Н.И. | 480 |
| 300 |  | Пушкарева Е.А. | 108 |
| 301 |  | Привалова В.И. | 60 |
| 302 | нет счет. | Радченко Н.Н. | 84 |
| 303 |  | Разливанов В.Н. | 96 |
| 304 |  | РАЙПО | 1008 |
| 305 | нет счет. | Ритуал | 0 |
| 306 |  | Розанов В.В. | 46 |
| 307 |  | Розанова Г.А. | 60 |
| 308 |  | Романова С.А. | 108 |
| 309 |  | Романова О.Ю. | 72 |
| 310 | нет счет. | РЖД (вокзал) | 2688 |
| 311 | нет счет. | РЖД Дистанция гражданских соор. |  |
| 312 | нет счет. |  | 11608 |
| 313 | нет счет. | РЖД Ремонтное локомотивное депо | 15170 |
| 314 | нет счет. | РЖД Дирекция соц. сферы |  |
| 315 | нет счет. |  | 2529 |
| 316 | нет счет. | РЖД Дирекция тепловодоснабж | 17940 |
| 317 |  | Роснефть | 1080 |
| 318 |  | Росседьхозбанк | 360 |
| 319 |  | Росбанк | 120 |
| 320 |  | Рытов С.А. | 540 |
| 321 |  | Рыбаков Е.И. | 1080 |
| 322 |  | Румянцева | 72 |
| 323 |  | Рыбицкая | 144 |
| 324 |  | Рева С.Н. | 84 |
| 325 |  | Рева С.Н. | 72 |
| 326 |  | Ресурс ВНПО | 31300 |
| 327 | нет счет. | Ростелеком | 120 |
| 328 |  | РСУ | 1008 |
| 329 |  | Саакян С.М. | 108 |
| 330 |  | Самуйлов О.Н. | 216 |
| 331 | нет счет. | Сачков Н.В. | 48 |
| 332 |  | Собор Свято Троицкий | 0 |
| 333 |  | Серегин Н.Н. | 36 |
| 334 |  | Сергеева | 72 |
| 335 |  | Сергеев | 96 |
| 336 |  | Седавков | 72 |
| 337 |  | Седаков С.С. | 72 |
| 338 |  | Семенов | 72 |
| 339 |  | Серпенинова | 576 |
| 340 |  | Симальянс | 144 |
| 341 |  | Свет | 0 |
| 342 |  | Силаев А.О. | 720 |
| 343 |  | Силаев В.О. | 180 |
| 344 |  | Сискович Г.В. | 900 |
| 345 |  | Смоленскоблгаз | 2251 |
| 346 |  | Смоленскоблгаз | 1800 |
| 347 |  | СРТЭ | 52470 |
| 348 | нет счет. | Смоленская фармацея | 168 |
| 349 |  | Соловьев А.Н. | 120 |
| 350 |  | Соловьева Л.А. | 108 |
| 351 |  | Солодухина А.Г. | 180 |
| 352 | нет счет. | Союз художников России | 24 |
| 353 |  | Старков | 120 |
| 354 | нет счет. | Статистика | 12 |
| 355 |  | Степанова Л.А. | 72 |
| 356 |  | Стройгеология | 48 |
| 357 |  | Супрема-Арго | 11040 |
| 358 |  | Селифанов В.И. | 156 |
| 359 |  | Сухачев В.П. | 0 |
| 360 | нет счет. | Сычев | 372 |
| 361 |  | Спец.электроприборы | 120 |
| 362 |  | Спиридонов Ю.А. | 204 |
| 363 |  | СОГУ СОИТ | 567 |
| 364 |  | Смоленская таможня | 108 |
| 365 |  | СМ-Маркет | 168 |
| 366 |  | Славянка | 18000 |
| 367 |  | Славянка | 104 |
| 368 |  | Славянский дом мебели | 121 |
| 369 |  | Тагрис молоко | 14088 |
| 370 |  | Тандер ЗАО | 1464 |
| 371 |  | Тарасьев Ю.А. | 180 |
| 372 |  | Татур | 96 |
| 372 |  | Татевосян | 360 |
| 374 |  | Текунова | 120 |
| 375 |  | Титов Д.В. | 96 |
| 376 |  | Титова | 84 |
| 377 |  | Ткачук | 960 |
| 378 |  | Ткачук | 456 |
| 379 |  | Транзит ООО | 0 |
| 380 |  | Троячкин | 180 |
| 381 |  | Тропарево ЗАО | 0 |
| 382 |  | Тропарево ЗАО | 72 |
| 383 |  | ТЭП ООО | 360 |
| 384 |  | Токаренко Д.В. | 84 |
| 385 |  | Топаз ООО | 360 |
| 386 |  | Узоры | 648 |
| 387 |  | Универсал ООО | 120 |
| 388 |  | Пенсионный фонд | 296 |
| 389 |  | Ростехнадзор | 60 |
| 390 |  | Утукин | 96 |
| 391 |  | Улыбышев | 204 |
| 392 |  | Фаворит – Авто | 3600 |
| 393 |  | Файзуллина | 180 |
| 394 |  | Фляжникова | 12 |
| 395 |  | Филиппова Г.Н. | 121 |
| 396 |  | Фомина Е.В. | 144 |
| 397 | нет счет. | Форпост | 60 |
| 398 |  | Хайдаров Э.С. | 192 |
| 399 |  | Хлебокомбинат | 24000 |
| 400 |  | Харитонова | 72 |
| 401 | нет счет. | Центр Долг | 288 |
| 402 |  | Центр Резерв | 0 |
| 403 |  | Центр Теле Ком Вяземский | 388 |
| 404 |  | Централ | 48 |
| 405 | нет счет. | Центртранстелеком | 36 |
| 406 | нет счет. | Церковь Преображения | 36 |
| 407 |  | Червонцев | 96 |
| 408 |  | Чкаников | 48 |
| 409 |  | Чистый источник | 3000 |
| 410 |  | Швейная фабрика ООО | 1800 |
| 411 | нет счет. | Шипова Г.В. | 60 |
| 412 |  | Шрейдер Г.Г. | 250 |
| 413 |  | Шрейн В.В. | 1200 |
| 414 | нет счет. | Щевельников Н.А. | 36 |
| 415 |  | Шпакова | 36 |
| 416 |  | Шушпанова | 24 |
| 417 |  | Шарикова | 121 |
| 418 |  | Шудловская | 36 |
| 419 | нет счет. | Штейн | 120 |
| 420 |  | Штейн | 180 |
| 421 |  | Экран ООО | 480 |
| 422 |  | Элегия ЗАО | 2604 |
| 423 |  | ЭМП – 702 | 60 |
| 424 |  | Энергосбыт | 156 |
| 425 |  | Экология КТС | 3120 |
| 426 |  | ЭПП | 108 |
| 427 |  | Юлия | 5400 |
| 428 |  | Эником | 1560 |
| 429 |  | Якушева | 19200 |
| 430 |  | Язинский | 180 |
| 431 |  |  |  |
| 432 |  |  |  |
| 433 |  | М-н Юбилейный |  |
| 434 |  | ООО Вяземский щебзавод | 10800 |
| 435 | нет счет. | Вяземский ЖБШ | 16840 |
| 436 |  | ООО Хлебсервис | 3000 |
| 437 | нет счет. | ФЛ Волков магазин магнит | 552 |
| 438 | нет счет. | ООО Аннушка | 84 |
| 439 | нет счет. | Огиенко О.О. | 84 |
| 440 | нет счет. | Огиенко Н.В. | 96 |
| 441 |  | Мухаммад Е.В. | 528 |
| 442 |  | Смиронв А.В. | 444 |
| 443 |  | Чаплыгина В.А. | 180 |
| 444 |  | Чаплыгина В.А. | 120 |
| 445 |  | Сбербанк России | 12 |
| 446 | нет счет. | ОСП Вяземский почтамт | 24 |
| 447 |  | МУК Вяземский районный КДЦ | 108 |
| 448 |  |  | 899863 |
| 449 |  | Прочие и бюджет | 1229809 |
|  |  | Стройремсервис | 887 (СН) |
|  |  | Очистные системы | 7088 |

Итого прочие потребители 899863+887 = 900750 м3

План объемов водоснабжения и водоотведения на 2028 год по м-ну Юбилейный

Таблица 35

|  | стоки |
| --- | --- |
| Бюджетные организации |  |
| Школа №7 | 3696 |
| Д/с № 6 | 6360 |
|  | 10056 |
| Прочие организации |  |
| Вяземский щебзавод | 10800 |
| Хлебсервис | 3000 |
| Мухаммад Е.В. | 528 |
| Смирнов А.В, | 444 |
| Чаплыгина В.А. (Юбилейная, 7) | 180 |
| Чаплыгина В.А. (Юбилейная 19) | 120 |
| Сбербанк России | 12 |
| Вяземский районный КДЦ | 108 |
| Вяземский ЖБШ филиал РЖД | 16840 |
| Стройремсервис | 887 |
|  | 32919 |
| Население | 252600 |
| Собственные нужды | 5757 |
|  | 301332 |

Расчет объема водоотведения  населением жилого сектора в 2028 г. м-н Юбилейный

Таблица 36

| Вид водопотребления | Ед.изм. | Кол-во | Н/расхода | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/мес | м3/мес | тыс. м3/год |
| Население, проживающее в домах квартирного типа |
| С водопроводом, канализацией, ваннами, оборудованными душем | чел. | 2361 | 7,6 | 17944,8 | 215,3 |
| С центральным ГВС, сидячими ваннами, оборудованными душами | чел. | 0 | 7 | 0,0 | 0,0 |
| С быстродействующим газовым нагревателем и многоточечным водозабором | чел. | 0 | 6,39 | 0,0 | 0,0 |
| С водопроводом, канализацией и ваннами с газовым нагревателем | чел. | 2 | 5,78 | 10,1 | 0,1 |
| ХВ, канализ., ГВС, душевая кабина | чел. | 0 | 5,93 | 0,0 | 0,0 |
| С водопроводом, канал. и ваннами с нагревателем на твердом топливе | чел. | 16 | 4,56 | 71,9 | 0,9 |
| Холодное водоснабжение, канализ. без ванн, с газоснабжением | чел. | 0 | 3,65 | 0,0 | 0,0 |
| С общими кухнями и блоками душевых в каждой секции | чел. | 210 | 4,26 | 895,4 | 10,7 |
| С водопроводом и канализацией без ванн, с газоснабжением | чел. | 0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
| С водопроводом и канализацией без ванн | чел. | 0 | 2,89 | 0,0 | 0,0 |
| Общежития с общими душевыми при всех жилых комнатах | чел. | 0 | 3,35 | 0,0 | 0,0 |
| С общими душевыми | чел. | 0 | 2,59 | 0,0 | 0,0 |
| Водопользование с колонок | чел. | 0 | 1,52 | 0,0 | 0,0 |
| По счетчикам |  | 710 | 3 | 2130,8 | 25,6 |
| Итого в домах квартирного типа |  | 3299 |  | 21053,0 | 252,6 |
| Частный сектор |  |  |  |  |  |
| Вода в доме | чел. |  | 2,89 |  |  |
| Водопользование с колонок | чел. |  | 1,52 |  |  |
| Всего |  | 3299 |  | 21053,0 | 252,6 |

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

Таблица 37

Перспективный баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| № | Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей | Пропущено через собственные ОС | Передано сточных вод другим канализациями | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| 1.1 | ООО «Вяземский водоканал» | 2012 год (план) | 4232241,0 | 356028,0 | 3876213,0 | 284911,0 | 3109548,0 | 481754,0 |  | 4232241,0 |  |  |  |
|  | ООО «Очистные сооружения» | 2013 год прогноз | 3981784 | 7088,0 | 3974696 | 329946,0 | 2744000 | 900750 |  | 3981784 |  |  |  |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоотведения.

Первоочередные мероприятия:

1. Строительство канализационных дюкеров:

- дюкер по ул. Кронштадтская, диаметром 500 мм (2 нитки), протяженность 2х50 = 100 м

- дюкер по ул. Лейтенанта Шмидта, диаметром 500 мм (2 нитки); протяженность 2х60 = 120 м

- дюкер по ул. Набережная, диаметром 315 мм, протяженность 30 м

2. Ремонт сетей водоотведения:

- замена запорной арматуры на напорных коллекторах

- перекладка канализационных колодцев

- промывка и прочистка сетей канализации

- восстановление канализационных колодцев

3. Строительство второй нитки магистрального канализационного коллектора диаметром 600 мм  от ГНС до Очистных Сооружений Канализации.

4. Бестраншейная замена  напорного канализационного коллектора от КНС-2  диаметром 400 мм.

5. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Вязьма:

- комплексное обследование ОСК

- инженерно-экологические изыскания

- проектные работы (стадия проектная документация)

6. Ремонт зданий и сооружений, относящихся к системам канализации (Очистные сооружения, КНС):

- ремонт зданий

- ремонт сооружений

7. Проведение обязательного энергетического обследования предприятия ООО "Очистные системы" г. Вязьма, Смоленской обл. и составление энергетического паспорта потребителя ТЭР в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ.

Мероприятия на расчетный срок:

1. Реконструкция объектов городских очистных сооружений канализации для повышения объема приема сточных вод до  25 тыс. куб. м в сутки.

2. Капитальный ремонт насосных станций перекачки:

- ГНС – капитальный ремонт здания с заменой запорной арматуры и насосного оборудования СД-800/32

- КНС-2 –капитальный ремонт напорного коллектора Д =400 мм L= 2,0 км. Замена насосного оборудования СМ-150-315

- КНС-4 – ремонт кровли S = 225 м², замена насосного оборудования СМ -150-315

- КНС-6 – замена на модуль с присоединением стоков от КНС- ИЗ  67/2, строительство напорного коллектора Д =150 мм , L = 300 м

- КНС-7 – капитальный ремонт с заменой кабельной линии 0,4 кВ , замена насосного оборудования  СМ -150-315

- КНС-8 – ремонт кровли S = 50 м², замена насосов

- КНС-9 – капитальный ремонт (замена на модуль), замена насосного оборудования

- КНС-10-капитальный ремонт напорного коллектора, две нитки по    L=500м   Д =150 мм, замена насосного оборудования СМ -150-315

- КНС-11 – капитальный ремонт напорного коллектора                 Д =200 мм L = 800 м (2 нитки по 400 м)

- Капитальный ремонт напорной канализации с устройством модуля на                 ул. Софьи Перовской.

- Строительство канализационной насосной станции по ул. Дмитрова Гора.

3. Капитальный ремонт объектов водоотведения в м-не Юбилейный

3.1 Капитальный ремонт очистных сооружений:

- ремонт отмостки на отстойниках;

- ремонт лотков, песколовок;

- замена трубопровода к песколовкам L = 100 м, Д =200мм;

- замена воздуходувки;

- капитальный ремонт насосного оборудования

3.2 Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС- 1, Д =200 мм, L = 500 м.

3.3 Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-2  до очистных сооружений две нитки по L=1000 м, Д=200 мм

3.4 КНС-1 – капитальный ремонт здания,  ремонт кровли, насосного  оборудования, запорной арматуры

3.5 КНС-2 – капитальный ремонт насосного оборудования, запорной арматуры

4. Реконструкция существующей системы ливневой канализации

5. Строительство новых ливневых коллекторов для отведения ливневых стоков в новых кварталах жилой застройки

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

Основная часть оборудования системы водоотведения имеет значительный износ – 60-90 %. Для уменьшения нанесения экологического вреда предполагается произвести реконструкцию и строительство новых канализационных сетей, строительство канализационных дюкеров, реконструкция очистных сооружений, капитальный ремонт насосных станций (здание, оборудование), реконструкция и строительство ливневой канализации. Данные мероприятия позволят уменьшить сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, а также улучшить целевые показатели работы системы водоснабжения.

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоотведения.

Первоочередные мероприятия:

1. Строительство канализационных дюкеров:

- дюкер по ул. Кронштадтская, диаметром 500 мм (2 нитки), протяженность 2х50 = 100 м

- дюкер по ул. Лейтенанта Шмидта, диаметром 500 мм (2 нитки); протяженность 2х60 = 120 м

- дюкер по ул. Набережная, диаметром 315 мм, протяженность 30 м

Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 11 705,938 тыс. руб.

2. Ремонт сетей водоотведения:

- замена запорной арматуры на напорных коллекторах

- перекладка канализационных колодцев

- промывка и прочистка сетей канализации

- восстановление канализационных колодцев

Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 24 602,888 тыс. руб.

3. Строительство второй нитки магистрального канализационного коллектора диаметром 600 мм  от ГНС до Очистных Сооружений Канализации. Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 20 112,016 тыс. руб.

4. Бестраншейная замена  напорного канализационного коллектора от КНС-2  диаметром 400 мм. Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 26 477,470 тыс. руб.

5. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Вязьма:

- комплексное обследование ОСК

- инженерно-экологические изыскания

- проектные работы (стадия проектная документация)

Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 13 831,039 тыс. руб.

6. Ремонт зданий и сооружений, относящихся к системам канализации (Очистные сооружения, КНС):

- ремонт зданий

- ремонт сооружений

Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 3 888,349 тыс. руб.

7. Проведение обязательного энергетического обследования предприятия ООО "Очистные системы" г. Вязьма, Смоленской обл. и составление энергетического паспорта потребителя ТЭР в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ.

Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 380,398 тыс. руб.

Итого первоочередные мероприятия – 100 998,098 тыс. руб.

Мероприятия на расчетный срок:

1. Реконструкция объектов городских очистных сооружений канализации для повышения объема приема сточных вод до  25 тыс. куб. м в сутки.

Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 400 000,0 тыс. руб.

2. Капитальный ремонт насосных станций перекачки:

- ГНС – капитальный ремонт здания с заменой запорной арматуры и насосного оборудования СД-800/32. Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 500,0 тыс. руб.

- КНС-2 –капитальный ремонт напорного коллектора Д =400 мм L= 2,0 км. Замена насосного оборудования СМ-150-315. Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 6 000,0 тыс. руб.

- КНС-4 – ремонт кровли S = 225 м², замена насосного оборудования СМ -150-315. Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 200,0 тыс. руб.

- КНС-6 – замена на модуль с присоединением стоков от КНС- ИЗ  67/2, строительство напорного коллектора Д =150 мм , L = 300 м. Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 4 100,0 тыс. руб.

- КНС-7 – капитальный ремонт с заменой кабельной линии 0,4 кВ , замена насосного оборудования  СМ -150-315. Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 800,0 тыс. руб.

- КНС-8 – ремонт кровли S = 50 м², замена насосов. Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 100,0 тыс. руб.

- КНС-9 – капитальный ремонт (замена на модуль), замена насосного оборудования. Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 3 500,0 тыс. руб.

- КНС-10-капитальный ремонт напорного коллектора, две нитки по    L=500м   Д =150 мм, замена насосного оборудования СМ -150-315. Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 1 500,0 тыс. руб.

- КНС-11 – капитальный ремонт напорного коллектора Д =200 мм L = 800 м (2 нитки по 400 м). Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 1 600,0 тыс. руб.

- Капитальный ремонт напорной канализации с устройством модуля на                 ул. Софьи Перовской. Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 4 500,0 тыс. руб.

- Строительство канализационной насосной станции по ул. Дмитрова Гора. Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 10 000,0 тыс. руб.

3. Капитальный ремонт объектов водоотведения в м-не Юбилейный

3.1 Капитальный ремонт очистных сооружений:

- ремонт отмостки на отстойниках;

- ремонт лотков, песколовок;

- замена трубопровода к песколовкам L = 100 м, Д =200мм;

- замена воздуходувки;

- капитальный ремонт насосного оборудования

Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 500,0 тыс. руб.

3.2 Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС- 1, Д =200 мм, L = 500 м. Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 1 200,0 тыс. руб.

3.3 Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-2  до очистных сооружений две нитки по L=1000 м, Д=200 мм. Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 2 500,0 тыс. руб.

3.4 КНС-1 – капитальный ремонт здания,  ремонт кровли, насосного  оборудования, запорной арматуры. Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 200,0 тыс. руб.

3.5 КНС-2 – капитальный ремонт насосного оборудования, запорной арматуры. Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 200,0 тыс. руб.

4. Реконструкция существующей системы ливневой канализации. Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 20 000,0 тыс. руб.

5. Строительство новых ливневых коллекторов для отведения ливневых стоков в новых кварталах жилой застройки. Стоимость проведения данного мероприятия ориентировочно 15 000,0 тыс. руб.

Итого мероприятия на расчетный срок – 472 400,0 тыс. руб.

Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период и первоочередные мероприятия, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет поселения. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоотведения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.

# Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В настоящее время систему водоотведения обслуживает ООО «Очистные сооружения». В следующей таблице приведена динамика целевых показателей централизованной системы водоотведения. Для улучшения данных показателей будут выполнять следующие мероприятия по модернизации централизованной системы водоотведения - реконструкция и строительство новых канализационных сетей, строительство канализационных дюкеров, реконструкция очистных сооружений, капитальный ремонт насосных станций (здание, оборудование), реконструкция и строительство ливневой канализации.

Таблица 38

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоотведения

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, приложение №2 к договору аренды №111 от 19.11.2012г. | Целевой показатель 19.11.2022г | Ориентировочный целевой показатель на 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение значения количества засоров системы водоотведения (отношение количества засоров на протяженность сетей водоотведения) | ед/км | 33,48 | 15 | 9,5 |
| 2. | Снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение | кВтч/м3 | 0,381 | 0,286 | 0,257 |

# Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от администрации Вяземского городского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения в городском поселении представлены в следующей таблице.

Таблица 39

Бесхозяйные сети системы водоотведения на территории муниципального образования Вяземское городское поселение  Вяземского района Смоленской области.

| Адрес бесхозяйных канализационных сетей | Условный диаметр сети, мм | Протяженность сети, п.м. | Материал прокладки | КНС, к которой подключена сеть водоотведения | Организация, уполномоченная на эксплуатацию бесхозяйных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ленина, д. 26-28 | - | ≈120 | - | КНС -1 , ГОС | - |
| ул. Маяковского, д. 5 | - | ≈140,5 | - | КНС - 8, ГОС | - |
| ул. Строителей, д. 14а | - | ≈63 | - | КНС -4, ГОС | - |
| ул. Строителей, д. 8 | - | ≈53 | - | КНС - 4, ГОС | - |
| ул. Ново-Садовая – ул. Мира | - | ≈180 | - | КНС - 1, ГОС | - |
| ул. Полины Осипенко, д. 21 | - | ≈86,9 | - | КНС - 4, ГОС | - |
| ул. Воинов-Интернационалистов, д. 1 | - | ≈450 | - | КНС - 11, ГОС | - |
| Проезд 25 Октября, д. 10 | - | ≈208,7 | - | КНС -1, ГОС | - |
| ул. Восстания, д. 1;9 | - | ≈100 | - | КНС - 1, ГОС | - |
| ул. Ползунова, д. 4а | - | ≈112,4 | - | КНС - 4, ГОС | - |
| ул. Парижской Коммуны, д. 24 | - | ≈165 | - | КНС - 1, ГОС | - |
| ул. Смоленская – ул. Льва Толстого | - | ≈480 | - | ГНС, ГОС | - |
| Канализационный коллектор от здания ДОСААФ до 3-ей школы | - | ≈433 | - | КНС -1, ГОС | - |
| Канализационный коллектор по ул. Степана Разина | - | ≈302 | - | КНС-3, ГОС | - |
| ул. Путевая, д. 7 | - | ≈203 | - | КНС - 4, ГОС | - |
| Канализационный коллектор от завода ЖБИ до КНС-2 | - | ≈563 | - | КНС -2, ГОС | - |

В соответствии со статьей 8 ФЗ №416 от 07 декабря 2011 г. – «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

Эксплуатацию бесхозных сетей осуществляет администрация Вяземского городского поселения.

# Text boxes

Утверждаю:

Директор ООО «Центр качества ТЭР»

_____________________Василенок Т.А.

« 17 »  января 2014 г

МП