Постановление №25 от 29.03.2012

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2012-2015 годы и на период до 2020 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Устава Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, в целях обеспечения модернизации системы коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области и улучшения состояния окружающей среды, экологической безопасности развития города Вязьма, создания благоприятных условий для проживания граждан, Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской п о с т а н о в л я е т: Утвердить муниципальную программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской Области на 2012-2015 годы и на период до 2020 года (приложение). И.п. Главы Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области В.Г. Лосев УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области от ________________ №_______ Муниципальная программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2012-2015 годы и на период до 2020 года ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВЯЗЕМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 1. Паспорт Программы Наименование Программы Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2012 - 2015 годы и на период до 2020 года (далее - Программа) Нормативно-правовая база разработки Программы Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Заказчик Программы Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области Разработчики Отдел ЖКХ, дорожного строительства, транспорта и связи Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, отдел строительства и целевых программ Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области Руководитель Программы Заместитель Главы Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области В.Г. Лосев Основные цели и задачи Программы - обеспечение развития жилищного строительства в Вяземском городском поселении Вяземского района Смоленской области; - развитие промышленной зоны в Вяземском городском поселении Вяземского района Смоленской области; - строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в Вяземском городском поселении Вяземского района Смоленской области; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития города, создание благоприятных условий для проживания горожан Сроки реализации 2012 - 2015 годы и на период до 2020 года Основные направления Программы - жилищное строительство; - развитие системы теплоснабжения; - развитие системы электроснабжения; - развитие системы водоснабжения и водоотведения; - развитие системы ливневой канализации; - развитие системы утилизации твердых бытовых отходов Исполнители основных мероприятий Общество с ограниченной ответственностью «Вяземский водоканал» (по согласованию), Вяземский филиал Общества с ограниченной отвестственностью «Смоленскрегионтеплоэнерго» (по согласованию), филиал Открытого акционерного общества «МРСК-Центра»- «Смоленскэнерго» (по согласованию), Общество с ограниченной отвественностью «Благоустройство-1» (по согласованию) Организация контроля Контроль за реализацией Программы осуществляют руководитель Программы, отдел ЖКХ, дорожного строительства, транспорта и связи, отдел имущественных и земельных отношений, отдел строительства и целевых программ, отдел экономического развития и инвестиций Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий Ожидаемые результаты Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния городской окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций. Развитие электроснабжения: - обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией городской инфраструктуры; - обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. Теплоснабжение. Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных. Развитие водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности в Вяземском городском поселении Вяземского района Смоленской области; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния городских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов; - улучшение экологического состояния; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов Целевые индикаторы Программы Жилищное строительство: - расчетная численность населения - 56797 чел., в т.ч. 2015 г. - 58000 тыс. чел; - общий объем жилищного строительства - 1000,33 тыс.кв. м, в т.ч. к 2015 г. - 1045,33 тыс. кв. м; - рост жилищной обеспеченности с 17,6 кв. м/чел. (2012 г.): 16 кв. м/чел., в т.ч. 2015 г. - 18 кв. м/чел. 2. Введение Данная Программа выполнена в соответствии с методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и является составной частью программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает в себя основные мероприятия по реализации Генерального плана Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, которые направлены на строительство новой и модернизацию существующей системы коммунальной инфраструктуры в целях нового строительства и развития Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области. Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2012-2015 годы и на период до 2020 года разработана также на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области и в соответствии с Генеральным планом Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области. Программа определяет основные направления развития объектов коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее - ТБО) в соответствии с потребностями промышленного и жилищного строительства, в целях повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и улучшения экологии Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития систем коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы. Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а также основным документом для подачи заявок на участие в федеральных и областных целевых программах по модернизации существующих и строительству новых коммунальных объектов. Дает объективную картину состояния и перспективы развития инженерной инфраструктуры города для потенциальных инвесторов. 3. Существующее положение коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры Существующая система электроснабжения и перспектива ее развития В настоящее время электроснабжение города централизованное и осуществляется через понизительные подстанции филиала ОАО «МРСК-Центра»-«Смоленскэнерго»: 1. ПС «Вязьма-1» 110/35/10 кВ построена в 1958 году и оснащена трансформаторами 2х40 МВт. 2. ПС «Вязьма-2» 110/10 кВ построена в 1972 году и оснащена трансформаторами 2х16 МВт. 3. ПС «Мелькомбинат» 35/10 кВ построена в 1976 году и оснащен трансформаторами 2х10 МВт. В сети Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области просматриваются два типа конфигурации схем подключения отдельных групп подстанций: 1) замкнутая двойная сеть, опирающаяся на два центра; 2) питания двойная радиальная сеть от одного источника. Перспектива развития существующих объектов энергоснабжения. Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат, численности обслуживающего персонала и внедрением автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. Необходимо оснащать оперативно - диспетчерские службы сетей всех напряжений современной аппаратурой телеизмерения - телесигнализации, что позволит повысить эффективность работы аварийных служб, снизить время устранения аварийных ситуаций, а также выполнять многочисленные расчеты, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей. Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению энергосберегающих показателей. Основные мероприятия по улучшению систем электроснабжения. - совершенствование технологического управления сетями и применение современных методов планирования развития сетей; - преодоление тенденции старения основных фондов сетей и электрооборудования за счет увеличения масштабов работ по их строительству, реконструкции и техническому перевооружению; - создание условий для применения новых технических решений и технологий в системах обслуживания, управления, защиты, передачи информации, связи и систем учета электроэнергии (в том числе, автоматизированных систем управления сетями); - развитие методов эксплуатации с использованием современных средств диагностики, технических и информационно-измерительных систем; - обеспечение современного высокого технического уровня сетей посредством использования новых технических решений и технологий; - повышение эффективности функционирования сетевых объектов, снижение затрат на эксплуатацию сетей, а также фактических потерь электроэнергии в сетях; - совершенствование нормативно-технического и методического обеспечения деятельности; - привлечение инвестиций для реализации основных направлений развития сетей. Важный момент - экономичная работа сети уличного освещения. Мероприятия, повышающие экономичность: 1. Ревизия существующих линий с перетяжкой проводов. 2. Замена существующих светильников с лампами типа ДРЛ и ЛОН на светодиодные. 3. Реконструкция существующих сетей с целью возможности включения режима «вечер-ночь» (горение светильников через один или пропусками). 4. Устройство единого центра управления режимами работы сети уличного освещения (включения и выключения). 5. Установка светочувствительных реле на дворовых светильниках уличного освещения (подключенных к внутридомовым системам). Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам: 1. Совершенствование технологических процессов. 2. Улучшение качественных характеристик технологических процессов. Существующая система теплоснабжения и перспектива ее развития Теплоснабжение Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области осуществляется от 19 котельных. Все котельные работают на газе, резервным топливом является мазут. Теплоснабжение индивидуального жилищного сектора осуществляется за счет печного отопления (дрова, уголь), либо индивидуального газового отопления. Основным теплоснабжающим предприятием для жилищно-коммунального сектора Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области является Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», объединяющее 14 котельных. Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 67,1 км. Котельная, расположенная на ул. Новая Бозня Загруженность составляет 70%. Котельная введена в эксплуатацию с 1974 года. Основным топливом является газ, резервного топлива нет. На котельной установлены 3 котла: ДКВР в 20/13- 2шт. и ДКВР 20/13 - 1 шт. Изначально все котлы работали как паровые, с 1988 года были переведены на газ. В 1999 году котлы были переведены в водогрейный режим. Трубная часть котлов менялась на первом в 2009 году, на втором в 2010 году. Географически котельная невыгодно расположена на большой удаленности от всех 4-х центральных тепловых пунктов (ЦТП), на которых происходит распределение тепловой энергии по внутриквартальным тепловым сетям, а также нагрев воды для системы ГВС. Вследствие большой протяженности трубопроводов от источника тепла до потребителей тепловой энергии на сетях, устаревшего оборудования возникают значительные необоснованные затраты из-за: - больших потерь тепловой энергии при транспортировке теплоносителя от котельной до потребителя (до 20% от годовой выработки). Годовая выработка 60 000 Гкал.; - необходимости задействовать мощные насосы с высоким потреблением электрической энергии для транспортировки теплоносителя до потребителей; - необходимости обслуживания и ремонта многокилометровых магистральных трубопроводов, которые в настоящее время изношены на 70-80 %. Все вышеперечисленные факторы негативно влияют на величину тарифа; делают производство тепловой энергии убыточным из-за высокой стоимости транспортировочной составляющей, морального и физического износа оборудования и т.д. Очевидно, что без сокращения количества тепловых сетей за счет поэтапного строительства новых, технологически современных блочно-модульных котельных в местах максимально приближенных к потребителю, замены изношенных внутриквартальных сетей на современные трубопроводы в ППУ изоляции невозможно выполнить мероприятия по энергоэффективности системы теплоснабжения города в целом. Котельная ЖБШ Котельная введена в эксплуатацию в 1968 году. Работает с постоянным присутствием обслуживающего персонала. Загруженность котельной составляет 92% . Котельная работает на 5 котлах: 3 паровых котла (ДЕ 25/14 ГМ-1 шт., ДКВР 20/13-2 шт.) и 2 водогрейных ПТВМ 30М. Резервное топливо-мазут. Годовая выработка котельной 93553 Гкал. Потери составляют 5% в год. Перспектива выполнения мероприятий по энергоэффективности заключается в замене части тепловых сетей (протяженность - 1964 м.) на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективности системы теплоснабжения от котельной в целом. Так же в настоящий момент происходит строительство модульной котельной по ул. Юбилейная для дальнейшего переключения на нее жилого фонда и социально-значимых объектов. Существующие системы водоснабжения, водоотведения и перспектива их развития На территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области снабжение питьевой водой осуществляется за счет водозабора из подземных источников. Добычу воды, ее очистку, обеззараживание и транспортировку до потребителей осуществляет ООО «Вяземский водоканал». Это же предприятие производит также прием и очистку сточных вод. 1. Водоснабжение В Вяземском городском поселении Вяземского района Смоленской области существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, потребности промышленных предприятий и прочих потребителей, и осуществляемая тремя водозаборами: Бознянский - 10 артскважин, производительность 37 тыс. куб.м. в сутки (год постройки - 1982 г.), Юбилейный - 1 артскважина, производительность 3,84 тыс. куб.м. в сутки (год постройки - 1966 г.), Вязьма-Новоторжская - 2 артскважины, производительностью 1200 куб. м. в сутки (год постройки 1965 г.). Все водозаборы оборудованы станциями обезжелезивания, станциями 2-го подъема, бактерицидными установками для обеззараживания воды (за исключением Бознянского водозабора), а также РЧВ Бознянский водозабор - 2 х 6000; Юбилейный водозабор - 2 х 400. Водомеры установлены в павильонах скважин: Юбилейный водозабор - СКВ № 2. По магистральным и распределительным сетям, общей протяженностью 109,259 км, вода подается потребителю (население, предприятия). На сети установлено 207 водоразборных колонок. Характеристика водопроводной сети сведена в таблицу. № п/п Наименование водоводов Материал труб Диаметр, мм мм. Длина, м Год ввода 1. Магистральный водовод Бознянского водозабора водозабора Сталь-чугун 600 2х6500 1982 2. Магистральный водовод Юбилейного водозабора Сталь 150 650 1966 3. Водовод Вязьма-Новоторжского водозабора Чугун 100 5177 1965 Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации. Физический износ составляет 80 %.В связи с ежегодным ограничением роста тарифов на услуги водоснабжения, в полном объеме не предусматриваются средства на капитальный ремонт водопроводных сетей, и данные работы проводятся в аварийном режиме. В 2011 г. осуществился уход от перекрестного субсидирования и переход на единый тариф на услуги водоснабжения для всех групп потребителей. 2. Водоотведение Сточная вода от городских потребителей по самотечным канализационным коллекторам собирается в приемных камерах тринадцати канализационных насосных станций, где осуществляется перекачка на очистные сооружения. Протяженность канализационных сетей – 65,957 км. Данные представлены в таблице. № п/п Наименование трубопровода Материал труб Диаметр, мм Длина,м Год ввода 1. Напорный коллектор 600 2. Уличные-дворовые сети самотечной канализации Чугун-сталь-керамика-железобетон 150-250 65 957 3. Очистные канализационные сооружения Очистные канализационные сооружения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области эксплуатируются с 1976 года, являются очистными полной биологической очистки, производительностью 10 тыс. куб. м. Технологическая схема очистки включает в себя: - приемную камеру; - решетку с ручной очисткой; - 2 горизонтальные песколовки с круговым движением воды; - 2 блока емкостных сооружений в составе: (первичный отстойник аэротенк низконапорной аэрации, вторичный - отстойник); - 2 контактных резервуара; - 2 илоуплотнителя; - 2 метантенка; - газгольдер; - песковая площадка; - 8 иловых площадок; - хлораторная; - канализационная насосная станция; - котельная, совмещенная с цеховой насосной станцией; - насосная станция для блоков емкостных сооружений; - воздуходувная станция; - административно-лабораторное здание. Очистка сточных вод по проектной схеме включает механическую очистку на решетках, в песколовках, и первичных отстойниках, биологическую очистку в аэротенках. После сдачи в эксплуатацию в результате проведения пуско-наладочных работ было установлено, что биологическая очистка сточных вод не может осуществляться из-за залповых сбросов стоков от промышленных предприятий. В связи с этим было принято решение о переводе режима работы очистных сооружений только на механическую очистку. Осадок из песколовок подается на песковые площадки. По проекту, осадок (сырой осадок из первичных отстойников и избыточный активный ил из вторичных отстойников), образующийся в процессе очистки сточных вод, после уплотнения должен анаэробно стабилизироваться в метантенках (мезофильный режим) и обезвоживаться на иловых площадках. Приемник сточных вод - р. Вязьма, рыбохозяйственная, 2-й категории. Регулярный контроль качества сточных вод проводит лаборатория ООО «Вяземский водоканал» и независимая лаборатории ОАО «ИТЦ «Экология» г. Смоленск. Проблемным вопросом для дальнейшего развития промышленного сектора и жилищного строительства города остается расширение городских очистных сооружений до 25 тыс. куб. м. в сутки. Существующая система ливневой канализации и перспектива ее развития Единой сети ливневой канализации в городе нет, поверхностные стоки собираются через ливнеприемники и отводятся в реку Вязьма. В городе существуют 95 ливнеприемных колодцев и 117 промежуточных. Очистные сооружения дождевой канализации отсутствуют. Протяженность сети ливневой канализации составляет 16 км. С территорий предприятий и жилищно-коммунального сектора поверхностные стоки поступают в водоемы так же, без очистки. Отсутствие ливневой канализации постоянно приводит к подтоплению городских территорий, подвалов жилых домов, а зачастую и зданий. Ливневыми стоками до недопустимых пределов загрязняются все водотоки. Требуется инвентаризация и ремонт существующих ливневых канализаций и строительство новых. По территории индивидуальной жилищной застройки ливневые воды удаляются через открытые водоотводные канавы и трубопереезды в местах прохождения под дорогами. Сезонную очистку существующей ливневой канализации осуществляют специализированные организации. Существующая схема утилизации твердых бытовых отходов и перспектива ее развития. Полигон твердых бытовых отходов расположен в урочище Пастиха Поляновского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в 10 км. от Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области. Площадь земельного участка, отведенного под полигон 11,25 Га, площадь земельного участка, занятого захоронениями отходов 5,72 Га. Полигон ТБО состоит из 2-х карт: на 1-й производится прием ТБО, 2-я карта открывается. В соответствии с санитарными нормами эксплуатации подобных полигонов, по мере необходимости осуществляется послойная отсыпка складируемых ТБО. Срок действия полигона рассчитан на 19,5 лет со дня ввода в эксплуатацию с декабря 2006 г. При этом объем мусора, вывозимого на полигон, ежегодно увеличивается. В 2010 г. - 107 тыс. куб. м., в 2011 г. - 108 тыс. куб. м. из Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области; На 2012 год ожидаемое количество вывозимого мусора из Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области составит 109 тыс. куб.м. Рост объемов по вывозу ТБО связан с увеличением численности населения. В Вяземском городском поселении Вяземского района Смоленской области построено и функционирует с декабря 2010 г. предприятие по сортировке и переработке мусора. Вывоз твердых бытовых отходов на полигон и их утилизацию осуществляют ООО «Благоустройство-1», ИП Винокуров Н.И., а также предприятия и организации самовывозом. Работа спецавтотранспорта по вывозке ТБО осуществляется строго в соответствии с маршрутными графиками. 4. Перспектива нового жилищного строительства в Вяземском городском поселении Вяземского района Смоленской области Жилищный фонд Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области по состоянию на 01.01.2012 составлял - 1000,33 тыс. м2 общей площади, в том числе муниципального жилищного фонда - 210,4 тыс. м2. Средняя обеспеченность по городу общей площадью на 1 человека - 17,6 м2 при численности населения 56797 человек. Ветхий и аварийный жилищный фонд - 17,3 тыс. м2 общей площади или 1,7 % всего жилищного фонда, в котором проживает 1000 человек. Средний уровень благоустройства жилищного фонда по Вяземскому городскому поселению Вяземского района Смоленской области - 65 %. Преимущественно многоэтажное жилищное строительство осуществляется за счет внебюджетных источников: средств инвесторов - застройщиков. Информация о значимых объектах строительства за 2011 - 2020 годы № п/п Застройщик Объекты строительства и адрес Вводимая мощность В том числе по годам (кв.м) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I. Объекты жилищного строительства: А Малоэтажное строительство: План/ ввод 1. Физические лица - индивидуальные жилые дома 26800,0 2200/ 5510,4 2500 2600 2600 2700 2700 2800 2800 2900 3000 2. ООО «Вязьма-Лес» Одноэтажный жилой дом, жилой квартал «Парковый», д. 3 2904,0 104,0 150,0 200,0 250,0 300,0 300,0 300,0 300,0 500,0 500,0 3. ООО «Вязьмажилстрой» 2 - х эт. коттеджи по ул. Воинов-интернационалистов 12000,0 - 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 - - Б Многоэтажное строительство: 1. Администрация Вяземского городского поселения 3 - х эт. многоквартирный жилой дом по ул. Ползунова, дом 4а, пятно застройки № 1 2589,0 2589,0 - - - - - - - - - 2. ООО «Вязьмастройкомплект» 5 - ти эт. многоквартирный жилой дом по ул. Смоленской, д. 16, корп. 3, пятно застройки № 3 2557,5 2557,5 - - - - - - - - - 3. ООО «Стройинвест» 5 - ти эт. многоквартирный жилой дом с мансардой и встроенными помещениями по ул. Ново-Садовая, д. 1 (блок-секция № 2) 1529,4 1529,4 - - - - - - - - - 4. ООО «Вязьмажилстрой» 10-ти эт. жилой дом по ул. Маяковского 6490,8 6490,8 - - - - - - - - - 5. ООО «Стройинвест» 5-ти эт., 60 квартирный жилой дом по ул. Строителей, пятно застройки 3 3180,0 3180,0 6. ООО «Стройинвест» 5-ти эт.с мансардой, 62 квартирный жилой дом по ул. Ново-Садовая, пятно застройки № 3 3293,0 3293,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7. ОАО «Вяземский домостроительный комбинат» 5-ти эт. 90 квартирный жилой дом по ул. Воинов-интернационалистов 5329,0 5329,0 8. ООО «Вязьмажилстрой» 5-ти эт. 38 квартирный жилой дом № 1 по ул. Красноармейское шоссе 2380,0 2380,0 9. ООО «Вязьмажилстрой» 5-ти эт. 38 квартирный жилой дом № 2 по ул. Красноармейское шоссе 2380,0 2380,0 10. ООО «Вязьмажилстрой» 5-ти эт. 38 квартирный жилой дом № 3 по ул. Красноармейское шоссе 2380,0 2380,0 11. Администрация Вяземского городского поселения по программе «Переселение…» многоквартирный жилой дом по ул. Ползунова, в районе дома № 4, пятно застройки № 2 1250,0 1250,0 12. ООО «Стройинвест» 10-ти эт. 60 квартирный жилой дом по ул. Кашена 4480,0 4480,0 13. ООО «Стройинвест» 10-ти эт. 180-квартирный жилой дом по ул. Кашена 13570,0 13570,0 14. ООО «Стройинвест», 10-ти эт. 60-квартирный жилой дом по ул. Ползунова 3400,0 3400,0 15. ООО «Вязьмастройкомплект» 5-ти эт. 35 квартирный жилой дом в р-не дома № 15 по ул. Красноармейское шоссе 2597,0 2597,0 16. ООО «Вязьмастройкомплект» 5-ти эт. 60 квартирный жилой дом по ул. Смоленской 3146,0 3146,0 17. ООО «Вязьмастройкомплект» 5-ти эт. 60 квартирный жилой дом по ул. Смоленской 3146,0 3146,0 18. ООО «Вязьмастройкомплект» 3-х эт. 48 квартирный жилой дом по ул. Смоленской 1576,0 1576,0 19. ООО «Вязьмастройкомплект» 4-х эт. 40 квартирный жилой дом по ул. Смоленской 2550,0 2550,0 20. ООО «Вязьмастройкомплект» 3-х эт. 30 квартирный жилой дом по ул. Смоленской 1444,0 1444,0 21. ООО «Вязьмажилстрой» 10-ти эт. 100 квартирный жилой дом № 1 по ул. Красноармейское шоссе 6192,0 6192,0 22. ООО «Вязьмажилстрой» 10 –ти эт. 100 квартирный жилой дом № 2 по ул. Красноармейское шоссе 6192,0 6192,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 23. ООО «Вязьмажилстрой» 10-ти эт. 100 квартирный жилой дом № 3 по ул. Красноармейское шоссе 6192,0 6192,0 24. ООО «Вязьмажилстрой» 10-ти эт. 100 квартирный жилой дом по ул. Полевой 4312,0 4312,0 25. ООО «РЖД» 10-ти эт. 200 квартирный жилой дом по ул. Ленина 13041,0 13041,0 26. ООО «РЖД» 10-ти эт. 80 квартирный жилой дом по ул. Ленина 5710,0 5710,0 Итого: 18781,1 10300,0 18149,0 19485,0 14592,0 15855,0 18670,0 14438,0 9110,0 16541,0 II. Объекты производственного значения 1. ООО «ВиД-Строй» Строительство цеха по сборке пластиковых окон по ул. Воинов -интернационалистов, г. Вязьма Стадия проектирования 2. ООО «Смоленскстрой индустрия» Завод быстровозводимого жилья и горнорудного кластера ул. 2-я Бозня, южнее ОАО ВНПО «Ресурс» (бывшее ОАО «Юкар - Графит») Стадия проектирования III. Объекты газоснабжения IV. Объекты водоснабжения и канализования Администрация Вяземского городского поселения Водовод D 2d600мм в г. Вязьме от Бознянского водозабора до базы «Водоканал» L – 13,0 км 13,0 V Объекты общественного значения 1. Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области Крытый каток с искусственным льдом, пр. 25 Октября, г. Вязьма S–3240 кв.м. 120 чел./смену 3240,0 2. УКС Смоленской области Культурно – выставочный центр, пр. 25 Октября, г. Вязьма 3. Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области Детский сад в р-не ул. Плетниковка, г. Вязьма 150 мест 150,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4. Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области Детский сад по ул. Ленина, г. Вязьма 150 мест 150,0 Так же существует проект «Жилые кварталы микрорайона Северный с созданием ядра общественно-делового центра в г. Вязьма». Он заключается в комплексной жилой застройке с развитой инфраструктурой, с общественно-деловым, культурным, развлекательным центром, размещаемым на берегу искусственно созданной заводи реки Бебря. Место реализации проекта: начало микрорайона - от въезда в г. Вязьма на пересечении автомагистрали Москва-Беларусь и улицы Комсомольская, до улицы Герцена-Декабристов и улицы Ленских событий, которые прилегают к историческому центру города, сложившемуся во круг площади Советская. В состав микрорайона планируется ввести проектируемые территории: - частной комплексной смешанной жилой застройки, площадью 47,5 га, - муниципальной комплексной малоэтажной жилой застройки, площадью 28,8 га, - существующей селитебной зоны малоэтажной жилой застройки усадебного типа. Требуемый объем инвестиций 24 млрд. рублей Перспектива развития новой коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области Общие положения Перспектива развития новых систем коммунальной инфраструктуры города взаимоувязана с Генеральным планом развития Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области и сформулирована в виде мероприятий по реализации Генерального плана. Генеральный план определяет стратегическую перспективу градостроительства для создания условий устойчивого развития территории, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, предусматривает комплексное освоение территорий. Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана В связи с ограниченностью бюджетных средств необходимо создать условия для привлечения внебюджетных источников, прежде всего, средств инвесторов-застройщиков, заинтересованных в развитии градостроительных инфраструктур для обеспечения реализации своих инвестиционных проектов. Реализация Генерального плана предусматривается за счет средств бюджетов различных уровней и инвестиционных финансовых вложений. Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана разработано по следующим направлениям: жилищное, культурно-бытовое строительство, дорожное строительство и строительство инженерных коммуникаций. Развитие культурно-бытового и жилищного фонда, потребует нового дорожного строительства и развития коммунальной инженерной инфраструктуры. Стоимость этих мероприятий будет формироваться и уточняться по ходу выполнения поставленных задач. 1. Инженерная инфраструктура 1.1. Электроснабжение 1.1.1 Замена существующих светильников с лампами типа ДРЛ и ЛОН на светодиодные Филиал ОАО «МРСК - центра» «Смоленскэнерго» 2012-2015 1.1.2 Реконструкция электрических сетей и подстанций Филиал ОАО «МРСК - центра» «Смоленскэнерго» На протяжении всего срока 1.1.3 Оптимизация эксплуатационных затрат на производство электроэнергии Филиал ОАО «МРСК - центра» «Смоленскэнерго» На протяжении всего срока 1.1.4 Переход в электроэнергетике к ресурсосберегающим технологиям Филиал ОАО «МРСК - центра» «Смоленскэнерго» 2012-2015 1.2. Теплоснабжение 1.2.1 Ремонт изоляции наружных тепловых сетей 8 000 000 На протяжении всего срока 1.2.2 Замена участков тепловой сети 15 000 000 На протяжении всего срока 1.2.3 Замена 2-го котла на котельной «Плетниковка» 6 000 000 2012-2014 1.2.4. Замена котла на котельной по ул. Маяковского 10 000 000 1.2.5 Замена котла на котельной «Восток» 10 000 000 2012-2014 1.2.6 Установка индивидуального отопления в МКД по ул. Сычевское шоссе 6 000 000 2012-2014 1.2.7 Теплоснабжение жилых домов и общественных зданий по проезду 25 Октября, улицам 25 Октября, Заслонова, Красноармейское шоссе в г. Вязьма Смоленской области Устройство тепловых пунктов, встроенных в жилые дома по проезду 25 Октября, Заслонова, Красноармейское шоссе в г. Вязьма Смоленской области 39 500 000 2012-2015 1.3. Водоснабжение и водоотведение 1.3.1. Капитальный ремонт объектов Бознянского водозабора - замена системы и фильтрующего материала на станции обезжелезивания Бознянского водозабора - 7 фильтров; - прокладка водоводов от скважин № 1-3 до приёмной камеры станции обезжелезивания на Бознянском водозаборе L=5,5 км; - замена кабельных линий 10 Кв и 0,4 Кв на воздушные с заменой трансформаторов; - ремонт фильтровального зала с заменой кровли S=400м²; - ремонт павильонов артскважин 4 200 000 5 500 000 8 000 000 1 000 000 1 000 000 1.3.2 Проект реконструкции объектов городских очистных сооружений канализации для повышения объема приема сточных вод до 25 тыс. куб. м в сутки 400 000 000 1.3.3 Капитальный ремонт насосных станций перекачки: ГНС – капитальный ремонт здания с заменой запорной арматуры и насосного оборудования СД-800/32 КНС-2 – капитальный ремонт напорного коллектора Д =400 мм L= 2,0 км. Замена насосного оборудования СМ-150-315 КНС-4 – ремонт кровли S = 225 м², замена насосного оборудования СМ -150-315 КНС-6 – замена на модуль с присоединением стоков от КНС- ИЗ 67/2, строительство напорного коллектора Д =150 мм , L = 300 м КНС-7 - капитальный ремонт с заменой кабельной линии 0,4 кВ , замена насосного оборудования СМ -150-315 КНС-8 - ремонт кровли S = 50 м², замена насосов КНС-9 - капитальный ремонт (замена на модуль), замена насосного оборудования КНС-10 - капитальный ремонт напорного коллектора, две нитки по L = 500 м Д =150 мм, замена насосного оборудования СМ -150-315 КНС-11 - капитальный ремонт напорного коллектора Д =200 мм L = 800 м (2 нитки по 400 м) Капитальный ремонт напорной канализации с устройством модуля на ул. Софьи Перовской Строительство канализационной насосной станции по ул. Дмитрова Гора 500 000 6 000 000 200 000 4 100 000 800 000 100 000 3 500 000 1 500 000 1 600 000 4 500 000 10 000 000 1.3.4 Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в м-не Юбилейный Водоснабжение: - капитальный ремонт водовода от скважины до станции обезжелезивания Д =150 мм L = 650 м; - ремонт кровли S = 60 м²; - замена фильтрующей загрузки на фильтрах станции обезжелезивания; - замена насосного оборудования, запорной арматуры; - капитальный ремонт компрессорной станции. Водоотведение: 1. Капитальный ремонт очистных сооружений: - ремонт отмостки на отстойниках; - ремонт лотков, песколовок; - замена трубопровода к песколовкам L = 100 м. Д =200мм; - замена воздуходувки; - капитальный ремонт насосного оборудования 2. Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС- 1, Д =200 мм, L = 500 м. 3. Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-2 до очистных сооружений две нитки по L=1000 м, Д=200 мм 4. КНС-1 - капитальный ремонт здания, ремонт кровли, насосного оборудования, запорной арматуры 5. КНС-2 - капитальный ремонт насосного оборудования, запорной арматуры Реконструкция водоводов 2 D 600 мм, L=13 км от Бознянского водозабора до базы МП «Водоканал» г. Вязьма Смоленской области Прокладка водопровода до микрорайона Новоторжский Разработка новой артскважины по ул. Воинов-интернационалистов Закольцовка сетей водопровода по ул. Пушкина - Докучаева 1 200 000 500 000 1 200 000 2 500 000 200 000 200 000 555 000 000 10 000 000 10 000 000 3 000 000 1.4 Охрана окружающей среды (утилизация ТБО, ливневая канализация) 1.4.1 Ликвидация несанкционированных свалок 4 500 000 На протяжении всего срока 1.4.2 Проведение НИР по технологии раздельного сбора, переработки и утилизации отходов производства и потребления 2014-2015 1.4.3 Внедрение имеющихся отечественных ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий переработки отходов 2015-2017 1.4.4 Организация системы эколого-гигиенического образования руководителей предприятий, организаций по обращению с отходами производства и потребления 2015-2017 1.4.5 Организация сбора и демеркуризации ртутных ламп 2012-2014 1.4.6. Покупка новых мусоровозов 20 000 000 2012-2014 1.4.7 Закупка контейнеров для сбора ТБО (0,75 куб. м) и КГО (8 куб. м) 2 000 000 2012-2013 1.4.8 Реконструкция существующей системы ливневой канализации 20 000 000 2012-2015 1.4.9. Строительство новых ливневых коллекторов для отведения ливневых стоков в новых кварталах жилой застройки 15 000 000 На протяжении всего срока 5. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных инженерных систем. Условием достижения цели является решение следующих основных задач: - обеспечение развития жилищного и промышленного строительства Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области. - строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития города, создание благоприятных условий для проживания горожан. Сроки реализации: 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года. Для реализации Программы предусматривается использование инструментов технической и экономической политики в области жилищно-коммунального комплекса. В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами развития Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы. Изменения в Программе и сроках ее реализации могут быть сделаны Администрацией Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области по предложению организаций коммунального комплекса или по собственной инициативе. 6. Система программных мероприятий Организационные мероприятия № Мероприятия Ответственный 1 2 3 1. Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры города Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области 2. Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры города Предприятия и организации 3. Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области 4. Утверждение инвестиционных программ Совет депутатов Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области 5. Заключение договоров между администрацией города и организациями коммунального хозяйства, определяющих условия реализации инвестиционных программ Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, организации коммунального комплекса 6. Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса Организации коммунального комплекса 7. Мониторинг исполнения инвестиционных программ Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области 8. Публикация информации инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области 7. Механизм реализации Программы Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого Администрацией Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области и разрабатываемого в соответствии с Программой. Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются организацией коммунального комплекса в Администрацию Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области. Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование Дальнейшая работа по проверке инвестиционных программ, расчета соответствия финансовых потребностей программе, а также тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры производится Департаментом по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике Смоленской области. 8. Управление реализацией Программы и контроль ее выполнения Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области обеспечивает реализацию Программы, в том числе: - планирование, выполнение организационных мероприятий Программы; - осуществление методических, технических и информационных мероприятий. Исполнители Программы (организации коммунального комплекса города, проектные, подрядные и иные организации) осуществляют реализацию мероприятий Программы. Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы. Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области. Реализация Программы освещается в средствах массовой информации. Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий. Индикаторы по мониторингу реализации Программы: - ввод жилищного строительства (тыс. кв. м.); - количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой; - количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ; - количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Система организации контроля за исполнением Программы: руководитель Программы - заместитель Главы Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области. Исполнители основных мероприятий: ООО «Вяземский водоканал» (по согласованию), Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (по согласованию), филиал ОАО «МРСК-Центра»-«Смоленскэнерго» (по согласованию), ООО «Благоустройство-1» (по согласованию). Контроль за реализацией Программы осуществляют руководитель Программы, отдел ЖКХ, дорожного строительства, транспорта и связи, отдел имущественных и земельных отношений, отдел строительства и целевых программ, отдел экономического развития и инвестиций Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий. Основными задачами управления реализацией Программы являются: - обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города; - привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов; - разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов. Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организацией коммунального комплекса проводится Администрацией Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры. 9. Ожидаемые результаты реализации Программы Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния городской окружающей среды. Развитие системы электрических сетей: - обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией городской инфраструктуры; - увеличение мощности электрических подстанций; - обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. Развитие системы теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов; - снижение износа тепловых сетей; -снижение потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии; - увеличение тепловой мощности; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных. Развитие системы водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Развитие системы ливневой канализации: - повышение экологической безопасности Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, снижение антропогенного воздействия на водные ресурсы; - исключение перегрузки системы фекальной канализации; - создание условий для увеличения срока службы дорог. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния городских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области; - улучшение экологического состояния Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов. Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области и создание благоприятной среды обитания.