администрация муниципального образования

«Вяземский район» смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2021 № 714

Об утверждении программы проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021/2022 года на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года       №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года                            № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,

Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области постановляет:

1. Утвердить программу проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021/2022 года на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021/2022 года на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземский вестник» и разместить на сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области Беленко В.П.

Глава     муниципального     образования

«Вяземский район» Смоленской области                                         И.В. Демидова

Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 27.05.2021 № 714

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций  и потребителей тепловой энергии  к отопительному периоду 2021/2022 года на территории муниципального образования «Вяземский  район» Смоленской области

1. Общие положения

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - Программа) составлена в соответствии с Федеральным законом            от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом                    от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному сезону, утвержденными Приказом Министерства энергетики   Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 (далее - Правила).

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Целью Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010             № 190-ФЗ "О теплоснабжении".

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с Правилами.

Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду (далее-Комиссия) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссией по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии, представители филиала                  АО «Газпром газораспределние Смоленск» в г. Вязьма, а также представители Межрегионального    технологического   управления    Ростехнадзора и Главного управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области организует:

- работу Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций;

- работу Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом МТС, топливом и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 15 октября Комиссией.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица № 1)

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации (по согласованию) | 3 | 27.08.2021 - 13.10.2021 (в соответствии с утвержденными графиками) | В соответствии с приложением № 2 к Программе |
| 2 | Потребители (по согласованию) | 530 | 08.07.2021 - 13.09.2021 | В соответствии с приложением № 3 к Программе |

При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями № 2, № 3, № 7 к настоящей Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 года.

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, установленных приложениями      № 2, № 3, № 7 к настоящей Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 года, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду организации (теплоснабжающей, теплосетевой, потребителя тепловой энергии) (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 4 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 5 к настоящей Программе и выдается Администрацией муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, образовавшей комиссию, по  объектам проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее                 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице № 1 к настоящей Программе, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице № 1 к настоящей Программе, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, с Комиссией

3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в Администрацию муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении № 2 и № 7 к настоящей Программе.

Комиссия осуществляет проверку объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 к настоящей Программе.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в Администрацию муниципального образования информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении № 3 и № 7 к настоящей Программе.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневмaтической промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности потребителя тепловой энергии к отопительному периоду и представляют его в Комиссию для согласования с информацией по выполнению требований по готовности, указанных в приложения № 3 к настоящей Программе. Акт проверки готовности потребителя тепловой энергии к отопительному периоду составляется по рекомендуемому образцу приложения № 6 к настоящей Программе

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 к настоящей Программе.

Приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 27.05.2021 № 714

Состав комиссии

По  проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций  и потребителей тепловой энергии  к отопительному периоду 2021/2022 года на территории муниципального образования «Вяземский  район» Смоленской области

| Демидова Инна Васильевна | - Глава муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Беленко Владимир Петрович | - первый заместитель Главы муниципального образования «Вяземский район Смоленской области, сопредседатель комиссии |
| Цурков Сергей Витальевич | - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, заместитель председателя комиссии |
| Садикова Елена Викторовна | - главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, секретарь комиссии |
| Члены комиссии Макаров Виктор Владимирович | - начальник МКУ «УГО и ЧС муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» |
| Семенков Игорь Михайлович | - председатель комитета образования Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |
| Смирнов Виктор Александрович | - председатель комитета по культуре, спорту и туризму Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |
| Тесакова Наталья Александровна | - главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |
| Черепкова Лилия Геннадьевна | - начальник финансового управления Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |
|  | - представители теплоснабжающих и теплосетевых организаций (по согласованию) |
|  | - представитель АО «Газпром газораспределение Смоленск» в г. Вязьма (по согласованию) |
|  | - представитель Межрегионального технологического управления Ростехнадзора (по согласованию) |
|  | - представитель Главного управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области. (по согласованию) |

Приложение №1 к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021/2022 года на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области

Перечни объектов, подлежащих проверке

Перечень

объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, подлежащих проверке на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области

| № п/п | Наименование теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Объекты теплоснабжающих и теплосетевых организаций |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ВФ ООО «Смоленск-регионтеплоэнерго» г. Вязьма | 1. Котельная ул. Кронштадтская д. 21 г. Вязьма; 2. Котельная ул. Кронштадтская д. 6 г. Вязьма; 3. Котельная ул. Софьи Перовской г. Вязьма; 4. Котельная «Восток» г. Вязьма; 5. Котельная ул. Маяковского г. Вязьма; 6. Котельная «Дом инвалидов» г. Вязьма; 7. Котельная ул. Плетниковка г. Вязьма; 8. Котельная ул.Гоголя г. Вязьма; 9. Котельная ул. Панино г. Вязьма; 10. Котельная «ДЭП-2» г. Вязьма; 11. Котельная «БМК-22» г. Вязьма; 12. Котельная д. Относово Андрейковского сельского поселения; 13. Котельная д. Ново-Никольское Исаковского сельского поселения; 14 Котельная с. Андрейково Андрейковского сельского поселения; 15. Котельная п. Новое Село Новосельского сельского поселения; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | 16. Котельная ст. Семлево Семлевского сельского поселения; 17. Котельная с. Семлево Семлевского сельского поселения; 18. Котельная ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ»; 19. Котельная МБОУ СОШ №3; 20. Котельная ул. Московская г. Вязьма |
| 2 | ООО «Стимул» | Котельная Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области с. Вязьма-Брянская ул. 50 лет Победы |
| 3 | ООО «Жилищник» | Котельная Кайдаковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области д. Кайдаково |

Перечень

потребителей тепловой энергии, имеющих собственные котельные, подлежащие  проверке на территории муниципального образования «Вяземский  район» Смоленской области

| № п\п | Наименование организации потребителя | котельная | Вид топлива | Марка котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МБОУ Шимановская СОШ | Котельная МБОУ Шимановская СОШ пос. Новый ул. Школьная д.1а | газ | ТНЕRM ТRIO 90 T |
| 2 | МБОУ Тумановская СОШ | Котельная МБОУ Тумановская СОШ д. Туманово ул. Ленина д.76 | уголь | КВТС-1 |
| 3 | МБОУ Юшковская СОШ | Котельная МБОУ Юшковская СОШ д. Юшково, ул. Школьная | уголь | КВТС-1 |
| 4 | МБОУ Исаковская СОШ | Котельная МБОУ Исаковская СОШ с. Исаково ул. Школьная, д.8; | уголь | КВТС-1, КЧМ-5-К |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | ул. Мира, д.25 |  |  |
| 5 | МБОУ Успенская СОШ | Котельная МБОУ Успенская СОШ д. Успенское ул. Успенская, д.7 | уголь | КВТС-1 |
| 6 | МБОУ Семлевская СОШ № 1 | котельная МБОУ Семлевская СОШ №1 с. Семлево ул. Советская д.1 | уголь | КВТС-1 |

Перечень

потребителей тепловой энергии, подключенных к системе теплоснабжения, подлежащих проверке   на территории муниципального образования «Вяземский  район» Смоленской области

| № п\п | Потребители тепловой энергии | Отопительные котельные, адрес месторасположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | МБОУ СОШ № 1 г. Вязьма ул. Ленина, д.9 | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная ул. Софьи Перовской д. 6 |
| 2 | МБОУ СОШ № 2 г. Вязьма Загородный пер., д. 23 | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная ул. Кронштадтская д. 6 |
| 3 | МБОУ СОШ № 3 г. Вязьма ул. Докучаева, д.2 | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная МБОУ СОШ №3 г. Вязьма, ул. Докучаева д.2 |
| 4 | МБОУ СОШ № 4 г. Вязьма ул. Ленина, д.47 | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная «Восток» ул. Строителей |
| 5 | МБОУ СОШ № 5 г. Вязьма ул. Заслонова, д.8 | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная ул. Маяковского |
| 6 | МБОУ СОШ № 6 г. Вязьма ул. Московская, д.6 | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» г. Вязьма, ул. Московская |
| 7 | МБОУ СОШ № 7 г. Вязьма ул. Юбилейная, д.7 | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» БМК г. Вязьма ул. Юбилейная |
| 8 | МБОУ СОШ № 8 г. Вязьма ул. Ленина, д.77 | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная «Восток» ул. Строителей |
| 1 | 2 | 3 |
| 9 | МБОУ СОШ № 9 г. Вязьма ул. Ползунова, д.6 | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная «Восток» ул. Строителей |
| 10 | МБОУ СОШ № 10 г. Вязьма ул. Плотникова, д.10 | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная «Восток» ул. Строителей |
| 11 | МБОУ «Надежда» г. Вязьма ул. Московская, д. 6а | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» г. Вязьма, ул. Московская |
| 12 | МБОУ Андрейковская СОШ с. Андрейково ул. Мира, д.10а | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная с. Андрейково |
| 13 | МБОУ Вязьма-Брянская СОШ с. Вязьма-Брянская ул.50 лет Победы | ООО «Стимул» с. Вязьма-Брянская ул. 50 лет Победа |
| 14 | МБОУ Кайдаковская СОШ д. Кайдаково | ООО «Жилищник» БМК с. Кайдаково |
| 15 | МБОУ Новосельская СОШ д. Новое село ул. Центральная, д.61 | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная д. Новое село |
| 16 | МБОУ Относовская СОШ д. Относово ул. Школьная, д.5 | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная д. Относово |
| 17 | МБОУ Семлевская СОШ № 1 с. Семлево ул. Советская, д.1 | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная МБОУ Семлевская СОШ № 1 с. Семлево ул. Советская,1 |
| 18 | МБОУ Семлевская СОШ № 2 ст. Семлево пер. Школьный, д.2 | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная ст. Семлево |
| 19 | МБДОУ детский сад № 1 г. Вязьма ул. Кронштадтская, д. 33а | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная ул. Кронштадтская, д.21 |
| 20 | МБДОУ детский сад № 2 г. Вязьма ул. Московская, д.8 | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» г. Вязьма, ул. Московская |
| 21 | МБДОУ детский сад № 3 г. Вязьма ул. Бауманская, д.10 | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» г. Вязьма котельная ул. Кронштадтская, д.6 |
| 22 | МБДОУ детский сад № 4 г. Вязьма ул. Калинина, д.5 | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» г. Вязьма котельная ул. Маяковского |
| 1 | 2 | 3 |
| 23 | МБДОУ детский сад № 5 г. Вязьма ул. Ленина, д.54а | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» г. Вязьма котельная «Восток» ул. Строителей |
| 24 | МБДОУ детский сад № 6 г. Вязьма ул. Юбилейная, д.6 | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» БМК г. Вязьма ул. Юбилейная |
| 25 | МБДОУ детский сад № 7 г. Вязьма ул. Березы, д.10а | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» г. Вязьма котельная «Восток» ул. Строителей |
| 26 | МБДОУ детский сад № 8 г. Вязьма ул. Пушкина, д.24 | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» БМК г. Вязьма ул. Гоголя |
| 27 | МБДОУ детский сад № 9 г. Вязьма ул. Строителей, д.6а | ООО ВФ «Смоленскрегионтеплоэнерго» г. Вязьма котельная «Восток» ул. Строителей |
| 28 | МБДОУ детский сад № 10 г. Вязьма ул. Заслонова, д.7 | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» г. Вязьма котельная ул. Маяковского |
| 29 | МБДОУ детский сад № 11 г. Вязьма ул. Ямская, д.41а | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» г. Вязьма котельная ул. Плетниковка |
| 30 | МБДОУ детский сад № 12 г. Вязьма ул. Полины Осипенко, д.14 | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» г. Вязьма котельная « Восток» ул. Строителей |
| 31 | МБДОУ Вязьма-Брянский детский сад с. Вязьма-Брянская ул. Авиационная, д.7 | ООО «Стимул» с. Вязьма-Брянская ул. 50 лет Победы |
| 32 | МБДОУ Вязьма-Брянский детский сад «Солнышко» с. Вязьма-Брянская ул. 50 лет Победы | ООО «Стимул» котельная с. Вязьма-Брянская ул. 50 лет Победа |
| 33 | МБДОУ Кайдаковский детский сад «Рябинка» с. Кайдаково ул. Парковая, д.15 | ООО «Жилищник» БМК с. Кайдаково |
| 34 | МБОУДОД Вяземская детская художественная школа им. А.Г. Сергеева ул. Кашена, д.16 | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» г. Вязьма котельная ул. Маяковского |
| 1 | 2 | 3 |
| 35 | МБУДО детская школа искусств им. А.С. Даргомыжского ул. Бауманская, д.7 | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» г. Вязьма котельная ул. Кронштадтская, д.21 |
| 36 | МБУК «Вяземский районный культурно-досуговый центр» | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» ООО «Жилищник» БМК с. Кайдаково ООО «Стимул» с. Вязьма-Брянская ул. 50 лет Победы |
| 37 | МП «ПЖРО» | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении МП «ПЖРО» |
| 38 | ООО «ПЖРО» | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «ПЖРО» |
| 39 | ООО ЖЭК «Стимул» | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО ЖЭК «Стимул» |
| 40 | ООО «Автодром-Строй-1» | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «Автодром-Строй» |
| 41 | ООО «МосСервис» | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «МосСервис» |
| 42 | ООО «Дружба» | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «Дружба» |
| 43 | ООО «Ремжилсервис» | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «Ремжилсервис» |
| 44 | ООО «Лидер» | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «Лидер» |
| 45 | ООО «Жилищная компания» | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «Жилищная компания» |
| 46 | ООО «Капитальное строительство» | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «Капитальное строительство» |
| 47 | ООО СЭК «Уютный дом» | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО СЭК «Уютный дом» |
| 48 | ООО «Регион 67» | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «Регион 67» |
| 49 | ООО «ПромЖилСтрой» | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «ПромЖилСтрой» |
| 50 | ООО «ГОСТ» | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «ГОСТ» |
| 51 |  | Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении и в управлении ТСЖ |

Приложение №2 к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021/2022 года на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области

Требования по готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду, перечень вопросов и документов, проверяемых в ходе проверки

## В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду должны быть проверены в отношении данных организаций:

## 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14)  работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Приложение №3 к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021/2022 года на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области

Требования по готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, перечень вопросов и документов, проверяемых в ходе проверки

## В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3  «Правил оценки готовности к отопительному сезону», утвержденного Приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12 марта 2013 года №103.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт, с приложением перечня с указанием сроков устранения замечаний (приложение № 4 к настоящей Программе), относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 «Правил оценки готовности к отопительному сезону», утвержденного Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103.

Приложение № 4 к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021/2022 года на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду       ____/____ гг.

__________________________                                                     "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                                                                                             (дата составления акта)

Комиссия, образованная ______________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которымобразована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду от "_____" _______________ 20________  г.,  утвержденной________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. № 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду  ______________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации,  потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ___________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ______________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Председатель комиссии:    _____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _____________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:  ____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности                                        к отопительному периоду)

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№___ от "_____"_______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.___________________________________________________________________

Срок устранения -______________________________________________________________

(дата)

2.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________________________________________________

(дата)

3.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________________________________________________

(дата)

Приложение № 5 к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021/2022 года на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от___________ № _______.

Глава муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области                                         И.В. Демидова

(подпись, расшифровка подписи )

МП__________________

(печать    уполномоченного органа,

образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 6 к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021/2022 года на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области

АКТ №________

проверки готовности потребителей к отопительному периоду 2021/2022 г.

__________________________________________ «_____» ____________ 20__ г.

(место составление акта)                                                                      (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

с «___» ____________20__ г. по «___»_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1.__________________________________________________________________;                   (наименование объекта, площадь в тыс. м²)

_______________________________________________________________________________, (Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

Представитель  ____________________________________________________________________

( Ф.И.О., должность)

провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя.

В результате проверки установлено:

1) промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок____________________________________________________________

(произведена/не произведена)

2) тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3) утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов_____________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4) трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5) приборы учета тепловой энергии_____________________________________
                                                                                                                     (допущены/не допущены в эксплуатацию количестве шт.)

6) автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения________________________________________________________________

(в исправном/неисправном состоянии)

7) паспорта на тепловые пункты________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

8) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией_________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

9) оборудование тепловых пунктов______________________________________

(плотное/неплотное)

10) пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов_____________________                                                                                                                        (установлены/неустановленны)

11) задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере)

12) протокол проверки знаний ответственного и его заместителя за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок______________________________________________________

(предоставлен/не предоставлен)

13) оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность_____________________________________________________________________

(выдержало/не выдержало)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:_____________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ г.г.*

Председатель комиссии: _________________________/_____________________________

(подпись)                     ( расшифровка подписи)

Заместитель председателя   комиссии: ___________/______________________________

(подпись)                    ( расшифровка подписи)

Члены комиссии:                           ______________/_________________________

(подпись)                    ( расшифровка подписи)

________________/_____________________________

(подпись)                    ( расшифровка подписи)

________________/_____________________________

(подпись)                    ( расшифровка подписи)

Представитель  ____________________________/__________________________

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г.__________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)  потребителя тепловой энергии,в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* при наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 7 к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021/2022 года на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области

# Перечень

и график предоставляемых документов, отражающих выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ И ТЕПЛОСЕТЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

| Требование приказа Минэнерго от 12.03.2013 № 103 | Проверяемые документы | Срок предостав-ления документов |
| --- | --- | --- |
| 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении | порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях | до 03.09.2021 |
| 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения | Подтверждается актом, в котором указано: - соответствие мощности источников тепла и тепловой нагрузки потребителей; -соответствие производительности подпиточных устройств источников тепла и расхода воды на подпитку тепловой сети; -обеспеченность источников тепла топливом; -соблюдение водного режима тепловых сетей в соответствии с нормами качества подпиточной сетевой воды тепловых сетей; | до 03.09.2021 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | -выполнение в полном объеме планов работ по подготовке теплоисточников, тепловых сетей и потребителей к отопительному периоду. -отчет о наладке водно-химического режима, наличие актов внутреннего осмотра основного оборудования котельной и отбора проб отложений и шлама. -график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей. -акты контроля состояния металла тепловых труб. -заключение экспертизы промышленной безопасности (на ОПО). -акты готовности котельных |  |
| 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; | Рекомендуется приказом по предприятию установить критерии надежности, исходя из схемы теплоснабжения и показателей надежности теплоснабжения установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения» и актом предприятия подтверждать их соблюдение, либо выполнение в установленные сроки плановых мероприятий по повышению надежности теплоснабжения, определенных инвестиционной и производственной программой | до 03.09.2021 |
| 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; | В соответствии с приказом Минэнерго от 10.08.2012 № 377. Проверяется информация по запасам топлива - выписка из журнала топливного хозяйства, либо акт замеров. Утвержденный расчет нормативных запасов топлива. Акт инвентаризации топлива. Договор поставки топлива. Акт о соответствии качества топлива установленному котельному оборудованию. Сертификаты на топливо. | до 03.09.2021 |
| 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: - укомплектованность указанных служб персоналом; | 1.Укомплектованность указанных служб персоналом обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения. Проверяется наличие приказа руководителя ТСО о создании служб, положения о службах, справка по укомплектованности. Распорядительный документ об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей. Утвержденный перечень комплектации инструментами и оснасткой для производства работ. 2. график обучения (аттестации) сотрудников, занимающих должности, подлежащих обязательному обучению и аттестации в контрольных и надзорных органах 3. утвержденный перечень эксплуатационной документации (форма 9). 4. утвержденный перечень комплектации оперативно-дежурного персонала средствами связи и транспорта. 5. инструкции по эксплуатации тепловых сетей и оборудования, | до 03.09.2021 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утвержденному перечню. 6. утвержденный перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельной и тепловых сетях. 7. приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство. |  |
| 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей | Наладка проводится при установлении фактического несоответствия параметров тепловой сети проектным, а также при проведении работ по капитальному ремонту и реконструкции тепловых селей, влекущих изменение их пропускной способности и присоединенной тепловой нагрузки. Результаты наладки системы теплоснабжения оформляются: техническим отчетом об испытании системы централизованного теплоснабжения и разработке мероприятий по ее наладке (по установленной форме). техническим отчетом о регулировании системы централизованного теплоснабжения (по установленной форме). | до 03.09.2021 |
| 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии | Эксплуатационные службы ТСО обязаны постоянно анализировать материалы учета отпуска и потребления тепловой энергии в целях контроля за тепловым и гидравлическим режимами работы системы теплоснабжения. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии определяется типовым договором (офертой) теплоснабжения. Показатели качества теплоснабжения в точке поставки, | до 03.09.2021 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | включаемые в договор теплоснабжения, должны предусматривать температуру и диапазон давления в подающем трубопроводе. Проверяется наличие приказа руководителя ТСО об организации контроля режимов потребления тепловой энергии. |  |
| 8) обеспечение качества теплоносителей; | Показатели качества теплоносителей, включаемые в договор теплоснабжения, должны предусматривать соответствие физико-химических характеристик требованиям технических регламентов и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Предоставить разрабатываемые ТСО производственные инструкции по проверке качества теплоносителя и журналы учета качества теплоносителей - сменные журналы, журналы лабораторного контроля. Температурные графики на предстоящий отопительный период (приложить копии). | до 03.09.2021 |
| 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; | Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем допускается в следующих случаях: 1. отсутствие в точках учета приборов учета; неисправность прибора учета; нарушение установленных договором сроком предоставления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя. В ТСО необходимо утвердить приказ об организации коммерческого учета тепловой энергии. | до 03.09.2021 |
| 1 | 2 | 3 |
| 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; | - наличие разрешений на ввод теплосетей, паспортов теплосетей, приказа об организации проверки качества СМР, акты и журналы контроля СМР. - акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ. | до 03.09.2021 |
| 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии | Готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи - акт проверки готовности системы; Соблюдение водно-химического режима - журнал контроля ХВО; Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соотвествующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации - справка о проведении технического диагностирования котлов, дымовых труб и топливных резервуаров, выслуживших нормативные сроки, информация о выполненных предписаниях Наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; Наличие утвержденных графиков аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей, согласованных с органами местного самоуправления. Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой | до 03.09.2021 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | энергии при возникновении (угрозе) аварийной ситуации в системе теплоснабжения. Наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления - разрабатывается ТСО, согласовывается в том числе с Администрацией. Форма не регламентируется, но должен соответствовать муниципальному Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций; Оперативный план тушения пожара котельной; Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей - проводятся перед отопительным периодом и оформляются актами; Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжени; Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; Наличие договоров поставки топлива (предоставляется договор). |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | Наличие актов разграничения в договорах теплоснабжения. | до 03.09.2021 |
| 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; | Справка об отсутствии или наличии не выполненных предписаний Ростехнадзора Смоленской области | до 03.09.2021 |
| 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. | Акт проверки работоспособности автоматических регуляторов, либо справка об их отсутствии | до 03.09.2021 |

# потребителИ тепловой энергии

# (за исключением жилищного фонда)

| Требование приказа Минэнерго от 12.03.2013 № 103 | Проверяемые документы | Срок предостав-ления докумен-тов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; | 1.Справка из ресурсоснабжающей организации об отсутствии неисполненных предписаний. 2. акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 5) / справка об отсутствии ИТП (прилагается принципиальная схема системы теплоснабжения потребителя). 3. акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 6). 4. акты проверки готовности тепловых (наружных) сетей к отопительному периоду (либо справка об их отсутствии). 5. акты проверки готовности систем теплопотребления Абонента к отопительному периоду (Форма 8). | до 03.09.2021 |
| 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; | 1. Акты промывки теплообменного оборудования теплового пункта (Форма 1)/ справка об отсутствии ИТП 2. акты промывки систем отопления (Форма 1). 3. акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции (Форма 1). | до 03.09.2021 |
| 1 | 2 | 3 |
| 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; | 1. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 5)/ справка об отсутствии ИТП (прилагается принципиальная схема системы теплоснабжения потребителя) 2. акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 6). 3. справка о соблюдении эксплуатационных режимов и мероприятиях по их внедрению. 4. утвержденные эксплуатационные режимы в оптимальных условиях и в аварийных ситуациях. | до 03.09.2021 |
| 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; | 1. План-график по подготовке объектов потребителя коммунальных ресурсов к осенне-зимнему периоду 2. отчет об исполнении план-графика по подготовке объектов потребителя коммунальных ресурсов к осенне-зимнему периоду. 3. акты выполненных работ (предусмотренных договорами подряда на выполнение работ по подготовке к отопительному периоду). 4. акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ. | до 03.09.2021 |
| 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; | 1. Акты разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей (для определения наличия наружных тепловых сетей потребителя). 2. акты разграничения эксплуатационной ответственности сторон. (для определения наличия наружных тепловых сетей потребителя) | до 03.09.2021 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 3. акты испытания тепловых (наружных) сетей потребителя на прочность и плотность (Форма 4). 4. акты промывки тепловых (наружных)сетей потребителя (Форма 3). 5. акты проверки готовности тепловых (наружных) сетей и систем теплопотребления Абонента к отопительному периоду (Форма 8). 6. паспорт тепловой (наружной) сети и принципиальная схема. |  |
| 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; | 1. Акты общего осмотра зданий (Форма 7): -Акт весеннего осмотра здания и акт осеннего осмотра здания. 2. акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 5). | до 03.09.2021 |
| 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; | 1. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 5). 2. акты проверки готовности теплового узла. 3. акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 6). | до 03.09.2021 |
| 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; | 1. Акты ввода в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии и акты периодической поверки приборов учета. 2 акты проверки работоспособности приборов учета тепла. 3. акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 5). | до 03.09.2021 |
| 1 | 2 | 3 |
| 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; | 1. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 5), 2. акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 6) 3 акты проверок предохранительных устройств (от повышения давления или температуры) на ИТП (тепловом узле). | до 03.09.2021 |
| 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; | 1.Утвержденный перечень эксплуатационной документации (Форма 9), актуализированный текущим годом. 2. паспорта теплопотребляющих установок, принципиальных схем на здание (с отметкой копия верна текущим годом). 3.распорядительный документ о назначении рабочей комиссии по приемке тепловых энергоустановок из капитального ремонта 4. инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утвержденному перечню (актуализированные текущим годом и подписанные ответственными лицами) | до 03.09.2021 |
| 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; | 1.Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 5). 2. акты проверки соответствия присоединения систем тепло-потребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 6). | до 03.09.2021 |
| 1 | 2 | 3 |
| 12) плотность оборудования тепловых пунктов; | 1. Акты испытания на плотность и прочность теплообменного оборудования теплового пункта (Форма 2). | до 03.09.2021 |
| 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; | 1. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 5). 2. акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 6). 3. справка об отсутствии элеваторов на системе теплоснабжения (прилагается принципиальная схема системы теплоснабжения потребителя). | до 03.09.2021 |
| 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; | 1. Бухгалтерская справка из ресурсоснабжающей организации об отсутствии задолженности за ранее поставленные коммунальные ресурсы. | до 03.09.2021 |
| 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; | Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, прошедшего проверку в органах Ростехнадзора. приказ о назначении заместителя ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, прошедшего проверку в органах Ростехнадзора. 3.копии удостоверений. 4.приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию электрохозяйства организации-потребителя. 5. справка из организации-потребителя наличии укомплектованного штата сотрудников или договор на | до 03.09.2021 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | обслуживание (эксплуатацию) зданий и сооружений, инженерных сетей. 6. утвержденный перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей. 7. утвержденный порядок использования аварийного запаса Для организаций, привлекающих специализированные организации для эксплуатации тепловых установок: - договор на обслуживание (экслуатационное, техническое). - приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, прошедшего проверку в органах Ростехнадзора. - приказ о назначении заместителя ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, прошедшего проверку в органах Ростехнадзора. - копии удостоверений -приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию электрохозяйства |  |
| 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; | 1. Акты испытания на плотность и прочность систем отопления (Форма 2). 2. акты испытания на плотность и прочность трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции (Форма 2). | до 03.09.2021 |
| 17) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; | 1.Утвержденный расчет нормативных запасов топлива. 2.акт инвентаризации топлива. 3.договор поставки топлива. 4.акт о соответствии качества топлива установленному котельному оборудованию. 5.сертификаты на топливо. | до 03.09.2021 |
| 1 | 2 | 3 |
| 18) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам | 1. Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии. 2. энергетический паспорт организации-потребителя Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории: - первая категория- потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями; - вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижения температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: Жилых и общественных зданий до 12 °С; промышленных зданий до 8°С; -третья категория – остальные потребители. В договоре теплоснабжения предусматривается: подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории; подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию потребителям второй и третьей категории в размерах, установленных Правилами; согласованный аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды; согласованный аварийный тепловой режим работы не отключаемых вентиляционных систем; . среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее | до 03.09.2021 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | водоснабжение (при невозможности его отключения). |  |
| 19) | Перечень предоставляемых документов, составленный в соответствии с данной формой. | до 03.09.2021 |

# потребители тепловой энергии

# жилищный фонд

| Требование приказа Минэнерго от 12.03.2013 № 103 | Проверяемые документы | Срок предостав-ления документов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; | Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» определяет «тепловая энергоустановка» - энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления тепловой энергии и теплоносителя. Для потребителя тепловой энергии это ИТП, тепловой узел, теплообменник, система отопления и горячего водоснабжения. Проверяется: 1.Справка из ресурсоснабжающей организации об отсутствии неисполненных предписаний. 2. акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 5)/ справка об отсутствии ИТП. 3. акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 6). 4. акты проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления | до 03.09.2021 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Абонента к отопительному периоду (Форма 8). |  |
| 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; | 1. Акты промывки теплообменного оборудования теплового пункта (Форма 1). 2. акты промывки систем отопления (Форма 1). 3. акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции (Форма 1). | до 03.09.2021 |
| 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; | 1. Наличие режимных карт и планов мероприятий по обеспечению нормативных режимов функционирования систем; 2. акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 5). 3. акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 6). 4. справка о соблюдении эксплуатационных режимов и мероприятиях по их внедрению. 5. утвержденные эксплуатационные режимы в оптимальных условиях и в аварийных ситуациях. | до 03.09.2021 |
| 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; | 1. План-график по подготовке объектов потребителя коммунальных ресурсов к осенне-зимнему периоду 2. пречень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту 3. отчет об исполнении план-графика по подготовке объектов потребителя коммунальных ресурсов к осенне-зимнему периоду. 4. акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ. | до 03.09.2021 |
| 5) состояние тепловых сетей, | 1. Акты разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей. | до 03.09.2021 |
| 1 | 2 | 3 |
| принадлежащих потребителю тепловой энергии; | 2. акты разграничения эксплуатационной ответственности сторон. 3.акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения 4. акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность (Форма 4). 5. акты промывки тепловых сетей потребителя (Форма 3). 6. акты проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента к отопительному периоду (Форма 8). |  |
| 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; | 1. Акты общего осмотра зданий (Форма 7). 2. акты весеннего и осеннего осмотров зданий 3. акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 5). | до 03.09.2021 |
| 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; | 1. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 5). 2. акты проверки готовности теплового узла. 3. акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 6). | до 03.09.2021 |
| 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их | 1. Акты ввода в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии и акты периодической поверки приборов учета. 2. акты проверки работоспособности приборов учета тепла. 3. акты проверки готовности | до 03.09.2021 |
| 1 | 2 | 3 |
| наличии; | индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 5). 4. акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 6). 5 наличие автоматических регуляторов (при наличии -акт, при отсутствии -справка). |  |
| 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; | На ИТП (тепловом узле) - акты проверок предохранительных устройств (от повышения давления или температуры). | до 03.09.2021 |
| 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; | 1. Утвержденный перечень эксплуатационной документации (Форма 9), актуализированный текущим годом. 2. паспорта теплопотребляющих установок, принципиальных схем на каждый дом, (с отметкой копия верна текущим годом). 3. распорядительный документ о назначении рабочей комиссии по приемке тепловых энергоустановок из капитального ремонта 4. копии инструкций по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утвержденному перечню эксплуатационной документации, (актуализированные текущим годом и подписанные ответственными лицами) | до 03.09.2021 |
| 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; | 1. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 5). 2. акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 6). | до 03.09.2021 |
| 12) плотность оборудования | 1. Акты испытания на плотность и прочность теплообменного оборудования | до 03.09.2021 |
| 1 | 2 | 3 |
| тепловых пунктов; | теплового пункта (Форма 2). |  |
| 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; | 3. В случае отсутствия элеваторов-справка об отсутствии | до 03.09.2021 |
| 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; | 1. Бухгалтерская справка из ресурсоснабжающей организации об отсутствии задолженности за ранее поставленные коммунальные ресурсы, либо график погашения задолженности | до 03.09.2021 |
| 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; | Для организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых установок своими силами: 1. приказ о создании АРП (аварийно-ремонтного подразделения) 2.акт готовности АРП 3.ариказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя. 4. копии удостоверений 5.график проверки знаний, утвержденный ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 6.график обучения (аттестации) сотрудников, занимающих должности, подлежащих обязательному обучению и аттестации в контрольных и надзорных органах 7. приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации-потребителя и его заместителя. 8.протоколы проверки знаний (аттестации) удостоверения 9. справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата сотрудников или договор на обслуживание (эксплуатацию) зданий и сооружений, инженерных сетей. 10. утвержденный перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных | до 03.09.2021 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | частей. Утвержденный перечень комплектации инструментами и оснасткой для производства работ. Утвержденный перечень комплектации оперативно-дежурного персонала средствами связи и транспорта 11. утвержденный порядок использования аварийного запаса Для организаций, привлекающих специализированные организации для эксплуатации тепловых установок: - договор на обслуживание. - приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, прошедшего проверку в органах Ростехнадзора. - приказ о назначении заместителя ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, прошедшего проверку в органах Ростехнадзора. - копии удостоверений -приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию электрохозяйства |  |
| 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; | 1. Графики проведения гидравлических испытаний. 2. акты испытания на плотность и прочность систем отопления (Форма 2). 3. акты испытания на плотность и прочность трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции (Форма 2). | до 03.09.2021 |
| 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с | 1. Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии. 2. энергетический паспорт организации-потребителя. 3. договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии и показателей качества теплоносителя. | до 03.09.2021 |
| критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилами. | Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории: - первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями; - вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижения температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: Жилых и общественных зданий до 12 °С; Промышленных зданий до 8°С; -третья категория – остальные потребители. В договоре теплоснабжения предусматривается: подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории; подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию потребителям второй и третьей категории в размерах, установленных Правилами; согласованный аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды; согласованный аварийный тепловой режим работы не отключаемых вентиляционных систем; среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения). |  |
| 19 | Перечень предоставляемых документов, составленный в соответствии с данной формой. | до 03.09.2021 |

ПЕРЕЧЕНЬ

# рекомендуемых форм

# при подготовке документов по оценке готовности к отопительному периоду

## Форма 1

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

___________________________

___________________________

(руководитель организации)

«____» ____________ 20___ г.

## АКТ  промывки

____________________________________________________________________

(ВЫБРАТЬ: системы отопления/ теплообменного оборудования теплового пункта (ИТП)/ трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции)

## «___» ___________ 20__г.

## Наименование объекта ________________________________________________

## Адрес объекта _______________________________________________________

## Представитель Абонента ______________________________________________

## Должность, Ф.И.О.

## представитель теплоснабжающей организации____________________________

## Должность, Ф.И.О.

составили настоящий Акт о том, что с «___» ___________  по «___» ____20__г.

в нашем присутствии производилась промывка  методом ____________________________________________________________________

(гидропневматической очистки/ гидрохимической очистки/ пневмогидроудара/ иное - указать)

Результаты промывки признаны ______________________________________

(удовлетворительными; не удовлетворительными)

Представитель теплоснабжающей организации ___________________________

Подпись

Представитель Абонента ______________________________________________

Подпись

## Форма 2

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

___________________________

___________________________

(руководитель организации)

«____» ____________ 20___ г.

## АКТ

## испытания на плотность и прочность

_______________________________________________________________________________

(ВЫБРАТЬ: системы отопления/ теплообменного оборудования теплового пункта (ИТП)/ трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции)

## «___» ___________ 20__г.

## Наименование объекта ____________________________________________________________________

## Адрес объекта ____________________________________________________________________

## Представитель Абонента _________________________________________________________________

## Должность, Ф.И.О.

## представитель теплоснабжающей организации________________________________________

## Должность, Ф.И.О.

составили настоящий Акт о том, что с «___» ___________  по «___» ___20__г. в нашем присутствии производились испытания  на прочность и плотность.

1. В ходе испытаний система (оборудование) были заполнены водой с температурой _____ 0С, давление воды было доведено до рабочего ( ____ МПа) и поддерживалось в течении _____ мин. В ходе осмотра дефекты системы (оборудования) _______________________________________________________

(выявлены/ не выявлены)

2. При доведении давления воды до пробного ( _______ МПа) и выдерживании в течении ______ минут,  в ходе осмотра дефекты системы (оборудования) ____________________________________________________________________

(выявлены/ не выявлены)

Падение давления воды составило __________ МПа.

Результаты испытаний признаны ____________________________________________________

(удовлетворительными; не удовлетворительными)

Представитель теплоснабжающей организации ___________________________

Подпись

Представитель Абонента ___________________________________________________________

Подпись

## Форма 3

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

___________________________

___________________________

(руководитель организации)

«____» ____________ 20___ г.

## АКТ

## промывки трубопроводов тепловых сетей

## «___» ___________ 20__г.

## Наименование организации (учреждения) ________________________________

## Адрес Абонента ______________________________________________________

## Представитель Абонента ________________________________________________________________

## Должность, Ф.И.О.

## представитель теплоснабжающей организации________________________________________

## Должность, Ф.И.О.

составили настоящий Акт о том, что с «___» ___________  по «___» ___20__г. в нашем присутствии производилась промывка  трубопроводов тепловых сетей магистрали  _______________ (согласно паспорта тепловой сети), участка сети:

от камеры №_____  до камеры № _____  , протяженностью ______ м.

методом ____________________________________________________________

(гидропневматической очистки/ гидрохимической очистки/ иное - указать)

Результаты промывки признаны _____________________________________________________

(удовлетворительными; не удовлетворительными)

Представитель теплоснабжающей организации ___________________________________

Подпись

Представитель Абонента ___________________________________________________________

Подпись

## Форма 4

Рекомендуемый образец

АКТ

испытания трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность

Комиссия в составе: председателя:_______________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

членов комиссии:

представителя теплоснабжающей организации____________________________

(должность, фамилия, инициалы)

представителя Абонента_______________________________________________

(должность фамилия, инициалы)

представителя подрядной организации_________________________________________________

(должность фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что "___" ______________ 20__ г. произведено

гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

________________________________________________________________________________________________

(наименование и протяженность участков тепловых сетей)

пробным давлением ______ МПа (1,25 Рраб., но не менее 0,2 МПа).

Произведен осмотр испытываемых участков тепловых сетей, тепловых сетей в шурфах, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений и других элементов, входящих в состав тепловой сети, а также наличие актов испытаний, шурфовок, гидропневматической промывки тепловой сети, сведений

о проведенных ремонтах и проведенных ранее осмотрах.

В результате проверки установлено:

1. При проведении гидравлического испытания трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до требуемого по инструкции ________ МПа.

Контроль давления в тепловой сети осуществлялся двумя манометрами одного типа с одинаковыми классом точности, пределом измерения и ценой деления. При этом:

а) по истечении ____ мин. (не менее 10 мин.) давление в тепловой сети снизилось на ____ МПа;

б) расход подпиточной воды в испытуемой тепловой сети составил ___ т/ч.

2. После снижения пробного давления в тепловой сети до рабочего произведен визуальный осмотр испытываемых участков тепловых сетей, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений и обнаружены следующие дефекты: ____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

3. Сведения об имеющихся актах осмотров, гидроиспытаний, промывок, ремонтов (замены) испытуемых участков тепловых сетей:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Установленные настоящим актом дефекты подлежат устранению  к "_" __20_ г.

Выводы и заключение комиссии:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Председатель:

___________________________				                        ______________

(фамилия, инициалы)						подпись

члены комиссии:

___________________________				                        ______________

(фамилия, инициалы)						подпись

___________________________				                         ______________

(фамилия, инициалы)						подпись

"__" _______20_ года

## Форма 5

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

__________________________

(руководитель организации)

«____» ________________ 20___ г.

## АКТ

## проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду

## «___» ___________ 20__г.

## Наименование объекта ________________________________________________

## Адрес объекта _______________________________________________________

## Представитель Абонента ________________________________________________________________

## Должность, Ф.И.О.

## Представитель теплоснабжающей организации_______________________________________

## Должность, Ф.И.О.

## Произвели проверку технического состояния и комплектации оборудования ИТП

## При осмотре выявлено следующее:

## 1. Присоединение систем теплопотребления паспорту ИТП, техническим условиям и условиям договоров теплоснабжения и водоснабжения: _______________________________________________________________________________________________;

## (соответствует; не соответствует)

2.1 Наличие схемы ИТП: _________________________________________________________________;

(в наличии; отсутствует)

## 2.2 наличие паспорта ИТП:_______________________________________________________________;

## (в наличии; отсутствует)

## 3. Нумерация трубопроводной арматуры схеме и паспорту ИТП _____________

(соответствует; не соответствует)

4. Тип установленной трубопроводной арматуры, места установки арматуры на трубопроводах и в помещении ИТП требованиям нормативно-технической документации и паспорту ИТП__________________________________________________________;

(соответствует; не соответствует)

## 4.1. состояние трубопроводной арматуры для дальнейшей эксплуатации ______

(пригодно; не пригодно)

## 5. Тип, места установки тепловой изоляции трубопроводов и арматуры требованиям нормативно-технической документации _______________________________;

(соответствует; не соответствует)

5.1. состояние установленной тепловой изоляции трубопроводов и арматуры для дальнейшей эксплуатации __________________________________________________________;

(пригодно; не пригодно)

6. Тип установленных контрольно-измерительных приборов, места установки контрольно-измерительных приборов на трубопроводах и в помещении ИТП требованиям нормативно-технической документации и паспорту ИТП________________________________________________________________

(соответствует; не соответствует)

6.1. состояние контрольно-измерительных приборов для дальнейшей эксплуатации ______________________________________________________________________________;

(пригодно; не пригодно)

7. Автоматические регуляторы (давления, расхода, температуры) в ИТП _______________________ _______________________________________________________________________;

(установлены; не предусмотрены)

7.1 тип установленных автоматических регуляторов (давления, расхода, температуры), места установки автоматических регуляторов на трубопроводах и в помещении ИТП требованиям нормативно-технической документации и паспорту ИТП _____________________________________________________________________________;

(соответствует; не соответствует)

7.2. состояние автоматических регуляторов для дальнейшей эксплуатации _______________________________________________________________________________________________;

(пригодно; не пригодно)

8. Защита систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя  ______________________________________________________________

(обеспечена на источнике теплоснабжения; обеспечена в ИТП; отсутствует)

8.1. оборудование защиты систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя  (при наличии в ИТП) для дальнейшей эксплуатации ______________________________________________________________________________;

(пригодно; не пригодно)

9. Прямые соединения оборудования ИТП с сетями канализации и водопровода

_______________________________________________________________________________________________;

(в наличии; отсутствуют)

10. Дроссельные устройства, обеспечивающие гашение избыточного напора и элеваторы __________________________________________________________________________________;

(в наличии; не предусмотрены)

10.1 пломбы на дроссельных устройствах и элеваторах _____________________________;

(в наличии; отсутствуют)

11. Состояние утепления помещений ИТП требованиям нормативно-технической документации ______________________________________________________________;

(соответствует; не соответствует)

12. Актуальные и соответствующие действительности инструкции для обслуживающего персонала и принципиальные схемы ___________________________________;

(в наличии; отсутствуют)

13. промывка теплообменного оборудования теплового пункта проведена: _______________________________________________________________________________________________;

(дата и номера Актов промывки)

14. испытания теплообменного оборудования теплового пункта на прочность и плотность проведены: ____________________________________________________________________;

(дата и номера Актов испытаний)

15. эксплуатационный режим систем теплопотребления ____________________.

(разработан; не разработан)

Замечания: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата устранения замечаний ____________________________________________

Отметка об устранении замечаний: _____________________________________

В результате проверки индивидуальный тепловой пункт (ИТП) к отопительному периоду 20__ - 20__ признан ___________________________.

(готовым; не готовым)

Представитель теплоснабжающей организации ___________________________________

Подпись

Представитель Абонента ___________________________________________________________

Подпись

## Форма 6

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

__________________________

(руководитель организации)

«____» ____________ 20___ г.

## АКТ

## проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения

## «___» ___________ 20__г.

## Наименование объекта ________________________________________________

## Адрес объекта _______________________________________________________

## Представитель Абонента ______________________________________________

## Должность, Ф.И.О.

## Представитель теплоснабжающей организации___________________________________

## Должность, Ф.И.О.

## Произвели проверку соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения.

## При осмотре выявлено следующее:

## 1. Схема подключения систем теплопотребления, техническим условиям и условиям договоров теплоснабжения и водоснабжения: ____________________________;

## (соответствует; не соответствует)

2. Тип установленной трубопроводной арматуры, места установки арматуры на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации ________;

(соответствует; не соответствует)

## 2.1. состояние трубопроводной арматуры для дальнейшей эксплуатации _____;

(пригодно; не пригодно)

## 3. Тип, места установки тепловой изоляции трубопроводов и арматуры требованиям нормативно-технической документации _______________________________;

(соответствует; не соответствует)

3.1. состояние установленной тепловой изоляции трубопроводов и арматуры для дальнейшей эксплуатации _________________________________________;

(пригодно; не пригодно)

4. Тип установленных контрольно-измерительных приборов, места установки контрольно-измерительных приборов на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации _________________________________;

(соответствует; не соответствует)

4.1. состояние контрольно-измерительных приборов для дальнейшей эксплуатации ________________________________________________________;

(пригодно; не пригодно)

5. Автоматические регуляторы (давления, расхода, температуры) _________________;

(установлены; не предусмотрены)

5.1 тип установленных автоматических регуляторов (давления, расхода, температуры), места установки автоматических регуляторов на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации _______________________________;

(соответствует; не соответствует)

5.2. состояние автоматических регуляторов для дальнейшей эксплуатации ________________________________________________________________________________________;

(пригодно; не пригодно)

6. Защита систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя  ______________________________________________________________;

(обеспечена на источнике теплоснабжения; обеспечена в ИТП; отсутствует)

6.1. оборудование защиты систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя  (при наличии у Абонента) для дальнейшей эксплуатации _______________________________________________________________;

(пригодно; не пригодно)

7. Прямые соединения систем теплопотребления с сетями канализации и водопровода________________________________________________________________________________;

(в наличии; отсутствуют)

8. Дроссельные устройства, обеспечивающие гашение избыточного напора и элеваторы __________________________________________________________________________________;

(в наличии; не предусмотрены)

8.1 пломбы на дроссельных устройствах и элеваторах _____________________;

(в наличии; отсутствуют)

9. Эксплуатационный режим систем теплопотребления ____________________;

(разработан; не разработан)

Замечания: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата устранения замечаний ___________________________________________

____________________________________________________________________

Отметка об устранении замечаний: _____________________________________

____________________________________________________________________

В результате проверки подключенные системы теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения признаны ___________________________________, системы

(соответствующими; не соответствующими)

теплопотребления Абонента с непосредственным присоединением к тепловым сетям к отопительному периоду_________________________________________.

(готова; не готова)

Представитель теплоснабжающей организации ___________________________________

Подпись

Представитель Абонента ___________________________________________________________

Подпись

## Форма 7

Рекомендуемый образец

## АКТ

## общего осмотра здания

## «___» ___________ 20__г.

## Наименование объекта _______________________________________________

## Адрес объекта _______________________________________________________

## Комиссия в составе:

## ________________________________________________________________________________________________

## Должность, Ф.И.О.

## ________________________________________________________________________________________________

## Должность, Ф.И.О.

## ________________________________________________________________________________________________

## Должность, Ф.И.О.

## Произвела осмотр здания с целью оценки состояния утепления ограждающих конструкций, заполнений проемов наружных ограждающих конструкций и инженерных сетей.

## При осмотре выявлено следующее:

1. Утепление оконных и балконных проемов __________________________________________

(выполнено/не выполнено/не требуется)

2. Замена разбитых стекол окон, стеклоблоков и балконных дверей___________

(выполнено/не выполнено/не требуется)

3. Ремонт и утепление чердачных перекрытий ________________________________________

(выполнено/не выполнено/не требуется)

4. Ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях

________________________________________________________________________________________________

(выполнено/не выполнено/не требуется)

5. Остекление и закрытие чердачных слуховых окон _________________________________

(выполнено/не выполнено/не требуется)

6. Заделка продухов в цоколях зданий  _________________________________________________

(выполнено/не выполнено/не требуется)

7. Ремонт и постановка пружин на входных дверях _________________________________

(выполнено/не выполнено/не требуется)

8. Ремонт и укрепление входных дверей _______________________________________________

(выполнено/не выполнено/не требуется)

9. План-график проведения подготовки к осенне-зимнему периоду___________

(выполнен/не выполнен)

В результате общего осмотра утепление здания к осенне-зимнему периоду признано ___________________________________________________________.

(готовым/не готовым)

## _______________________			________________

## Должность, Ф.И.О.				Подпись

## _______________________			________________

## Должность, Ф.И.О.				Подпись

## _______________________			________________

## Должность, Ф.И.О.				Подпись

## Форма 8

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

___________________________

(руководитель теплоснабжающей организации)

«____» _________________ 20___ г.

## АКТ

## проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента

к отопительному периоду 20__ - 20___ г.г.

## «___» ___________ 20__г.

## Наименование организации (учреждения) ________________________________

## Адрес Абонента ______________________________________________________

## Представитель Абонента ________________________________________________

## Должность, Ф.И.О.

## представитель теплоснабжающей организации________________________________________

## Должность, Ф.И.О.

составили настоящий Акт о том, что  нами «____________» ___________ 20__г. произведена проверка готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонентом к отопительному периоду 20__ - 20___ г.г.

Абонентом следующие документы, подтверждающие выполнение требования действующих нормативно-технических документов:

1. Акты промывки трубопроводов тепловых сетей ________________________________;

(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)

2. Акты испытаний трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность ____________________________________________________________________;

(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)

3. Акты осмотра теплопровода при вскрытии прокладки ____________________________

(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)

4. Акты проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения ____________________________________________________________________;

(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)

5. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду __________________________________________________________________;

(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)

6. Акты испытания трубопроводов и систем теплопотребления на плотность и прочность индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)  _____________________;

(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)

7. Акты промывки трубопроводов и систем теплопотребления индивидуального теплового пункта (ИТП) ______________________________________________;

(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)

На основании результатов проведенной проверки тепловые сети, индивидуальные тепловые пункты (ИТП) и/или абонентские вводы тепловых сетей непосредственного присоединения Абонента к тепловым сетям к отопительному периоду 20__ - 20___ г.г. признаны ____________________________________________________________________.

(готовыми/ не готовыми)

Представитель теплоснабжающей организации ___________________________

Подпись

Представитель Абонента ______________________________________________

Подпись

Форма 9

Рекомендуемый образец

Примерный перечень эксплуатационной документации потребителей тепловой энергии

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Схемы систем отопления | Расположение трубопроводов, приборов отопления, арматуры и тепловой автоматики в плане или аксонометрии. |
|  | Схемы систем водоснабжения | Расположение трубопроводов, арматуры и автоматики в плане или аксонометрии. |
|  | Паспорта систем вентиляции | По Приложению № 9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115) |
|  | Оперативный журнал систем вентиляции | Запись результатов осмотров и обнаруженных неисправностей систем вентиляции. |
|  | Инструкции по технической эксплуатации систем отопления, вентиляции, водоснабжения | Документ, содержащий последовательность действий при эксплуатации систем, а так же в случае аварии. |
|  | Оперативный журнал систем отопления | Запись результатов осмотров и обнаруженных неисправностей систем отопления. |
|  | Паспорта тепловых пунктов | По Приложению № 6 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115) |
|  | Схемы тепловых пунктов | Схема теплового пункта с установленным в нем оборудованием, трубопроводами, арматурой и контрольно-измерительными приборами |
|  | Инструкции по технической эксплуатации тепловых пунктов | Документ, содержащий последовательность действий при эксплуатации систем, а так же в случае аварии. |
|  | Оперативный журнал тепловых пунктов | Запись результатов осмотров и обнаруженных неисправностей тепловых энергоустановок. |
|  | Паспорта на установленные приборы учета | В комплектации с установленным оборудованием. |
|  | Журнал учета тепловой энергии и теплоносителя | По Приложению 7 Правил учета тепловой энергии и теплоносителя (утв. Минтопэнерго РФ 12 сентября 1995 г. № Вк-4936). |
|  | Паспорта тепловых сетей | По Приложению № 5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115). |
|  | Схемы тепловых камер | Схема тепловой камеры с установленным в ней оборудованием, трубопроводами, арматурой и контрольно-измерительными приборами |
|  | Журнал обходов тепловых сетей | Запись заданий обходчиком тепловых сетей и результатов обхода |
|  | Журнал обходов канализационных сетей | Запись заданий обходчиком канализационных сетей и результатов обхода |
|  | и т.д. |  |